Zadanie nr 1

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" | Tak |  |
| 2. | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie do 19 funkcji | Tak |  |
| 3. | Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 | Tak |  |
| 4. | Klasa wodoszczelności konsoli kamery IPX0 | Tak |  |
| 5. | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | Tak |  |
| 6. | Migawka automatyczna | Tak |  |
| 7. | Rozdzielczość kamery min. 1920x1080, progresywny skan obrazu. | Tak |  |
| 8. | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | Tak |  |
| 9. | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | Tak |  |
| 10. | Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | Tak |  |
| 11. | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | Tak |  |
| 12. | Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt.; S-VHS 1szt | Tak |  |
| 13. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
| 14. | Zoom cyfrowy min. 1,8x | Tak |  |
| 15. | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | Tak |  |
| 16. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 17. | Waga głowica kamery - do 0,5 kg | Tak |  |
| 18. | Przewód głowicy kamery - długość 3 m. +/- 10 cm | Tak |  |
| Monitor medyczny |
| 19. | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | Tak |  |
| 20. | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza: IPS | Tak |  |
| 21. | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | Tak |  |
| 22. | Rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm, lub mniejszy | Tak |  |
| 23. | Jasność: min. 500 cd/m2 | Tak |  |
| 24. | Kontrast: 1400:1 lub wyższy. | Tak |  |
| 25. | Powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| 26. | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: min. 3H | Tak |  |
| 27. | 5 trybów skalowania obrazu: | Tak |  |
| 28. | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | Tak |  |
| 29. | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak |  |
| 30. | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | Tak |  |
| 31. | Możliwość zablokowania przycisków | Tak |  |
| 32. | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | Tak |  |
| 33. | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | Tak |  |
| 34. | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | Tak |  |
| 35. | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | Tak |  |
| 36. | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | Tak |  |
| 37. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 9 specjalności | Tak |  |
| 38. | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), powiększenie/dopasowanie obrazu - 4 efekty. | Tak |  |
| 39. | Wejścia.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | Tak |  |
| 40. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | Tak |  |
| 41. | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | Tak |  |
| 42. | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę | Tak |  |
|  | Źródło światła LED |
| 43. | Moc żarówki LED min. 240W | Tak |  |
| 44. | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | Tak |  |
| 45. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 46. | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | Tak |  |
| 47. | Tryb gotowości standby | Tak |  |
| 48. | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 49. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | Tak |  |
| 50. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak |  |
| 51. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 52. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | Tak |  |
| 53. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 54. | Światłowód 5mm x 3m (+/- 10 cm) w osłonie | Tak |  |
| Insuflator CO2 |
| 55. | Regulacja przepływu insuflacji do 45l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | Tak |  |
| 56. | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | Tak |  |
| 57. | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | Tak |  |
| 58. | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | Tak |  |
| 59. | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
| 60. | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | Tak |  |
| 61. | Funkcja podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 62. | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | Tak |  |
| 63. | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Tak |  |
| 64. | Cztery tryby pracy insuflatora | Tak |  |
| 65. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Tak |  |
| 66. | Funkcja automatycznej desuflacji - możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy | Tak |  |
| 67. | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | Tak |  |
| 68. | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | Tak |  |
| 69. | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | Tak |  |
| 70. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | Tak |  |
| 71. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | Tak |  |
| 72. | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | Tak |  |
| 73. | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m | Tak |  |
| 74. | Adapter do drenów wielorazowych | Tak |  |
| Wózek aparaturowy |
| 75. | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | Tak |  |
| 76. | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak |  |
| 77. | 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm (+/- 2 cm) | Tak |  |
| 78. | Listwa zasilająca z 10 gniazdami | Tak |  |
| 79. | W komplecie/ zestawie: | Tak |  |
| 80. | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 81. | Uchwyt do butli CO2 wraz z przeciwwagą | Tak |  |
| 82. | Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak |  |
| 83. | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | Tak |  |
| 84. | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | Tak |  |
| 85. | Ramię centralne do monitora LCD z półką 45 cm (+/- 2 cm) | Tak |  |
| 86. | Transformator separacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |