Załącznik nr 3 do zaproszenia/załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot i zakres.

Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego dla zadania pn: Budowa 
ul. św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim.

- Szczegółowy zakres:

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- Budowę ulicy o nawierzchni bitumicznej/kostki brukowej szerokości 3,5  - 5,0 m, długości ok. 420 mb.

- Budowę chodnika jednostronnego szer. 1,2 - 1,5 m

- Przebudowę zjazdów indywidualnych,

- Budowa kanalizacji deszczowej (po stronie projektanta będzie uzyskanie zgody na wejście w teren i pozwolenie wodnoprawne j- eśli wymagane)

- Budowę oświetlenia ulicznego

- Likwidację – zabezpieczenie kolizji z urządzeniami podziemnymi zgodnie 
z warunkami wydanymi przez administratorów poszczególnych sieci

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań:

  - Dla branży drogowej:

Dokumentacja projektowa składająca się z :

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Kosztorys inwestorski: Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi 
w terminie trzech lat, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

  - Dla pozostałych branż niezbędnych do realizacji budowy ulicy łącznie 
z  zabezpieczeniem -  usunięciem kolizji w tym między innymi: branży elektrycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej.

Dokumentacja projektowa składająca się z:

- Projekt budowlany z materiałem do uzyskania opinii, uzgodnień, zgód, decyzji 
i pozwoleń wymaganych przepisami

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Informacja BIOZ

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Kosztorys inwestorski: Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi 
w terminie trzech lat , licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

  - Dokumentacja geotechniczna.

  - Wniosek i materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót budowalnych, zgodnie za ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowalne (Dz.U. 
z 2017,poz. 1332) i zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462) oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012  roku w  sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku  poz. 463) dla uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień projektu.  Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia

  - Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2011 roku Prawo Wodne – t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.

- Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami:

  - Wykonawca w ramach zamówienia pozyska:

- Aktualną mapę ewidencyjną gruntów

- Aktualne wypisy z rejestru gruntów

- Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500

- Wszelkie niezbędne uzgodnienia jak: ZUDP oraz wszystkie niezbędne opinie 
i uzgodnienia branżowe konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagana)

- Decyzje pozwolenie wodno – prawne (jeśli wymagane)

- Warunki techniczne wydane przez administratorów poszczególnych sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej

- Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii.

  - Wykonawca w ramach zamówienia wykona/opracuje:

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie,

- Informację BIOZ,

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Dokumentację geotechniczną,

Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – budowlanej kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie.

- Forma opracowania dokumentacji:

4.1 w formie opisowej i graficznej:

- Projekt budowlany – 4 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- Projekt wykonawczy – 2 egz.  oddzielnie dla każdej branży,

- Przedmiary robót – po 1 egz. dla każdej branży ,

- Kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdej branży,

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 1 egz. dla każdej branży

- Informacje BIOZ - po 6 egz.  oddzielnie dla każdej branży,

- Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.

- Dokumentacja geotechniczna – 4 egz.

- Potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem materiałów stanowiących załącznik do wniosku złożonego do organu administracji architektoniczno – budowlanej,

- Opinie, uzgodnienia, decyzję środowiskową i decyzję pozwolenia wodno-prawnego (jeśli wymagane)

- Oryginały opinii, uzgodnień i warunków

  - W formie cyfrowej:

Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej w formacie PDF i edytowalnej zapisać w formie cyfrowej na nośniku. W ramach poszczególnych opracowań należy wszystkie elementy składowe w szczególności: uzgodnienia, opinie, warunki, notatki itp. dołączyć w formie PDF.

__________________ 2019 roku

_____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: