Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

a)  Dane techniczne:

-	Samochód transportowo-osobowy do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

-	Możliwość przewożenia  2 osób i ładunku w  przestrzeni bagażowej,

-	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany,

-	Rok produkcji: nie starszy niż 2021,

-	Silnik Diesel o mocy nie mniejszej niż 170 KM, spełniający wymogi normy EU

niezbędnej przy rejestracji nowego pojazdu..

-	Średnie zużycie paliwa  w cyklu mieszanym nie większe niż 12 l / 100 km.

-	Nadwozie: samonośne, 4 drzwiowe, w tym drzwi przesuwne z prawej strony do przedziału    bagażowego domykane oraz drzwi tylne, dwuskrzydłowe do przestrzeni bagażowej (metalowe),

-	Kolor:  grafitowy metalik lub granatowy metalik

-	Rozstaw osi nie mniejszy niż: 3300 mm,

-	Szerokość pojazdu bez  lusterek nie większa niż: 2200 mm,

-	Długość pojazdu w granicach: 5500 – 6200 mm,

-	Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 160 mm,

-	Przestrzeń ładunkowa nie mniejsza  niż: 3000 x 1200 mm x1850

-	Masa własna nie większa niż 2900 kg,

-	Minimalna ładowność nie mniejsza niż 600 kg,

-	Skrzynia biegów :automatyczna

-  Tempomat

-	Koła: stalowe z oponami zimowymi   i ze stopów lekkich z oponami letnimi ,

-	Napęd: na jedną tylną oś lub dwie osie.

b)  Wyposażenie:

-	Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do jego wymiany,

-	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),

-	System stabilizacji toru jazdy, ESP

-	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne),

-	Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania,

-	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera

-    Wspomaganie układu kierowniczego

-	Zestaw czujników parkowania  z przodu i z tyłu, z kamerą cofania, czujki

martwego pola

-	Światła przeciwmgielne

-   Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej z doświetlaniem

-	Instalacja multimedialna – 3 gniazda 12 V w przestrzeni ładunkowej ,

-	Elektryczna regulacja położenia lusterek z ogrzewaniem

-	Fotel kierowcy komfortowy z regulacja obciążenia i podłokietnikami

-	Tapicerka odporna na zabrudzenia w kolorze ciemny grafit, szary lub czarny,

-	Elektrycznie podnoszone szyby ,

-	Dodatkowe przesuwne okno w przedziale bagażowym

-	Klimatyzacja i ogrzewanie przestrzeni towarowej 230 V z możliwością

podłączenia zasilania z agregatu zewnętrznego,

-   Ogrzewanie postojowe kabiny osobowej/kierowcy i pasażera,

-	Autoalarm z centralnym zamkiem sterowanym z pilota,

-	Komplet dywaników gumowych,

-	Wzmocniona podłoga w przestrzeni towarowej z szynami do mocowania

-    Panele ścienne z szynami do mocowania,

-	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, linka holownicza, dwie kamizelki odblaskowe,    	-   Świadectwo homologacji uprawniające do ruchu na terenie RP.

c)  -   stopień w zderzaku

d)  -   osłona dolna silnika, chłodnicy, skrzyni biegów oraz czujników przed

uszkodzeniem w terenie,

d)  -  gwarancja  24 miesiące  bez limitu kilometrów.