OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Naprawa systemu zasilania rezerwowego w bud. A w USK UWM w Olsztynie, poprzez wymianę zasilacza UPS NH Plus 80kVA Cover

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa systemu zasilania rezerwowego w bud. A w USK UWM (Al. Warszawska 30 w Olsztynie), poprzez wymianę zasilacza NH Plus 80kVA Cover

Zakres robót :

- Odłaczenie akumulatorów od istniejącego UPSa

- Demontaż UPSa NH Plus 80kVA Cover

- Dostawa i montaż nowego UPSa,

- Podłączenie do istniejącego zestawu akumulatorów - 30szt. (dostosowanie okablowania wraz z rozłącznikiem bezpiecznikowym)

- Utylizacja UPSa

- Dostarczenie potwierdzenia przekazania do utylizacji

- Wykonanie testów pracy UPSa

- Wykonanie pomiarów

- Załączenie do pracy online.

- Wykonanie dokumentacji i sporządzenie protokołów z wykonanych testów i prób

Uwagi dodatkowe:

1.   Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.     Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z normą lub deklarację zgodności producenta.

4.       Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia.

5.      Wymagana gwarancja minimum 36 miesiące

6.	   Szczegółowe wymagania dotyczące zasilacza UPS opisano w załączniku

(specyfikacja UPS 80kVA).

7.	   W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wykonywania

okresowych przeglądów konserwacyjnych zasilacza UPS oraz baterii akumulatorów

(minimum co  12 miesięcy)

7.      Uwaga: Każdorazowe wejście do pomieszczenia UPS i prowadzenie robót

należy uzgodnić z użytkownikiem.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od podpisania umowy