Załącznik nr 1a do SWZ Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Model, symbol producenta, rok produkcji ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

Komputery stacjonarne

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | technologia laserowa |  |
|  | Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, możliwość instalowania w urządzeniu dodatkowych aplikacji |  |
|  | Format oryginału | A4 |  |
|  | Format kopii | A4, A5 i A6 |  |
|  | Prędkość druku | Min. 45 stron A4/min. |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | Min. 600 x 600 dpi i 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 6 sek. |  |
|  | Czas nagrzewania | Maks. 15 sek. |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |  |
|  | Pamięć RAM | min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |  |
|  | Zoom | 25-400% |  |
|  | Panel operatora | wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
|  | Dupleks | automatyczny, w standardzie |  |
|  | Podajnik dokumentów | automatyczny, dwustronny, na min. 75 ark. (80 g/m2), w standardzie |  |
|  | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 500 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-120 g/m2 ; taca uniwersalna na min. 100 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 |  |
|  | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |  |
|  | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD/SDHC |  |
|  | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |  |
|  | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN (lokalnie i sieciowo), skanowanie WSD, do pamięci przenośnej USB |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości skanowania | Min. 300 dpi i 600 dpi |  |
|  | Prędkość skanowania | W trybie mono: min. 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi, jednostronnie), W trybie kolorowym: min. 30 obrazów/ min. (A4, 300 dpi, jednostronnie) |  |
|  | Typy plików | PDF, PDF kompresowany, PDF szyfrowany, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |  |
|  | Możliwość rozbudowy | Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 2000 ark. formatu A4, 80 g/m2; Karta sieciowa Wireless LAN 802.11 b/g Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 120 GB Wbudowana w urządzenie funkcja umożliwiająca skanowanie do plików docx, xlsx, pptx |  |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 6 000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z normą ISO19752. Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4. |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu świadczona przez wykonawcę na miejscu u klienta z czasem reakcji do 4 godzin oraz czasem naprawy do 5 dni roboczych. | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

______________________

(Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne

zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)