Zmodyfikowany w dniu 05.08.2021r. Załącznik nr 1b do SWZ (zmiany – czcionka w kolorze zielonym)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Urządzenie wielofunkcyjne 3 szt. (minimalne wymagania techniczne)

| PARAMETR WYMAGANY |  |  | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologia druku | Laser | Laser TAK/NIE (niepotrzebne wykreślić) |
| Funkcje | Kopiowanie, skanowanie kolorowe sieciowe, druk, faksowanie | Oferowane funkcje.…………………………………………………………. |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy min. 4" | ……………………………………………………." |
| Obsługa papieru | Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, zintegrowany duplex, odbiornik na 150 arkuszy | Obsługa papieru……………………………………………………………… |
| Interfejsy standardowe | Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) | Interfejsy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Szybkość kopiowania | 30 kopii/min (A4) | ……………………….kopii/(A4) |
| Szybkość kopiowania dwustronnego | 20 kopii/min (A4) | ……………………… kopii/(A4) |
| Zakres zmniejszenia/powiększenia | 25 – 400% | ………-…………% |
| Rodzaj skanera/podajnik automatyczny | Skaner płaski z podajnikiem ADF, skanowanie dwustronne automatyczne | Oferowane…………..…………………………….......................................... |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4 | Mono: 40 str/min. Kolor: 20 str/min | Mono:……………………….str/min Kolor:……………………….str/min |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | Mono: 20 str/min. Kolor: 10 str/min | Mono:……………………….str/min Kolor:……………………….str/min |
| Technologia skanowania | CIS ( bądź równoważne ) | Oferowane……………………………………………………………………. |
| Rozdzielczość skanowania | do 1200 x 600 ppi (mono) do 600 X 600 ppi (kolor) | ………………….ppi(mono) ………………….ppi(kolor) |
| Formaty zeskanowanych plików | XPS, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, PDF, JPEG, JPG | Oferowane……………………………………………………………………. ……...…………………………………………………………………………. |
| Miejsca docelowe skanu | e-mail, USB, komputery w sieci, USB flash drive, FTP | Oferowane………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy | ……………………..arkuszy |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkuszy | ……………………..arkuszy |
| Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania | 50 arkuszy | ……………………..arkuszy |
| Obsługiwana gramatura nośników | 60 - 120 g/m² (podajnik standardowy) | …………………… g/m² (podajnik standardowy) |
| Zalecany nakład miesięczny | 80 000 – 100 000 stron | …………………….-………………………..stron |
| Wydajność kaset z tonerem | Kaseta z tonerem o wydajności 3000 stron | ………………………………………………stron |
| Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego | 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% | ………….stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% |
| Procesor | Dwurdzeniowy, 1000 MHz | ……………………….MHz |
| Pamięć | 1024 MB | ……………………….MB |
| Języki druku | PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image | Oferowane…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Języki druku | PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, | Oferowane…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Czcionki i strony kodowe | 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 scalable PostScript fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts | Oferowane……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... |
| Czcionki i strony kodowe | 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 scalable PostScript fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, | Oferowane……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 | Oferowane…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… |
| Uwagi | Do każdego urządzenia dodatkowo 2 tonery tego samego producenta | Oferowane……………………………………………………………………. |
| Gwarancja | 12 – 48 miesięcy | Gwarancja…………miesięcy |
| Model i producent proponowanego sprzętu | Producent:…………………………………………………….Model:…………………………………………………………………….Nr katalogowy producenta:………………………………….. |

………………………………

Data i czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                        do reprezentacji Wykonawcy/Pełnomocnika