OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

3 SZTUKI

Parking D-18 -
 znak drogowy, pionowy

Wymiary 40x40 cm
Tarcze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, pokryte folią I generacji (typ I).

1 SZTUKA

Znak ZAKAZ WJAZDU B-2 -
znak drogowy, pionowy

Wymiary średnica 40cm
Tarcze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, pokryte folią I generacji (typ I).

1 SZTUKA

Znak B-33 ograniczenie prędkości do 5 km/h -
 znak drogowy, pionowy

Wymiary średnica 40cm
Tarcze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, pokryte folią I generacji (typ I).

2 SZTUKI

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się i postoju -
 znak drogowy, pionowy

Wymiary średnica 40cm
Tarcze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm, pokryte folią I generacji (typ I).

DO KAŻDEGO ZNAKU MUSI BYĆ SŁUPEK

WSZYSTKKIE ZANKI POWINNY POSIADAĆ UCHWYTY MONTAŻOWE DO SŁUPKA