Załącznik nr 1

Zam. 37/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa mieszadła magnetycznego i bloku grzewczego do Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część 1 Mieszadło magnetyczne

Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, ul. Warszawska 117A, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | - obroty regulowane do 1100 r.p.m., - objętość medium max. 5 litrów, - obudowa odporna chemicznie z technopolimeru, - analogowa kontrola prędkości, - przystosowanie do pracy ciągłej, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 Blok grzewczy z wymiennymi wkładami

Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, ul. Warszawska 117A, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - ogrzewanie próbek w temperaturze od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 120°C, - wkład aluminiowy na próbówki o pojemności 1,5 ml, - dokładność nastawienia temperatury: 0,1°C, - stabilność w temp. 37°C: ±0,2°C, - sterowanie cyfrowe, -okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ