Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Resektoskop bipolarny z osprzętem – 4 szt.

Resektoskopy plazmowe (bipolarne) pracujące w środowisku soli fizjologicznej

Optyka - kąt patrzenia 30° , długość robocza 282,2 mm, średnica zewnętrzna 4 mm, pin zatrzaskowy, kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym, perforowana rurka ochronna o długości 305 mm w zestawie – 4 szt.

Światłowód, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m – 4 szt.

Element pracujący bipolarny do resektoskopu, aktywny. Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty, obrotowy dla kciuka. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku – 4 szt.

Przewód bipolarny do elementu pracującego, długość 4 m, kompatybilny z gniazdem z funkcją rozpoznawania narzędzia z generatorem posiadanym przez Szpital – 4 szt.

Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 27 Fr, ilość zaworów 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym – 2 szt.

Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem do płaszcza 27 Fr - zakończenie płaszcza – końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym, możliwość pracy płaszcza jako resektoskopu 24 Fr z portem irygacyjnym – 2 szt.

Port irygacyjny do płaszcza resektoskopu 24 Fr , 2 nierozbieralne zawory – 2 szt.

Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 26 Fr, ilość zaworów 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym – 2 szt.

Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem do płaszcza 26 Fr - zakończenie płaszcza – końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym– 2 szt.

Pojemnik do sterylizacji resektoskopu, z przeźroczystą pokrywą. Silikonowe uchwyty podtrzymujące optykę, płaszcze resektoskopu, element roboczy, obturatory – 4 szt.