Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu dostawczego, fabrycznie nowego, wcześniej nieużywanego i nieregenerowanego o parametrach wymaganych:

1. Rok produkcji minimum 2022 rok,

2. Auto z minimum dwoma siedzeniami dla kierowcy i pasażera,

3. Dopuszczalna masa całkowita – min. 2500 kg – max. 2600 kg.,

4. Masa własna – min. 1600 kg,

5. Kolor nadwozia biały,

6. Maksymalne obciążenie przedniej osi – max. 1200 kg,

7. Maksymalne obciążenie tylnej osi – max. 1500 kg,

8. Maksymalna moc –  przedział od 100 KM do 130 KM,

9. Wymiary: długość – min. 4000 mm, szerokość – min. 1600 mm, wysokość min. 1800 mm,

10. Pojemność baterii – min. 50 kWh,

11. Zasięg – minimum 230 km w cyklu mieszanym,

12. Felgi aluminiowe,

13. 2 komplety opon – opony letnie oraz opony całoroczne,

14. Immobilizer,

15. Czujnik ciśnienia w oponach,

16. ABS, ESP,

17. Prędkość maksymalna (km/h) – min. 120 km/h,

18. Tylne czujniki parkowania,

19. Tylna kamera,

20. Poduszka powietrzna kierowcy,

21. Poduszka powietrzna pasażera,

22. Drzwi przesuwne po prawej stronie,

23. Światła do jazdy dziennej,

24. Klimatyzacja automatyczna,

25. Radio z ekranem minimum 7 cali, Bluetooh oraz system Apple Carplay,

26. Elektryczne szyby boczne,

27. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane,

28. Wielofunkcyjna kierownica,

29.Podgrzewane siedzenia,

30. Centralny zamek,

31. Ładowarka jednofazowa wraz z kabelem  do ładowania jednofazowego 10A/230V mini. 6M,

32. Wallbox 11kW Type 2 sterowana zdalnie z aplikacji mobilnej wraz z kablem do ładowania 32A.