Komora laminarna BIO 100 przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych w badaniach mikrobiologicznych , biotechnologicznych  I biochemicznych

-pionowy , laminarny  przepływ powietrza

2 filtry HEPA o wydajności powyżej  99, 995% dla cząstek MPPS

System sterowania mikroprocesorowy  z 7 -calowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym  SMART- TOUCH w j. polskim

Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą I bezpieczną szybkość przepływu  powietrza w komorze

Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia  I lampy UV

Przepływ powietrza regulowany od 0,25 -0,50 m/s

Czytelny I łatwy w obsłudze panel kontrolny – sygnalizacja optyczna I dźwiękowa

Cichobieżne wentylatory , poziom hałasu  poniżej 49 dB

Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone I opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego

Blat roboczy dzielony perforowany – 3 płyty autoklawialne  z blachy nierdzewnej

Lampa UV o mocy 15 W zamocowana na stałe , umieszczona w górnej tylnej części obszaru  roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy , Oświetlenie białe LED powyżej 1400 lux

Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi

Obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania  zanieczyszczeń I mycia komory

Dwa gniazda do prądu  , Podłokietnik demontowany,  Stelaż na blokowanych kółkach , Zasilanie 230V/60 Hz

Pobór mocy : 26 W bez oświetlenia , 112 W z oświetleniem

Wymiary zewnętrzne powierzchni roboczej

Wysokość 2094mm*  660 mm  / * wysokość ze stelażem na kółkach /

Szerokość 1040mm 950 mm,  Głębokość 790mm 645 mm,  Masa urządzenia :190 kg

Komora  musi posiadać cyfrowy licznik czsu pracy  oraz wewnętrzny  system nadzoru informujący  o błędach pracy

Wyposazenie: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą  lampa bakteriobójcza UV , 2 gniazda elektryczne na obudowie komory,

Podstawa pod komorę laminarną na blokowanych kółkach

Wymagany atest : spełnienie wymogów Norm Europejskich PN-EN 12469:2002

Wymagany certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego I  elektrycznego .