|  |  |  | załącznik nr 1 do Formularza oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |
|  | Urządzenie:............................................................................................... |
|  | Producent / Firma ..................................................................................... |
|  | Oferowany model, typ ............................... rok produkcji ........................... |
| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| 1. | Kompletny, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) |  |  |
| 2. | Analizator przeznaczony do rozdziału elektroforetycznego białek i immunotypowania metodą elektroforezy kapilarnej, pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych: albuminy α1- globuliny α2- globuliny β 1-globuliny β 2-globuliny frakcji nietypowych (w tym immunotypowania) oraz hemoglobiny glikowanej (HbA1c) |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej : minimum 45 ozn./godz. |  |  |
| 4. | Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania frakcji monoklonalnych białek krwi: minimum 5 ozn./godz. |  |  |
| 5. | Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej (HbA1c): minimum 15 ozn./godz. |  |  |
| 6. | Ilościowy wynik oznaczania frakcji białkowych, hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i elektroforezy białek oraz jakościowy immunotypowania wraz z obrazem elektroforegramów elektroforezy białek i immunotypowania |  |  |
| 7. | Wybór jednostek dla rozdziału elektroforetycznego białek |  |  |
| 8. | Wybór jednostek (% lub mmol/mol) dla HbA1C |  |  |
| 9. | Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych (tzw. „flagowanie”) |  |  |
| 10. | Wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia elektroforezy białek, immunotypowania i oznaczania HbA1C dostarczone w postaci gotowej do użycia (nie wymagające rekonstrukcji) |  |  |
| 11. | Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach (dla elektroforezy i HbA1C) i ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa oraz kontrolę wewnętrzną (QC) na 1 poziomie immunotypowania |  |  |
| 12. | Kontrola jakości musi zakładać schemat (minimum): elektroforeza białek 2 razy w tygodniu poziom prawidłowy i patologiczny HbA1C raz w tygodniu naprzemiennie poziom prawidłowy i patologicznych immunotypowanie kontrola na jednym poziomie raz w tygodniu |  |  |
| 13. | Analizator, który ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych |  |  |
| 14. | Dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych |  |  |
| 15. | Serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy na koszt Wykonawcy |  |  |
| 16. | Walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej na koszt Wykonawcy |  |  |
| 17. | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy |  |  |
| 18. | W trakcie trwania umowy szkolenia (przeprowadzenie na życzenie zamawiającego szkoleń uzupełniających) dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone |  |  |
| 19. | Dostarczenie podczas instalacji analizatora instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim |  |  |
| 20. | Dostarczenie odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni roboczych |  |  |
| 21. | Analizator wyposażony w dwukierunkowy interfejs komunikacyjny; Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 22. | Aktualizacja oprogramowania - w trakcie trwania umowy - na koszt Wykonawcy |  |  |
| 23. | W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych |  |  |
| 24. | Dostarczenie nie ujętych przez Wykonawcy w umowie jakichkolwiek odczynników niezbędnych do wykonywania analiz na koszt Wykonawcy |  |  |
| 25. | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku - dla parametrów: elektroforeza białek i HbA1C oraz 1 raz w roku - dla parametrów: immunotypowanie) - na koszt Wykonawcy - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości |  |  |
| 26. | Dołączenie do oferty folderów lub innych materiałów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych i ocenianych |  |  |
| 27. | Dostarczenie, instalacja i serwisowanie w okresie trwania umowy oraz raz do roku walidacja cieplarki laboratoryjnej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2018 niezbędnej do wykonywania oznaczeń wymagających inkubacji osocza , którą charakteryzuje się: naturalnym obiegiem powietrza pojemnością komory 15 litrów zakresem temperatur powyżej 5 st. C ponad temperaturę otoczenia do +100 st. C na koszt Wykonawcy Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu cieplarki laboratoryjnej za ustaloną opłatą |  |  |

W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić

odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

12 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach technicznych” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

PARAMETRY OCENIANE

# zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 18 „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty” dla kryterium nr 2 – Ocena techniczna

| Lp. | Parametr oceniany | Liczba punktów | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywanie badań elektroforezy białek w surowicy, immunotypowania oraz pomiaru HbA1C z próbek pierwotnych | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
| 2. | Analizator działający w pełni automatycznie – od momentu umieszczenia próbki pierwotnej aż do wydania wyniku; programowanie procedury uruchamiania i zamykania analizatora oraz konserwacji | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
| 3. | Konstrukcja analizatora, która pozwala izolować użytkownika od ekspozycji na opary odczynników (odczynniki „w obiegu zamkniętym”) | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
| 4. | Konstrukcja analizatora pozwalająca na równoczasowe umieszczenie na pokładzie wszystkich wymaganych buforów, odczynników i przeciwciał do oznaczania elektroforezy białek, immunotypowania oraz oznaczania HbA1C | tak - 15 pkt nie - 0 pkt |  |
| 5. | Chłodzony pokład analizatora zapewniający zwiększoną stabilność odczynników (przeciwciał do immunotypowania) | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |  |
| 6. | Konstrukcja analizatora pozwalająca na równoczasowe umieszczenie na pokładzie dwóch buforów, do oznaczania elektroforezy białek i immunotypowania co umożliwia automatyczne zachowanie ciągłości oznaczeń w przypadku wyczerpania się pierwszego pojemnika z buforem | tak - 20 pkt nie - 0 pkt |  |
| 7. | Wybór przez użytkownika funkcji „reflex test” dla elektroforezy białek i immunotypowania w opcji automatycznie lub ręcznie | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
| 8. | Aktualny certyfikat dla HbA1C wystawiony przez NGSP i/lub IFCC | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
| 9. | Odróżnienie piku monoklonalnego od interferencji (występującej np. środku kontrastowym i/lub lekach) dzięki możliwości wykonania rozdziału przy innej długości fali | tak - 20 pkt nie - 0 pkt |  |
| 10. | Czułość dla rozdziału białek w surowicy 210 µg /ml lub lepsza | tak - 20 pkt nie - 0 pkt |  |
| UWAGA!!! W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów. |

ZAŁĄCZNIK NR 3

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI UMOWY

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 27/PN/2019/BK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa o następującej treści:

DOSTAWA

§1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań, zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1A i 1B do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw odczynników przez cały okres obowiązywania umowy.

- Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu odczynnik będzie miał termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego 
w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości zadania ogółem.

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw częściowych odczynników w  terminie do 4 dni roboczych, a dostaw w trybie „pilnym” w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………. lub telefoniczne pod numerem ………………………… przez pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Centralnego Laboratorium Klinicznego w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° do 14°°, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w pomieszczeniach Centralnego Laboratorium Klinicznego, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą towaru, a następne po każdej zmianie ww. dokumentów.

- Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad, fabrycznie nowych i oryginalnie zapakowanych.

- Każda partia danego towaru musi być zgodna asortymentowo ze złożonym zamówieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzone podczas dostawy 
w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru po dokonaniu odbioru:

- Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: ………………. lub e-mailem na adres: ………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

§3.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą częściową jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury wraz z jej kopią potwierdzający nazwę, ilość i cenę towaru.

- Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60  dni od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu 
i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

DZIERŻAWA ANALIZATORA

§4.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu (nazwa) ................ typ …….  rok produkcji …………. firmy …………….…….... i oddaje Zamawiającemu powyższe urządzenie wraz z jego komponentami do dokumentowania i wysyłania wyników badań) do używania i pobierania pożytków w Centralnym Laboratorium Klinicznym. Szczegółowe parametry aparatu i jego komponentów określa załącznik nr ____ do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi aparatu, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu oraz zapewni montaż, instalację, serwis i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 i 10 do niniejszej umowy.

- Aparat, o którym mowa w ust. 1 wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Zamawiającemu do 21 dni od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr ____ do niniejszej umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekazania sprzętu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

§5.

- Zamawiający będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzenia, wynikających z zaleceń producenta aparatu oraz dokonywania napraw wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia, jak również do usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego.

- Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do 24 godzin, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr ……………, telefonicznie na nr: ………….… lub pocztą elektroniczną na adres: …………………………..

- W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego aparatu musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Zamawiającego lub gdy przewidywany czas naprawy aparatu będzie wynosił więcej niż 4-5 dni roboczych, Wykonawca, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań udostępni inne, analogiczne urządzenie o parametrach nie gorszych niż aparatu będącego przedmiotem dzierżawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.2018.412), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,

- zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 5 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającego (na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§6.

- Zamawiający przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać go w stanie niepogorszonym przez czas trwania dzierżawy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zużycie wynikające na skutek normalnego używania aparatu.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

- W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wykonawca będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, który to koszty naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

§7.

- Zamawiający nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed uszkodzeniem lub jego utratą spowodowaną jego niewłaściwą obsługą i działaniem osób trzecich.

- Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy łącznie z poniesieniem ryzyka kradzieży, zniszczenia na skutek pożaru czy nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń.

- Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń do zwrotu kwoty brutto wartości aparatu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§8.

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od dnia …………… 2019 roku do dnia ………… 2022 roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §2 ust. 2 i §7 ust. 1.

- W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem ……………….. 2022 roku umowa wygasa z dniem wykorzystania wartościowego umowy.

§9.

- Całkowita wartość umowy wynosi brutto:

……………… zł

(słownie: złotych …………………………………….………………00/100 ).

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę odczynników według cen jednostkowych wymienionych w załączniku nr 1A i 1B do niniejszej umowy.

- Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy 
z zastrzeżeniem postanowień §14.

- Czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie:

.............................. zł

(słownie: złotych .............................................. groszy ……).

w tym netto: ............................ zł (słownie: złotych .............................................. groszy ……),

zgodnie z załącznikiem nr 1C do umowy.

- Miesięczna kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 4 obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

- Pierwszy czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty podpisania protokołu instalacji i uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą odczynników oraz dzierżawą analizatora w szczególności: transport, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty celne, czynsz dzierżawny.

- Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

§10.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1A i 1B do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż 
o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy niezamówionego asortymentu lub dzierżawę analizatora.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

§11.

- W celu zabezpieczenia wykonania umowy Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub nieterminowego usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad) w wysokości 1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy aparatu – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w (załączniku nr ___ do Umowy) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naliczenie kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania umowy zgodnie z zakresem obowiązków wynikających ze złożonej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wady w terminie wskazanych w ust 2, po upływie tego okresu kary zostaną naliczone ponownie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- Zamawiający przed naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – niekompletna dostawa i pkt 3) – nienależyte wykonania umowy każdorazowo wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy w terminie 2 dni roboczych. Brak kompletnej dostawy lub należytego wykonania obowiązków określonych w parametrach granicznych analizatora w powyższym terminie będzie skutkować naliczeniem kar umownych.

- Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§12.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionych sytuacjach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo jej niezrealizowanej części umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie, to jest w przypadkach, w których Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależycie wykonuje przedmiot umowy, w szczególności, w przypadku nieterminowej lub niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w innych przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części, w terminie 10 dni, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.

- W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§13.

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia odczynników na listę cen urzędowych – zobowiązuje Wykonawcę w każdym momencie realizacji umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen odczynników nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć odczynniki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,

- zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt,

- zmiany wielkości opakowania, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 4, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w §8 ust. 1 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §9 ust. 1  niniejszej umowy,

- przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji odczynników,

- niższej ceny odpowiednika,

zmiana, o której mowa w pkt 7) będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co odczynnik objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena odczynnika objętego umową,

- wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. poczta elektroniczna, fax).

- Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.

- Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.

- Strony podają następujące adresy do doręczeń:

- Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

- Wykonawca: ………………………………………………………….

- Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§14.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§15.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.