Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

I. Laptop – 134 szt.

Stan fabrycznie nowy

System operacyjny Windows 11 Home

Przekątna ekranu 15,6 cali

Procesor co najmniej 4 rdzenie, 8 MB cache

Rodzaj dysku SSD co najmniej 512 GB

Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli

Powłoka matrycy antyrefleksyjna

Typ matrycy IPS

Pamięć RAM 8 GB (DDR4)

Karta graficzna zintegrowana

Wyjścia karty graficznej co najmniej 1 x wyjście HDMI

Złącza USB co najmniej 3, standard przynajmniej 3.1

Komunikacja Bluetooth co najmniej 5.0

Sieć przynajmniej Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Czytnik kart pamięci SD

Dźwięk stereo

Właściwości klawiatury wydzielona klawiatura numeryczna

Mikrofon wbudowany

Kamera wbudowana HD

Touchpad wielodotykowy

Szyfrowanie TPM 2.0

Gwarancja co najmniej 24 miesiące w serwisie zewnętrznym

II. Zestaw komputerowy – 18 szt.

Jednostka centralna – fabrycznie nowa

Procesor przynajmniej 4 rdzenie, 6 MB cache

Pamięć RAM 8 GB DDR4

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1

Karta graficzna zintegrowana

Dysk SSD 256 GB

Opcje dołożenia dysków możliwość montażu dwóch dysków

Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność LAN 10/100/1000 Mbps

Złącza - panel przedni USB co najmniej 2 szt. 3.2

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 1 szt.

Czytnik kart pamięci 1 szt.

Złącza - panel tylny USB co najmniej 4 szt.

Wejście audio 1 szt.

Wyjście audio 1 szt.

RJ-45 (LAN) 1 szt.

VGA (D-sub) 1 szt.

HDMI 1 szt.

Porty wewnętrzne PCI-e x16 - 1 szt.

PCI-e x1 1 szt.

SATA III 2 szt.

Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt.

Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 1 szt.

Zasilacz co najmniej 180 W

Obudowa Small Form Factor

Kable zasilający

Mysz i klawiatura w zestawie

System operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Gwarancja co najmniej 24 miesiące w serwisie zewnętrznym

Monitor – fabrycznie nowy

Rodzaj podświetlania LED

Przekątna ekranu (cale) co najmniej 21,5"

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 px

Czas reakcji co najwyżej 5 ms

Typ matrycy IPS

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9 lub 16:10

Częstotliwość odświeżania co najmniej 60 Hz

Standard VESA 100 x 100

Funkcje ochrony oczu redukcja migotania

Regulacja wysokości i pochylenia

Złącza HDMI, D-Sub (VGA)

Kable zasilający i HDMI

Gwarancja co najmniej 24 miesiące w serwisie zewnętrznym

III. Pakiet biurowy – 153 szt.

Microsoft Office 2021 PL dla użytkowników domowych i uczniów

IV. Tablet – 1 szt.

Procesor 8 rdzeni

Układ graficzny Zintegrowany

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Pamięć wbudowana 64 GB

System operacyjny Android 11

Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT

Przekątna ekranu (cale) Co najmniej 10

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth Tak

Nawigacja satelitarna Tak

Czujniki Co najmniej akcelerometr i światła

Złącza USB Type-C - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD 1 szt.

Bateria Litowo-jonowa co najmniej 7000 mAh

Aparat Co najmniej 5,0 Mpix – przód; co najmniej 8,0 Mpix - tył

Rozdzielczość nagrywania wideo FullHD (1920 x 1080)

Dodatkowe informacje Wbudowane cztery głośniki stereo, funkcja szybkiego ładowania, metalowa obudowa

Gwarancja co najmniej 24 miesiące w serwisie zewnętrznym