| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonograf do badań położniczych i ginekologicznych |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
| 1.2. | Ciężar aparatu max. 150 kg | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | Płaski monitor wysokiej rozdzielczości min 1900 x1000 pixeli, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 22” | TAK, podać | ≤ 22,5” – 0 pkt., > 22,5” – 5 pkt. |  |
| 1.4. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |  |
| 1.5. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK |  |  |
| 1.6. | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą wyłącznie na ekranie dotykowym). | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 11 cali do sterowania aparatu | TAK, podać | ≤ 12” – 0 pkt., > 12” – 5 pkt. |  |
| 1.8. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o min. 7.500.000 kanałach przetwarzania | TAK, podać | ≤ 8.000.000 – 0 pkt., > 8.000.000 – 5 pkt. |  |
| 1.9. | Dynamika systemu, min. 265 dB | TAK, podać | ≤ 270 dB – 0 pkt., > 270 dB – 5 pkt. |  |
| 1.10. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0 ÷18,0 MHz. | TAK, podać |  |  |
| 1.11. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4 | TAK, podać |  |  |
| 1.12. | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1 TB | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: min. 4000 | TAK, podać |  |  |
| 1.14. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 360 s | TAK, podać |  |  |
| 2. | Obramowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 2.1. | B-mode | TAK |  |  |
| 2.2. | Głębokość penetracji aparatu w zakresie nie mniejszym niż od 2,0 cm do 40,0 cm | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – min. 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK, podać |  |  |
| 2.4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |  |
| 2.5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20 x | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 2.8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze – na podstawie niższych | TAK, opisać |  |  |
| 2.9. | M-mode | TAK |  |  |
| 2.10. | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 2.11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s | TAK, podać |  |  |
| 2.12. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach z pamięci Cine i odtwarzanych z twardego dysku | TAK |  |  |
| 2.13. | Power Doppler (PD) i Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |  |
| 2.14. | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” | TAK, podać |  |  |
| 2.15. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 2.16. | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
| 2.17. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7 m/s | TAK, podać | < 7,5 m/s – 0 pkt., ≥ 7,5 m/s – 5 pkt. |  |
| 2.18. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.19. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |  |
| 2.20. | Doppler ciągły (CW) | TAK |  |  |
| 2.21. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 11 m/s. | TAK, podać |  |  |
| 2.22. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 2.23. | Obrazowanie 3D/4D z oferowanych głowic volumetrycznych convex i endovaginalnej | TAK |  |  |
| 2.24. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK, podać |  |  |
| 2.25. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000 | TAK |  |  |
| 2.26. | Prędkość obrazowania 4D > 45 obrazów 3D/s | TAK, podać |  |  |
| 2.27. | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: min. 350 | TAK, podać |  |  |
| 2.28. | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |  |
| 2.29. | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach | TAK |  |  |
| 2.30. | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek | TAK |  |  |
| 2.31. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D | TAK |  |  |
| 2.32. | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D | TAK |  |  |
| 3. | Oprogramowanie pomiarowo-diagnostyczne |  |  |  |
| 3.1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| 3.2. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |  |
| 3.3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR) | TAK |  |  |
| 3.4. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu | TAK |  |  |
| 3.5. | Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | TAK |  |  |
| 3.6. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 3.7. | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 3.8. | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 3.9. | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości przedramienia płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 3.10. | Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA | TAK |  |  |
| 3.11. | Raport z badania ginekologicznego | TAK |  |  |
| 3.12. | Raport z badania położniczego | TAK |  |  |
| 3.13. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |  |
| 3.14. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej | TAK |  |  |
| 4. | Głowice |  |  |  |
| 3.1. | Głowica convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal lub Single Cristal) lub matrycowej | TAK, podać typ |  |  |
| 3.1.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,0 ÷ 8,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 3.1.2. | Ilość elementów: min. 192 kryształy | TAK, podać |  |  |
| 3.1.3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º | TAK, podać |  |  |
| 3.1.3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK, podać |  |  |
| 3.1.4. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 3.1.5. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 3.1.6. | CW-doppler z regulacją położenia wiązki | TAK |  |  |
| 3.2. | Głowica convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych, wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej | TAK, podać typ głowicy |  |  |
| 3.2.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,5 ÷ 5,0 MHz. | TAK, podać |  |  |
| 3.2.2. | Ilość kryształów: min. 192 | TAK, podać |  |  |
| 3.2.3. | Kąt obrazowania w trybie B min. 100º | TAK, podać | ≤ 110° - 0 pkt., > 110° - 5 pkt. |  |
| 3.2.4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |
| 3.2.5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 3.2.6. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 3.2.7. | Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK, podać | ≤ 45 cm – 0 pkt., > 45 cm – 5 pkt. |  |
| 3.2.8. | CW-doppler z regulacją położenia wiązki | TAK |  |  |
| 3.3. | Głowica objętościowa (3D/4D) Typu cobvex do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |  |
| 3.3.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,5 ÷ 7,5 MHz | TAK, podać |  |  |
| 3.3.2. | Ilość kryształów: min. 192 | TAK, podać |  |  |
| 3.3.3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º | TAK, podać |  |  |
| 3.3.4. | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85º x 80º | TAK, podać |  |  |
| 3.3.5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |
| 3.3.6. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 3.3.7. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 3.3.8. | CW-doppler | TAK/NIE | NIE – 0 pkt., TAK – 5 pkt. |  |
| 3.4. | Głowica endowaginalna objętościowa (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ |  |  |
| 3.2.1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 ÷ 9,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 3.2.2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| 3.2.3. | Kąt obrazowania w trybie B min. 180º | TAK, podać |  |  |
| 3.2.4. | Obszar skanowania 3D/4D min. 180º x 115º | TAK, podać |  |  |
| 3.2.5. | Ilość kryształów min. 192 | TAK, podać |  |  |
| 3.2.6. | Promień czoła głowicy w zakresie 9 ÷ 12 mm | TAK, podać |  |  |
| 4. | Archiwizacja |  |  |  |
| 4.1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |  |
| 4.2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |  |
| 4.3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 1 TB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |  |
| 4.4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |  |
| 4.5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK |  |  |
| 4.6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |  |
| 4.7. | Wbudowana nagrywarka do zapisu całego badania na płytach DVD i pamięciach USB | TAK |  |  |
| 4.8. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, VGA, DVI lub HDMI | TAK |  |  |
| 4.9. | Eksport obrazów przestrzennych w formatach drukarek 3D: STL, OBJ, 3MF | TAK |  |  |
| 4.10. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |  |
| 4.11. | Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji obrazów i tworzenia raportów diagnostycznych. Możliwość wprowadzania danych opisowych, wyników pomiarów, obrazów oraz wykresów. Stacja pracująca w systemie DICOM. Sieciowa wymiana danych pomiędzy aparatem USG i stacją opisową, min. pomiary biometryczne w położnictwie, pomiary w ginekologii , pomiary dopplerowskie, pomiary w echokardiografii płodu, przesyłanie obrazów statycznych, pętli obrazowych. Oprogramowanie umożliwiające ocenę ryzyka trysomii 13/18/21 z aprobatą FMF. Oprogramowanie nie wymagające dodatkowych opłat okresowych za użytkowanie licencji (np. Astraia, ViewPoint). | TAK |  |  |
| 4.12. | Generowanie raportów | TAK |  |  |
| 4.13. | Wydruk raportu na drukarce | TAK |  |  |
| 4.14. | Możliwość dokupienia dodatkowych licencji na dodatkowe konsole usg i stacje robocze ze wspólną bazą danych pacjentów | TAK |  |  |
| 4.15. | Stacja komputerowa do opisu badań z monitorem min. 22 cale | TAK |  |  |
| 4.16. | Sieciowa drukarka komputerowa laserowa do wydruku raportów | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 5.1. | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
| 5.2. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej z analizą ilościową i obliczeniami funkcji Ratio i Strain | TAK |  |  |
| 5.3. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |  |
| 5.4. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |  |
| 5.5. | Obrazowanie do oceny drożności jajowodów przy użyciu środka kontrastowego (HyCoSy) | TAK |  |  |
| 6. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 6.1. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 6.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 7.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 7.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 7.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| 7.4. | Aparat i wyposażenie fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/