Pakiet nr 12

Wadium: 31.500,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu, specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej wzór zapewniający konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności. 8 złotych znaczników zapewniających najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z zapewniają, że nie ulega skróceniu po uwolnieniu. Jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający z miękkim atraumatycznym zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, umożliwiają wprowadzanie i przemieszczanie.System uwalniania (kompatybilny z koszulką 6 Fr) zapewnia precyzyjną implantację stentu; Rozmiary: średnica 5-10mm; długość do 200mm z cewnikiem wprowadzającym o długości 80 lub 125 cm; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty naczyniowe rozprężane balonowo - Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek", stent wprowadzany na prowadniku 0,035". Średnice stentu w zakresie: 4-10mm, długość: 12, 16, 20, 24, 30, 40 i 60mm. Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP min 10 atm. Długość zestawu wprowadzającego 80 i 135 cm. Rozmiar koszulki wprowadzającej dla stentu o śr 4mm - 5F, dla stentu o średnicy 5-8mm 6F oraz dla stentu o śr. 9 i 10mm to 7F | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stenty naczyniowe rozprężane balonowo - Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek", stent wprowadzany na prowadniku 0,018". Średnice stentu w zakresie: 3-8mm, długość: 12, 16, 20, 24 i 30mm. Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 12 atm. Długość zestawu wprowadzającego 80 i 135 cm. Rozmiar koszulki wprowadzającej dla stentu o śr 3-6mm to 5F, dla stentu o średnicy 7-8mm 6F | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038" dł. 13 cm 4-9 F z prowadnikiem | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038”; 10, 12 i 14 F | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszulki interwencyjne zbrojone 4-9 F do 45 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające typu Van Andel, akceptujące prowadniki do 0,018” dł. 13 i 23 cm 4-6 F z prowadnikiem nitiolowym i igła w zestawie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koszulki interwencyjne D`Vill z końcówką Radiopaque 6-18 F, dł. 63 - 85 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki diagnostyczne 5-6 F, długości 65-110 cm, duża różnorodność kształtów –dostawca powinien posiadać cewniki: MPA, PIG; NIH; JR; C 1,2,3; H1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nitinolowy, spiralny coil do zamykania PDA. Spirala zamontowana na systemie dostarczającym. Mocne zwoje dystalne. Ciasne i zwarte uzwojenie w środkowej części zapewniające szybką i skuteczną okluzję. Dostarczana przez 4F/5F. Jednorazowa rączka dla bezpiecznego i łatwego uwolnienia. Cieniodajny cewnik implantacyjny ze złotym znacznikiem. Rozmiar coili do wyboru przez zamawiającego. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Stenty platynowe typu CP do implantacji do aorty u dzieci, w rozmiarach zamawianych indywidualnie dla pacjenta | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik angiograficzny typu Multi- Track | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stenty platynowe do implantacji do aorty pokryte PTFE | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Stenty platynowe typu CP montowane na balonie BIB | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Balon niskoprofilowy, średnica wypełnionego balonu 4-30 mm, długość 20-60 mm, markery radiologiczne, miękka końcówka cewnika, akceptujące prowadnik 0,035”, ciśnienie wypełnienia balonu 2-6 atmosfer | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Stent aortalny. Kobaltowo-chromowy stent pokryty, dedykowany do leczenia koarktacji aorty. Średnice stentu w zakresie 12 - 24mm. Długości stentu w zakresie 19 - 59mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki balonowe typu BIB, balon w balonie, do rozprężania stentów implantowanych do aorty | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewniki balonowe niskociśnieniowe do zabiegu Rashkinda, z otworem końcowym typu Z-5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Niskoprofilowy poszerzający cewnik balonowy do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Stenty wewnątrznaczyniowe samorozprężalne typu Zilver 635 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki i redilatacji stentów | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik niskoprofilowy do walwuloplastyki. Zwężenie balonu służące odpowiedniemu umieszczeniu balonu w zastawce. Dostępne średnice w zakresie 4mm - 25mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości do 180 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości 260 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Prowadniki interwencyjne typu Amplatz ultra i extra sztywne | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Prowadniki interwencyjne nitinolowe super soft, 0,014” i 0,018”, długości 180 i 300 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Igły biopsyjne, 16-20 G (długość skoku 10mm) oraz 14-20 G (długość skoku 20mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej zbudowany z nitinolowej podwójnej spirali. Zestaw zamontowany na systemie wprowadzającym. Średnica spirali dystalnej od 8 do 16mm. W zestawie prowadnik naczyniowy, pętla oraz koszulka. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pętla typu lasso do usuwania ciał obcych. Średnica introducera w zakresie 4-6F, wielkość pętli w zakresie 5mm- 30mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik nylonowy z powłoką hydrofilną i miękką końcówką, zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu. Śr. 3,3F dł. 60 lub 80cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.030"". Ukształtowanie końcówki: PIG, JR1, JL1, JL1.5, MPA, JB1, Cobra | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Koszulka wprowadzające o śr. 3.3F, dł. 5 lub 7cm. z boczną zastawką z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzadłem z mocowaniem typu Twisk-lock + prowadnik 40 cm długości. Powleczona silikonem zastawka oraz stopniowo zwężana końcówka ułatwia bezpieczne wkłucie. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Prowadnik o śr. 0.030"" dł. 140 cm, wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE, końcówka 2cm zwężana, prosta lub typu "J"." | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.