|  | 01-implanty I |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany preparat | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. W trzpieniu 3 otwory służące do przyszycia tkanek. | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema bolcami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Najdłuższy bolec ze znacznikiem rtg. | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 3 | Panewka bezcementowa, tytanowa w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Panewka stanowi podstawę zarówno dla protezy anatomicznej jak i odwróconej. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z centralnie położonym bolcem zapeniającym dodatkową stabilizację | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 4 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 5 | Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach. | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 6 | GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby. | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 7 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00; 05 i 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. | Szt | 10 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
| 8 | ŚRUBY W OPAKOWANIACH STERYLNYCH | Szt | 40 |  |  |  | 8% |  | 33141770-8 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |