ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 93/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Zestaw tabletu piórkowego z dodatkowymi akcesoriami – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Tablet piórkowy | Parametry minimalne: Rozdzielczość: 5080 dpi Przyciski: 8 konfigurowalnych, pierścień dotykowy, menu okrągłe; przełączanie wyświetlacza, dedykowane do przesuwania, przewijania, przybliżania, rozmiaru pędzla i trybu precyzji Funkcje wielodotykowe: gesty przesuwania, przybliżania i obracania dostępne w większości aplikacji Uchwyt na pióro: tak Rozmiar: M (wielkość obszaru roboczego: 224 x 148 mm/ 8,7 x 5,8”) Pióro: 8192 poziomy nacisku dla końcówki piórka i dla gumki. Opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego. Wysoka wrażliwość na nacisk; rejestracja nacisku pod kątem (rozpoznawanie nachylenia +/- 60 stopni); brak opóźnień; praca bez baterii i konieczności ładowania; dwa programowalne przyciski z boku piórka, przycisk on/off na tablecie. Połączenia: USB-C; Bluetooth Classic do łączenia z komputerem PC lub Mac; Bluetooth LE do parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze) Zapasowe końcówki: 10 końcówek pióra (6 standardowych i 4 miękkie w podstawce na piórko) Dołączony zestaw do rysowania atramentem: (piórko atramentowe, klips do papieru, papier): NIE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw akcesoriów | -1 standardowy uchwyt pióra bez bocznych przełączników -1 pogrubiony uchwyt pióra bez bocznych przełączników -Narzędzie do wyjmowania końcówek piórka -1 standardowa czarna końcówka piórka -5 wymiennych końcówek miękkich -5 wymiennych końcówek sprężynujących -5 wymiennych końcówek twardych -Przycisk boczny |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Piórko airbrush aerograf | Parametry minimalne: Szybkość odczytu: 133 pkt/s Poziomy nacisku: 2048 Rozpoznawanie nachylenia: Tak. ±60 poziomów Typ rysika: Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czułe na nacisk (2048); gumka Pokrętło: 1024 poziomy precyzyjnych podziałek Technologia: Indukcja elektromagnetyczna W zestawie: 1 wkład standardowy; 1 wkład flex; 1 wkład sprężynujący; 1 wkład hard |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: | GWARANCJA 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ II- Telewizor 55” do projekcji multimedialnych – 1 sztuka oraz uchwyt do TV 32-55’’ – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Telewizor LED o dużej przekątnej i wysokiej rozdzielczości, potrzebny do wyświetlania zawartości destktopu komputera wykładowcy w sali komputerowej – do wykładów i ćwiczeń z zakresu produkcji muzycznej. • przekątna ekranu: 55" • typ matrycy: LED, • rozdzielczość: 3840 x 2160px • format ekranu: 16:9 • Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz, 60 Hz • Kontrast (dynamiczny): 1.000.000:1 • porty: HDMI 2.1 x4, USB x2, Ethernet (LAN) • wymiary (szer./wys./głębokość [bez podstawy]): 1231/760/91 mm • waga (bez podstawy): 11 kg • standard VESA: 400x300 • menu w języku polskim Wymagania dodatkowe: GWARANCJA 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do TV: Niskoprofilowy uchwyt ścienny do telewizora o przekątnej od 32 do 55 cali i wadze maksymalnie do 45 kg. Zapewnia pełną regulację położenia w pionie i odchylenie od ściany do +5˚ oraz do -10˚. Uchwyt jest w pełni kompatybilny ze standardami mocowania VESA 75, 100, 100/200, 200, oraz 400, które określa rozstaw śrub montażowych stosowanych w monitorach i telewizorach LCD. Zakres: • montaż ścienny • maks. odległość od ściany: 50 mm • nośność: maks. 45 kg • wymiary (szer./wys.): 433/425 mm • Standard VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 75 x 75 Wymagania dodatkowe: GWARANCJA 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ III- Urządzenie pomiarowo- testujące sieci LAN – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Analizator do diagnostyki i rozwiązywania problemów sieciowych z możliwością monitoringu przepustowości i wydajności sieci LAN i światłowodów. |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje urządzenia: -Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia) -Obsługa protokołu IPv4 -Obsługa protokołu IPv6 -Zaawansowana mapa połączeń wraz z pomiarem długości pojedynczych żył kabla -Mapa połączeń kabli krosowanych -Mapa połączeń kabli dwuparowych -Mapa połączeń kabli przemysłowych -Wykrycie PoE -Wykrycie PoE+ -Testy PoE/PoE+ -Generator sygnału akustyczne -Test Ping -Traceroute (Trasowanie pakietów) -Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji) -Możliwość zasilania testera z różnych źródeł (baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy) -Obsługa protokołu DHCP -Obsługa sieci 10/100/1000 Mb/ -Wymienne gniazda RJ45 -Kolorowy ekran LCD -Zapis/Eksport danych pomiarowych -CDP - Cisco Discovery Protocol -EDP - Endpoint Discovery Protocol -LLDP - Link Layer Discovery Protocol -Obsługa VLAN -Tryb pętli dla pomiaru miedzi -Tryb pętli dla pomiaru światłowodu -Pomiar kabli światłowodowych w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia) -Wykrycie aktywnego włókna optycznego -Aktywna współpraca z jednostkami NaviTEK II/LanXPLORER -Mapa sieci -Weryfikacja urządzeń z wcześniej utworzoną mapą sieci -Wykrycie usług POTS, ISDN, Ethernet -Testy sieci LAN po WiFi -Dotykowy ekran -Monitoring VoIP -Testy PoE/PoE+ w trybie In-Line -Diagnostyka komputera PC -Testy sieci LAN w trybie In-Line -Obsługa protokołu 802.1x -Konflikt adresów Niezbędne testy sieci miedzianych i światłowodowych: • Identyfikacja urządzeń aktywnych sieci za pomocą funkcji Network Discovery • Porównanie aktualnie występujących urządzeń w sieci z wcześniej zarejestrowanymi danymi za pomocą funkcji Network Verify • Wsparcie dla usług: klient DHCP, Ping i Trace Route z VLAN (śledzenie trasy) • Tester pełnej przepustowości, 1, 2 i 3 warstwy sieci • Statystyki diagnostyczne obejmujące ostatnie dziesięć nadawców, protokoły, generatory błędów i rozmiary rozesłanych pakietów Kable miedziane • test mapy połączeń – testy każdej żyły kabla włącznie z pomiarem długości oraz wykryciem złego rozszycia par • Funkcja śledzenia przewodu w połączeniu z sondą indukcyjną • Wykrycie PoE i PoE+, możliwość sprawdzenia aktualnego zasilania i napięcia w konfiguracji In-Line lub endpoint • Funkcja zaświecenia diody w urządzeniu sieciowym w gniazdach RJ45 • Wsparcie aplikacji 10/100/1000 BASE-T • Monitoring sieci w konfiguracji In-Line oraz funkcja diagnostyki komputera • Monitoring i pomiar jakości telefonii VoIP włącznie z pomiarem RTP Jitter Kable światłowodowe • Obsługa modułów światłowodowych SFP jedno- i wielomodowych • Wsparcie aplikacji 1000 BASE-SX, LX i ZX • Funkcja Hub blink WiFi • Identyfikacja urządzeń aktywnych sieci za pomocą funkcji Network Discovery • Porównanie aktualnie występujących urządzeń w sieci z wcześniej zarejestrowanymi danymi za pomocą funkcji Network Verify • Wsparcie dla usług: klient DHCP, Ping i Trace Route z VLAN (śledzenie trasy) • Wsparcie dla standardu 802.11 b, g i n • Identyfikacja acces pointów, informacje o SSID, kanałach w użyciu, sile sygnału i poziomie zabezpieczeń • Detekcja konfliktu kanałów Akcesoria pozwalające na przeprowadzanie testów i pomiarów na sieciach LAN i sieciach światłowodowych: Jednostka zdalna, 2 x Patchcord STP, 1 x Instrukcja obsługi na CD, 1 x Instrukcja obsługi skrócona, 1 x Torba ochronna, 1 x Zewnętrzna antena Wi-Fi (na USB), 1 x Akumulator NiMH, 1 x Zasilacz sieciowy, 1 x Sonda indukcyjna |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: GWARANCJA 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ IV- Zestaw- karta graficzna, blok chłodzenia wodnego i pasywnego backplate – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - karta graficzna osiągająca w teście Average G3D Mark min. 39000 punktów - aktywnie chłodzi GPU, VRAM (z przodu), tranzystory MOSFET i dławiki w VRM (moduł regulacji napięcia) - materiał nikiel i plexi - D RGB - współpraca z pompami pracującymi na niskich obrotach - gwint do podłączenia rurek G1/4” - backplate - GWARANCJA minimum 24 miesiące - kabel zasilający kartę graficzną 12VHPWR – PCIe 8-pinx2 minimum 60cm, dedykowany do posiadanego zasilacza: ps-tpd-1200f3fape-1 ** |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania tylko i wyłącznie przejściówki do zasilania karty graficznej, dostarczonej wraz z kartą przez producenta

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ