OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2023/2024
wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem.

Zamawiający:

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1, 37-500 Jarosław

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2023/2024. Przedmiot Zamówienia obejmuje również pozimowe mechaniczne oczyszczanie jezdni i chodników w ilościach przewidzianych w przetargu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg miejskich w sezonie zimowym 2023/2024 polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zgodnie z Planem Zimowego Utrzymania Dróg opracowanym przez Zamawiającego.

- Od Wykonawcy  wymaga  się :

- prowadzenia prac w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje 
i zamiecie śnieżne) we wszystkie dni tygodnia,

- jakość wykonywanych usług musi zapewniać dotrzymanie standardów zimowego utrzymania dróg 
(uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu w którym utrzymywana jest droga),

- dyspozycyjności i zapewnienia jak najkrótszego czasu przystąpienia do wykonywania czynności objętych umową, nie później niż 2 godziny od chwili otrzymania powiadomienia,

- wyposażenia kierowców oraz osób zatrudnionych przy A–Z w środki łączności zapewniające możliwość porozumiewania się,

- gotowości świadczenia usług w zależności od warunków panujących na drogach,

- dokonania natychmiastowej zmiany nośnika na inny, sprawny technicznie w przypadku awarii podstawionego.

- W przypadku powstania szkody osób trzecich, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług wymienionych w pkt.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia na drodze spowodowane niezgodnym z umową wykonaniem usług oraz jest zobowiązany do pokrycia pełnej wysokości szkody. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług.

- Na przeprowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników planuje się zużycie 400,0 t. mieszanki piaskowo – solnej (100 – sól; 300 – piasek).

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W utrzymaniu Gminy Miejskiej znajduje się 77 km sieci drogowej i tak:

•  19,38 km ulic miejskich w I standardzie zimowego utrzymania

•  21,81 km ulic miejskich w II standardzie zimowego utrzymania

•  10,95 km ulic miejskich w III standardzie zimowego utrzymania

•  24,89 km ulic miejskich w IV standardzie zimowego utrzymania

- Ponadto w utrzymaniu Gminy Miejskiej znajduje się 37 077,00 m2 chodników i tak:

• 25 436,00 m2 chodników w I standardzie zimowego utrzymania

• 11 641,00 m2 chodników w II standardzie zimowego utrzymania

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego w poszczególnych standardach jak i całości utrzymywanej sieci drogowej (dotyczy jezdni i chodników).

Wykaz ulic zimowego utrzymania z podziałem na standardy zawiera załącznik nr 1.

Wykaz chodników zimowego utrzymania z podziałem na standardy zawiera załącznik nr 2.

Standardy zimowego utrzymania jezdni i chodników wyszczególniono w załączniku nr 3.

Zakres prac obejmował będzie:

    - Pogotowie A – Z

    - Akcję czynną

    - Pozimowe mechaniczne oczyszczanie jezdni i chodników

Ad. 1. W ramach pogotowia A-Z wykonawca musi zapewnić:

      - gotowość do użycia sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości  – 1 szt. pługo-posypywarki

      - całodobowe pogotowie dyspozytora (1 osoba) który kontrolował będzie stan śliskości jezdni i chodników, uruchamiał będzie akcję czynną i koordynował jej przebieg.

      - dostępność do prognoz meteorologicznych,

      - środki łączności, telefon i fax  dostępne o każdej porze doby,

      - urządzenia z pamięcią wewnętrzną z możliwością drukowania temperatury i wilgotności powietrza,

      - termometr gruntowy,

      - prowadzenie na bieżąco raportu dyspozytorskiego z ewidencjonowaniem wszystkich zdarzeń: temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu i godzin jego pracy, interwencji mieszkańców,

      - gromadzenia i prowadzenia dokumentacji szkodowej dla ubezpieczyciela w przypadkach szkód powstałych 
u osób trzecich a wynikłych z nienależytego wykonania obowiązków będących przedmiotem zamówienia.

UWAGA: Pogotowie A-Z uruchamiał i odwoływał będzie Zamawiający. Uruchomienie pogotowia od zgłoszenia przez Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin. Zakończenie na zmianie która otrzymała meldunek. Przerwanie pogotowia „A-Z” powoduje zmniejszenie opłaty ryczałtowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku realizacji prac wyszczególnionych w podpunktach b, h.

Ad. 2. Zadania i obowiązki Wykonawcy w ramach prowadzenia Akcji czynnej:

Usuwanie śliskości jezdni które winno obejmować min. 90 % rzeczywistej jej szerokości, podjęcie akcji niezwłocznie po stwierdzeniu zjawiska śliskości poprzez posypywanie jezdni środkami chemicznymi.

Usuwanie śniegu należy prowadzić również w trakcie trwania opadów, szczególnie dokładnie należy wykonywać płużenie przy prawym krawężniku, aby odkryć studzienki odwadniające znajdujące się w jezdni.

Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu telefonicznie rozpoczęcie i zakończenie prowadzenia prac 
na danym standardzie zimowego utrzymania.

III.	ŚRODKI CHEMICZNE STOSOWANE W UTRZYMANIU ZIMOWYM

- Do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na drogach, stosowane będą następujące materiały:

- w zakresie temperatur do minus 9 stopni C – chlorek sodu (NaCl) zwilżony solanką (o stężeniu 20%) w dawce w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych od:

- 5 do 10 g/m2 – profilaktyka

- 10 do 20 g/m2 – gołoledź, lodowica, ubity śnieg, szron, szadź

- 20 do 30 g/m2  – opady śniegu

Jednocześnie wykonawca może zwiększyć dawkę stosowanych środków do zapobiegania i zwalczania śliskości w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych występujących na terenie miasta (różnice temperatur – wzniesienia, doliny) lub opady śniegu na części miasta.

- w zakresie temperatur poniżej minus 9 stopni C – mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia (NaCl+CaCl2) w proporcji 75% do 25% w ujęciu wagowym, w dawce od 5 do 30 g/m2 w zależności od zjawisk atmosferycznych j.w.

- mieszanka solno – piaskowa.

Należy stosować działanie zapobiegawcze przy zwalczaniu śliskości zimowej polegające na wyprzedzającym posypywaniu jezdni środkami chemicznymi lub uszorstniającymi przed zaistnieniem zjawiska. Dotyczy to zwłaszcza gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia.

Sprzęt pracujący przy A-Z winien posiadać lampy ostrzegawcze pomarańczowe pulsujące oraz znaki ostrzegawcze „ AKCJA ZIMA" . Celem sprawnego reagowania na interwencję należy zapewnić bezpośrednią łączność pomiędzy dyspozytorem i pracującym sprzętem.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej  z prowadzeniem działalności AKCJI ZIMOWEJ, czyli: dziennika A-Z, raportów oraz kart drogowych z podaniem utrzymywanych tras.

Należy przestrzegać standardów zimowego utrzymania.

Obowiązujące  godziny  przekazywania meldunków do Zamawiającego:  do godz.. 9 00 dnia następnego (w formie telefonicznej lub elektronicznej).

IV.	OBOWIĄZKI OSÓB DYŻURUJĄCYCH – DYSPOZYTORÓW W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- Znajomość obowiązujących przepisów dot. zimowego utrzymania dróg,

- Znajomość ogólnej sytuacji na wszystkich drogach objętych zimowym utrzymaniem,

- Udzielanie informacji wg aktualnie obowiązujących zasad w zakresie przejezdności ulic oraz zaangażowania środków (sprzętu),

- Przekazywanie meldunków do Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Jarosławia 
w ustalonych terminach,

- Znajomość prognoz meteorologicznych oraz reagowanie w przypadkach uwag krytycznych dotyczących stanu dróg,

- Utrzymanie kontaktu z Komendą Miejską Policji oraz ze Strażą Miejską celem ewentualnej pomocy 
w regulacji ruchem na odcinkach zagrożonych działaniem skutków zimowych,

- Prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z działalnością A-Z, czyli dziennika A-Z, raportów dziennych oraz kart drogowych z podaniem utrzymywanych tras, czasu załadunku, ilości i rodzajów materiałów, godziny wyjazdu i przyjazdu,

- Przestrzeganie standardów zimowego utrzymania ulic,

- Organizowanie robót interwencyjnych uzgodnionych z inspektorem nadzoru,

- Kontrolowanie drożności wpustów ulicznych w okresie roztopów i ich udrażnianie.

V.	ROZLICZENIE PRACY AKCJI ZIMOWEJ

Rozliczenie pracy A-Z prowadzone będzie w cyklu raportu 12 godzinnego z rozbiciem na poszczególne jednostki sprzętowe. Każdy sprzęt rozliczany będzie według rzeczywistych godzin pracy na poszczególnych standardach zimowego utrzymania. Postój sprzętu na bazie i załadunek i dojazd z bazy 
do miejsca działania nie będzie brany pod uwagę jako praca. Stawki za 1 godz. pracy obejmować będą: płużenie, posypywanie  lub płużenie  i  posypywanie z  uwzględnieniem  standardów  zimowego utrzymania. W stawce należy uwzględnić materiał w przypadku posypywania oraz użyty sprzęt w przypadku płużenia. Maksymalna prędkość przy zimowym utrzymaniu nie może przekroczyć 40 km/h. Praca przy prędkości przejazdu powyżej 40 km/h nie będzie uwzględniana w rozliczeniu.

Rozliczanie utrzymania chodników odbywać się będzie wg faktycznie wykonanych robót 
na poszczególnych standardach zgodnie z ich opisem i dopuszczalnymi odstępstwami od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane). W przypadku ciągłych opadów z przerwami w opadach wynoszącymi do 1 godz. zaliczana będzie tylko powierzchnia na której osiągnięto wymagania dla danego standardu w wymaganym czasie po ustaniu opadów.

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres wykonania zamówienia do dnia: 15.05.2024 r.

VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu

o zamówieniu.

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykonawca spełni warunek jeżeli legitymuje się wpisem do rejestru wskazanym w art 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / Dz.U.2016.1987 / lub zezwoleniem na zbieranie oraz transport odpadów wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach / Dz.U.2001.62.628 /.

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą 
co najmniej: 500 000 zł.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- Samochody ciężarowe pługo - posypywarki o masie całkowitej pow. 8,5 t - co najmniej 
3 szt. w tym:

- 1 szt. pługo-posypywarki wyposażonej w instalacje zraszające do stosowania roztworu solanki, urządzenie do dozowania środka chemicznego w ilości od 5 do 30 g/m2 niezależnie od prędkości jazdy, urządzenie do regulacji szerokości posypywania od 2 do 10 m, urządzenie do stosowania symetrii oraz pługi odśnieżne lewo i prawo skrętne o szerokości roboczej 2,5 do 2,8 m - w/w urządzenia sterowane z kabiny kierowcy;

- 2 szt. pługo-posypywarek wyposażonej w urządzenie do dozowania środka chemicznego 
w ilościach od 5 do 30 g/m2, urządzenie do regulacji szerokości posypywania od 2 do 10 m, urządzenie do stosowania symetrii, pługi odśnieżne o szerokości roboczej od 2,5 do 2,8m sterowane z kabiny kierowcy;

- Ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 1900 kg - co najmniej 1 szt. wyposażone w:

- pługi lewo i prawoskrętne sterowane z kabiny kierowcy o szerokości roboczej 
od 1,5 do 1,8 m;

- rozsiewacze do piasku o ładowności do 1,5 m3;

- Ciągniki rolnicze o masie całkowitej do 4000 kg - co najmniej 2 szt. wyposażone w:

- pługi odśnieżne o szerokości roboczej od 2,0 do 2,4 m;

- rozsiewacze do piasku o ładowności do 2,5 m3;

- Mikrociągnik do odśnieżania chodników – o masie całkowitej do 1900 kg - co najmniej 
1 szt., wyposażony w:

- pługi lewo i prawoskrętne sterowane z kabiny kierowcy o szerokości roboczej 
od 1,5 do 1,8 m;

- rozsiewacze do piasku o ładowności do 1,5 m3;

- Samochody towarowo - osobowe do przewozu osób i sprzętu do odśnieżania przejść dla pieszych, schodów, wiaduktów i wąskich odcinków chodników - co najmniej 2 szt.;

- Sprzęt służący do załadunku materiałów do zwalczania śliskości zimowej i usuwania nadmiaru śniegu o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m3 - 1 szt.;

- Koparko ładowarka do załadunku materiałów szorstkich i załadunku śniegu, wyposażona w pług odśnieżny skrętny – 1 szt.;

- Sprzęt do wywozu śniegu - co najmniej 2 szt. samochodów ciężarowych -samowyładowczych o masie całkowitej pow. 8,5 t i o pojemności załadowczej od 10 do 33 m3;

- Sprzęt do oczyszczania pozimowego jezdni i chodników:

- zamiatarka samobieżna bezpyłowa z zraszaniem wodą w czasie zamiatania – 1 szt.,

- zamiatarka ciągnikowa z frezarką do dużych zanieczyszczeń – 1 szt.,

- samochód do transportu kontenerów KP-7 – 1 szt.,

- kontenery KP – 7 – 2 szt.

UWAGA!!!  Pojazdy wymienione w pkt a) muszą spełniać normę emisji spalin. min. EURO 4.

Chodniki mogą być utrzymywane wyłącznie sprzętem wyszczególnionym w punkcie b) i d) 
tj. ciągniki rolnicze, mikrociągniki o masie całkowitej do 1900 kg i za zgodą Zamawiającego.

Sprzęt wyszczególniony w punktach a) – c), musi być wyposażony w system lokalizacji położenia typu GPS, który spełniać będzie następujące założenia: możliwość kontroli położenia urządzenia w dowolnej chwili i w czasie rzeczywistym, przedstawienie na mapie oraz w formie tabelarycznej położenia, kreślenie na mapie przebytej trasy, przedstawienie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, automatyczna archiwizacja danych, kontrola dostępu do urządzenia i programu. Jednocześnie GPS powinien mieć funkcję pozwalającą na dokładne określenie na mapie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz odtworzenia historii przejechanej trasy. Powinien określić, w jakim czasie było płużenie z posypywaniem, samo posypywanie, samo płużenie lub brak płużenia i posypywania. Zdalna transmisja może odbywać się w dowolny sposób, który zapewni kontrolę w czasie rzeczywistym (radiomodem, GSM, GPRS, itp.). Opłaty za przesyłanie danych ponosi Wykonawca. Wykonawca na czas realizacji zamówienia udostępni Zamawiającemu dostęp do powyższych danych - dostęp do stanowiska na bazie Wykonawcy oraz w razie zgłoszenia takiej konieczności udostępnienie wydruków w/w danych.

- posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- utrzymanie w ciągu jednego sezonu zimowego minimum 60 km dróg publicznych,

- utrzymanie w ciągu jednego sezonu zimowego minimum 20 000 m2 chodników,

- oczyszczanie mechaniczne w ciągu jednego sezonu jezdni i chodników o powierzchni min. 400 000 m2.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez wykonawców usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zawierały, co najmniej:

- wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

- wskazanie wartości i przedmiotu usługi wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia).

VIII.	ZAŁĄCZNIKI

- Wykaz ulic zimowego utrzymania z podziałem na standardy zawiera załącznik nr 1.

- Wykaz chodników zimowego utrzymania z podziałem na standardy zawiera załącznik nr 2.

- Standardy zimowego utrzymania jezdni i chodników wyszczególniono w załączniku nr 3.