Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 4

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | pH: Zakres pomiaru, co najmniej od -0,00 do 1400 Rozdzielczość nie gorsza niż ±0,01 Dokładność względna nie gorsza niż ±0,01 | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Potencjał oksydoredukcyjny: Zakres pomiaru, co najmniej od -2000 do 2000 mV Rozdzielczość nie gorsza niż 1 mV Dokładność względna nie gorsza niż ±1 mV | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura pomiaru: 1) Zakres, co najmniej od 0 do 100oC 2) Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1oC 3) Dokładność nie gorsza niż ±0,5oC | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy: 1) Wartość mierzona 2) Temperatura 3) Przekątna ekranu, co najmniej 4.3 cala | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kalibracja: Co najmniej 3-punktowa Automatyczne rozpoznawanie buforów | TAK TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny: wejście 240V/50–60 Hz, wyjście 12V DC | TAK |  |  |
|  | Klawiatura membranowa | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Port RS232 | TAK |  |  |
|  | Pamięć, co najmniej 200 wyników | TAK |  |  |
|  | Zestaw startowy buforów do kalibracji (pH, redoks, 3 poziomy) | TAK |  |  |
|  | System automatycznej detekcji elektrody | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Elektrod uniwersalna: Elektroda pH z czujnikiem temperatury Zakres pomiarowy pH 0–14 Zakres temperatur 0°C–80°C Elektrolit referencyjny: żel Złącze BNC Trzon wykonany z tworzywa odpornego chemicznie Długość trzonu 120 mm Średnica trzonu 12 mm Kabel co najmniej 1m Ramię do elektrody | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kubatura: Wymiary urządzania nie większe niż 230 × 150 × 80 mm Masa urządzenia nie większa niż 700 g | TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |