Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 438/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawa zestawu implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium do Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 6mm – min. 6 szt. b) 8mm – min. 10 szt. c) 10mm – min. 10 szt. d) 12mm – min. 10 szt. e) 14mm – min. 8 szt. f) 16mm – min. 6 szt. g) 18mm – min. 4 szt. h) 20mm – min. 4 szt. 2. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 8mm – min. 10 szt. b) 10mm – min. 10 szt. c) 12mm – min. 10 szt. d) 14mm – min. 10 szt. e) 16mm – min. 10 szt. f) 18mm – min. 8 szt. g) 20mm – min. 8 szt. h) 22mm – min. 8 szt. 3. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,7mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 8mm – min. 8 szt. b) 10mm – min. 10 szt. c) 12mm – min. 15 szt. d) 14mm – min. 10 szt. e) 16mm – min. 10 szt. f) 18mm – min. 10 szt. g) 20mm – min. 10 szt. h) 22mm – min. 10 szt. i) 24mm – min. 10 szt. j) 26mm – min. 10 szt. k) 28mm – min. 4 szt. l) 30mm – min. 4 szt. m) 32mm – min. 4 szt. 4. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 3,5mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 10mm – min. 4 szt. b) 12mm – min. 4 szt. c) 14mm – min. 4 szt. d) 16mm – min. 6 szt. e) 18mm – min. 10 szt. f) 20mm – min. 20 szt. g) 22mm – min. 20 szt. h) 24mm – min. 10 szt. i) 26mm – min. 8 szt. j) 28mm – min. 8 szt. k) 30mm – min. 8 szt. l) 32mm – min. 8 szt. m) 34mm – min. 8 szt. n) 36mm – min. 8 szt. o) 38mm – min. 4 szt. p) 40mm – min. 4 szt. q) 42mm – min. 4 szt. 5. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,0mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera w rozmiarach: a) 6 otw. – min 2 szt. b) 8 otw. – min. 2 szt. c) 9 otw. – min 2 szt. d) 10 otw. – min. 2szt. e) 12 otw. – min. 2 szt. f) 14 otw. – min. 2 szt. 6. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,4mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 6 otw. – min. 2 szt. b) 8 otw. – min. 2 szt. c) 10 otw. – min. 2szt. d) 12 otw. – min. 2szt. e) 14 otw. – min. 2 szt. f) 16 otw. – min 2 szt. 7. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,7mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 8 otw. – min. 2 szt. b) 10 otw. – min. 2 szt. c) 12 otw. – min. 2 szt. d) 14 otw. – min. 2 szt. e) 16 otw. – min. 2 szt. f) 18 otw. – min. 2 szt. g) 20 otw. – min. 2 szt. 8. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 3,5mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 8 otw. – min. 2 szt. b) 10 otw. – min. 2 szt. c) 12 otw. – min. 2 szt. d) 14 otw. – min. 2 szt. 9. Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,7mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 6 otw. – min. po 3 szt. na lewą i prawą kończynę. 10. Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 3,5mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 6 otw. – min. po 3 szt. na lewą i prawą kończynę b) 7 otw. – min. po 3 szt. na lewą i prawą kończynę c) 9 otw. – min. po 3 szt. na lewą i prawą kończynę. 11. Płyty kostne kłykciowe blokowane, do złamań przynasadowych, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości do wkrętów o średnicy 2,0mm, w rozmiarach: a) 10 otw. – min. 2 szt. 12. Płyty kostne do artrodezy blokowane, nadgarstkowe, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości: a) 10 otw. – min. 2 szt. b) 11 otw. – min. 2 szt. c) 15 otw. – min. 2 szt. d) 14 otw. – min. 2 szt. 13. Płyty kostne do artrodezy blokowane, skokowe, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości: a) Rozmiar 2.4/2.7/3.5mm – 4 sztuki 14. Wkrętaki do wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, w rozmiarach: a) Rączka AO – min. 2 szt. b) Trzpień z chwytem AO Hex T 1.3 – min. 2 szt. c) Trzpień z chwytem AO Hex T 1.5 – min. 2 szt. d) Trzpień z chwytem AO Hex T 2.0 – min. 2 szt. e) Trzpień z chwytem AO Hex T 2.5 – min. 2 szt. f) Trzpień z chwytem AO Hex T 3.5 – min. 2 szt. 15. Wiertła do wkrętów z chwytem AO, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, w rozmiarach: a) 1,1mm – min. 3 szt. b) 1,5mm – min. 3 szt. c) 1,8mm – min. 3 szt.. d) 2,0mm – min. 3 szt. e) 2,5mm – min. 3 szt. 16. Miernik długości wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach 2,0mm – min. 1szt. 17. Miernik długości wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach 2,4/2,7/3,5mm – min. 1szt. 18. Kontener – statyw sterylizacyjny na płytki TPLO anatomiczne – min. 1 szt. 19. Kontener – statyw sterylizacyjny na druty Kirschnera – min. 1 szt. 20. Prowadnice wierteł do wprowadzania wkrętów blokowanych montowane w płytach, w tym prowadnice umożliwiające wykonanie kompresji zapewniające precyzyjne wykonanie otworów w kości, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach: a) 2,0mm – min. 1 szt. b) 2,4mm – min. 1 szt. c) 2,7mm – min. 1 szt. d) 3,5mm – min. 1 szt. 21. Pogłębiacze stożkowe z chwytem AO a) 1.5/2.0 mm b) 2.4/2.7 mm c) 3.5/4.5 mm 22. Kula kalibracyjna do RTG stalowa średnica 20mm – 2 szt. | 1 zestaw | Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ………………………….……. |  |
| Łączna wartość brutto: |