Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa oprogramowania pomiarowego do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników

(nr WEITI/55/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia: w terminie:

Zadanie 1: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań (Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Piotr Wiśniewski, piotr.wisniewski2@pw.edu.pl)

Tabela T.1

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 3 | Do 29 listopada 2023 |

Zadanie 2: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań  (Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Maksymilian Furmann, mfurmann@man.poznan.pl)

Tabela T.2:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 | Do 29 listopada 2023 |

Zadanie 3.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Miejsce dostawy: Instytut Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Czarnowiejska 74 30-054 Kraków (Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Marek Natkaniec, natkanie@agh.edu.pl)

Tabela T.3.:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 | Do 29 listopada 2023 |

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

TABELA KOSZTORYSOWA:

Tabela 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników | szt. |  | 7 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Tabela 2.: Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oprogramowania pomiarowego do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników wraz z osprzętem

| L.p. | Nazwa elementu / Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | liczba 7 szt. | Producent:* Typ: Model: |
| 1.1 | Wymagania ogólne |
| 1.1.1 | Interfejs użytkownika | Co najmniej graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający sterowanie aplikacją. | TAK/NIE** |
| 1.1.2 | Współpraca z systemami operacyjnymi | Co najmniej z Windows 10 | TAK/NIE** |
| 1.1.3 | Funkcje przetwarzanie wiadomości sygnalizacyjnych | Co najmniej: Monitorowanie Zapisywanie Analiza | TAK/NIE** |
| 1.1.4 | Liczba terminali użytkowników możliwa do jednoczesnej obsługi przez oprogramowanie | Co najmniej 2 | TAK/NIE** |
| 1.2 | Kompatybilność z monitorowanymi urządzeniami |
| 1.2.1 | Wsparcie testowania oraz analizy sieci w technologiach | Co najmniej: 4G oraz 5G | TAK/NIE** |
| 1.2.2 | Wsparcie testowania oraz analizy usług warstwy aplikacyjnej | Co najmniej: rozmowy głosowe, SMS, MMS, FTP, Ping, (na dowolnym urządzeniu zgodnym z pkt. 1.5.1). Co najmniej: UDP, E-mail, VOD, VoLTE, VoWiFi Messenger talk & Texting (co najmniej: Skype, WhatsApp) na co najmniej 3 urządzeniach (równocześnie) zgodnych z pkt. 1.5.1 przy czym: dopuszcza się ograniczenie listy wspieranych urządzeń do co najmniej 20 różnych modeli urządzeń w tymi co najmniej następujących urządzeń posiadanych przez zamawiającego: OnePlus 11 Global/Europe, dopuszcza się rozwiązania wymagające zainstalowania dedykowanego oprogramowania software lub firmware na urządzaniu pod warunkiem udostępnienia tego oprogramowania Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty. | TAK/NIE** |
| 1.2.3 | Wsparcie testowania oraz analizy wielu równoległych sesji wymiany danych | Co najmniej na jednym z urządzeń poddawanemu testom | TAK/NIE** |
| 1.3 | Parametry podlegające monitorowaniu przez oprogramowanie |
| 1.3.1 | Wsparcie testowania oraz analizy wybranych funkcji sieci 5G | Co najmniej następujących funkcji: Sub6, mmWave, Non Standalone, Standalone, Dynamic Spectrum Sharing, Carrier Aggregation, Beamforming | TAK/NIE** |
| 1.3.2 | Możliwość przechwytywania danych użytkownika (ang. IP dump) | Co najmniej: na poziomie chipsetu na poziomie systemu operacyjnego urządzenia (co najmniej Android) | TAK/NIE** |
| 1.3.3 | Dekodowanie wiadomości sygnalizacyjnych | Dekodowanie wiadomości diagnostycznych z chipsetu zawierających informacje o L1/L2/L3 | TAK/NIE** |
| 1.3.4 | Wspierane logowanie wiadomości diagnostycznych zawierających informacje analityczne dotyczące L1 oraz L2 oraz ich kanałów | Co najmniej: PDCCH, PCFICH, PDSCH, MAC, RLC, PDCP | TAK/NIE** |
| 1.3.6 | Wspierane logowanie wiadomości diagnostycznych zawierających informacje analityczne dotyczące L3 | Co najmniej: RRC, NAS | TAK/NIE** |
| 1.3.7 | Wspierane logowanie wiadomości sygnalizacyjnych procedur | Co najmniej procedury RACH | TAK/NIE** |
| 1.3.8 | Pomiary w trybie podwójnego połączenia (ang. dual connectivity) | Co najmniej połączenia 5GNR oraz LTE | TAK/NIE** |
| 1.3.9 | Pomiar dynamiki dzielenia spektrum sygnału | W technologii DSS (ang. dynamic spectrum sharing) | TAK/NIE** |
| 1.3.10 | Wsparcie pomiarów parametrów jakości połączenia | dla każdego z typu testów, aplikacja oferuje dedykowany zestaw parametrów/metryk pozwalających na analizę efektywności działania usługi (voice, data) | TAK/NIE** |
| 1.4 | Dodatkowe funkcje |
| 1.4.1 | Możliwość automatyzacji testów komunikacji różnego typu | Co najmniej: FTP, Ping, UDP, HTTP (na dowolnym urządzeniu zgodnym z pkt. 1.5.1) Co najmniej E-mail, VOD, VT, VoLTE, mVoIP, YouTube na co najmniej 3 urządzeniach (równocześnie) zgodnych z pkt. 1.5.1 przy czym: dopuszcza się ograniczenie listy wspieranych urządzeń do co najmniej 20 różnych modeli urządzeń w tymi co najmniej następujących urządzeń posiadanych przez zamawiającego: OnePlus 11 Global/Europe, dopuszcza się rozwiązania wymagające zainstalowania dedykowanego oprogramowania software lub firmware na urządzaniu pod warunkiem udostępnienia tego oprogramowania Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty. | TAK/NIE** |
| 1.4.2 | Wsparcie testowania kształtowania się wiązki sygnału (ang. beamforming) | aplikacja oferuje zestaw parametrów pozwalających na testy „beamformingu” | TAK/NIE** |
| 1.4.3 | Obsługa testów w budynkach | Możliwość wgrania planów budynków oraz realizowanie pomiarów przestrzennych w miejscach, gdzie sygnał GPS nie jest dostępny | TAK/NIE** |
| 1.4.4 | Wsparcie obsługi technologii GPS na urządzeniach podczas testów | Podczas wykonywania testów jest możliwe zapisanie aktualnych współrzędnych GPS wraz danymi diagnostycznymi co pozwala na obrazowanie pomiarów (event’ów, parametrów KPI) na mapach. | TAK/NIE** |
| 1.5 | Wsparcie dla połączenia urządzeń fizycznych |
| 1.5.1 | Możliwość podłączania różnorodnych urządzeń | Możliwość podłączenia urządzeń z odblokowanym portem diagnostycznym z danym typem chipsetu oraz brak wykluczenia ze względu na rodzaj urządzenia (tzn. oprogramowanie musi współpracować co najmniej ze smartfonami, modemami, routerami, donglami USB jeśli te używają danego typu chipsetu). Wspierany rodzaj chipsetu: co najmniej Qualcomm | TAK/NIE** |
| 1.5.2 | Możliwość kontroli podłączonych urządzeń testowych | Co najmniej: Z poziomu linii komend Przy pomocy instrukcji ADB, AT | TAK/NIE** |
| 1.6 | Wsparcie i aktualizacje |
| 1.6.1 | Możliwość zgłaszania problemów | Przynajmniej jeden z poniższych sposobów zgłaszania problemów: Dedykowany adres e-mail Dedykowany portal Dedykowany numer telefoniczny | TAK/NIE** |
| 1.6.2 | Dostęp do poprawek i uaktualnień oprogramowania | Udostępniane poprzez dedykowaną stronę internetową Czas dostępu co najmniej 12 miesięcy Bez dodatkowych opłat | TAK/NIE** |
| 1.6.3 | Dokumentacja techniczna wraz z instrukcjami użytkownika | Instrukcje dotyczą co najmniej: Obsługi oprogramowania Podłączenia urządzeń peryferyjnych służących jako odbiornik sygnału Instrukcje są dostarczone co najmniej w języku angielskim | TAK/NIE** |
| 1.7 | Wymagania dodatkowe |
| 1.7.1 | Na dostarczone oprogramowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | TAK/NIE** |
| 1.7.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE** |
| 1.7.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | TAK/NIE** |
| 1.7.4 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK/NIE** |
| 1.7.5 | Oprogramowanie powinno być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | TAK/NIE** |
| 1.7.6 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia. | TAK/NIE** |
| 1.7.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK/NIE** |
| 1.7.8 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | TAK/NIE** |
| 1.7.9 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK/NIE** |
| 1.7.10 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK/NIE** |
| 1.7.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony: zgodnie z podziałem na zadania dla poszczególnych podmiotów - do miejsc wskazanych w tabelach nr.: 5,6 i 7 – poniżej. | TAK/NIE** |
| 1.7.12 | Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia trzech odrębnych faktur zgodnych z zestawieniem ilościowym wskazanymi poniżej - dla poszczególnych podmiotów dla których jest realizowane niniejsze zamówienie | TAK/NIE** |

Zadanie 1.: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy wspólne dla Zadania 1.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Piotr Wiśniewski, piotr.wisniewski2@pw.edu.pl

Tabela 3.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 3 |

Zadanie 2: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy wspólne dla Zadania 2.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Maksymilian Furmann, mfurmann@man.poznan.pl

Tabela 4.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 |

Zadanie 3.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Miejsce dostawy wspólne dla Zadania 3.:

Instytut Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

Osoba kontaktowa w sprawie dostawy: Marek Natkaniec, natkanie@agh.edu.pl

Tabela 5.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).