Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 46/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa mikroskopu optycznego wraz  z kamerą i wirówki z adapterem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Mikroskop optyczny z kamerą cyfrową – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Baza mikroskopu: ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady wysokości stolika, podziałka odczytu na śrubie mikrometrycznej: 1 mikrometr. Oświetlenie: wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy świetlnej odpowiadającej 30W oświetleniu halogeowemu, oświetlenie wg systemu Koehlera. Stolik mechaniczny: bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm Optyka: w systemie korekcji do nieskończoności długość optyczna obiektywów 45mm. Wymienny uchwyt rewolwerowy kodowany na co najmniej 7 obiektywów. Uchwyt kodowany zapewnia możliwość odczytu przez oprogramowanie pozycji rewolweru i pośrednio powiększenia obiektywu. Ergonomiczna nasadka okularowa: trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.22 o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni. Okulary (2 sztuki): z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola min.22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii. Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: powiększenie / minimalna apertura numeryczna / minimalna odległość robocza (WD): 2x/0,06 / 5,8mm 4x/0,13 / 17mm 10x/0,30 / 10mm 20x/0,50 / 2,1mm 40x/0,75 / 0,51mm 60x/0,80 / 0,2mm 100x/1,25 / 0,13mm (obiektyw imersyjny). Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu: rozdzielczość 4104 x 2174 pixeli wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 cal binning 2x2 zakres dynamiki 10 bit zakres czasu ekspozycji od 27 mikrosekund do 15 s czas odświeżania: 33 fps przy rozdzielczości 4K, 64 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) mocowanie na gwint typu c automatyczny balans bieli połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.1 Oprogramowanie umożliwiające (1 szt.) podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video (format AVI), wyświetlanie parametrów mikrofotografii, kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, możliwość rozbudowy oprogramowania. Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek immersyjny 30ml. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Wirówka – wortex CVP z adapterem na 2 płytki PCR 96-dołkowe - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Rotor: Pozwalający na wirowanie dwóch 96 dołkowych płytek PCR jednocześnie Prędkość wirowania: 300-1500 obr./min Prędkość wytrząsania: 300-1200 obr./min Wyświetlacz: LCD Min. RCF przy 1500 obr./min:175 x g Max. rozdzielczość: 100 obr./min Timer wirowania: 0-30 min Timer wytrząsania: 0-60s Maks. liczba cykli: 999 Max. średnica komory: 210 mm Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 285 mm x 350 mm x 190 mm ±5 mm Waga maksymalna: 6,15 kg Zasilanie: 230 V/50 Hz Moc: 18 W + adapter: 2 adaptery do 96 dołkowych płytek PCR semi-skirted i non-skirted |  |  | sztuka | 1 |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ