ZZ-2380-65/22

Załącznik nr 2.2 do SWZ/umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część 2  Mikroskop cyfrowy do badań dokumentów

Dostawa specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 
z przeznaczeniem do badań dokumentów,

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ Model/Typ/ oferowanego sprzętu * | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto**(zł) | Wartość brutto (zł)*** kol. 6 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Kamera mikroskopu: czujnik wizyjny min. CMOS 1/1,7 cala o liczbie klatek na sekundę: min. 30 klatek/sek. kamera posiada wbudowane światło LED w kamerze/obiektywie kamera posiada funkcję HDR o rozdzielczości uzyskiwanych zdjęć min. 12 megapikseli Jednostka sterująca mikroskopem: posiada kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej min. 27" posiada dysk twardy HDD o pojemności min. 1TB posiada zainstalowany system operacyjny min. Windows 10 posiada wyjście LAN typu RJ-45 posiada min. 6 portów USB w tym 2 porty USB 3.0 posiadająca możliwość podłączenia zewnętrznego monitora za pomocą wejścia DVI lub DISPLAY lub HDMI posiadająca format zapisu obrazu: JPEG, TIFF oraz pliki pomiarowe .CSV posiadająca maksymalny widoczny rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli × 50 000 pikseli posiadająca zewnętrzną konsolę umożliwiającą pauzowanie, zapisywanie obrazu, zawierającą przyciski wyzwalające podstawowe funkcje mikroskopu, joystick sterujący stolikiem XY oraz śruby: makro i mikrometryczną, pozwalające na poruszanie osią Z (pionową), oznaczenia przycisków na konsoli w języku polskim posiadająca możliwość przełączenia pracującej kamery z poziomu jednostki centralnej posiadająca klawiaturę z blokiem numerycznym oraz mysz optyczną Oprogramowanie: posiada funkcję HDR z możliwością modyfikowania tekstury, jasności, kontrastu oraz nasycenia kolorów za pomocą suwaków w trakcie obserwacji próbki na żywo posiada funkcję automatycznej analizy cieniowej z kolorystyczną mapą wysokości posiada funkcję tworzenia zdjęcia w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego przycisku posiada funkcję usuwania odblasku oraz poświaty z oświetlenia pierścieniowego posiada funkcję nawigacji widoczną na ekranie, pozwalającą przemieszczać się na próbce przy dowolnym, zmiennym powiększeniu oraz umożlwiającą automatyczne składanie zdjęć w pełnej głębi ostrości posiada funkcję tworzenia modeli 3D (trójwymiarowych) posiada funkcję porównywania modeli 3D (trójwymiarowych) na minimum 2 obrazach posiada funkcję pomiaru profilu, wysokości oraz porównywania profili na modelu 3D (trójwymiarowym) posiada funkcję do pomiarów planimetrycznych, minimum: odległość, kąt, średnica posiada funkcję do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D (dwuwymiarowego), minimum: pole, obwód, długość szerokość posiadające funkcję automatycznego łączenia obrazów w 2D (dwuwymiarowych) oraz 3D (trójwymiarowych) o minimalnym wymiarze 50 000 × 50 000 pikseli posiada funkcję do wpisywania komentarzy i znaczników, jak również porównania obrazów zapisanych, również z obrazem na żywo posiada możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wykonanych wcześniej zdjęć w celu ponownego ich użycia (tryb oświetlenia, automatyczne dopasowanie powiększenia), dopuszcza się oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wcześniej zapisanych plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych (lub zdjęć) przy jednoczesnym zapisywaniu wszystkich parametrów dla każdego zdjęcia, o ile nie zwiększy to rozmiaru efektu końcowego (pliku/zdjęcia) posiada dedykowane oprogramowanie do generowania raportów w postaci edytowalnych szablonów lub umożliwiające transfer danych do plików umożliwiających edycje posiada funkcję do wykonywania pomiarów 3D (trójwymiarowych) posiada automatyczne wykrywanie najwyższego oraz najniższego punktu podczas pomiaru na profilach 3D posiadające funkcję automatycznej kalibracji systemu, posiadające min. 10 profili użytkownika w celu zapisania wybranych ustawień dostarczone oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym posiada funkcję pomiaru objętości z funkcją wypełniania pola Min. 3 obiektywy o łącznym zakresie powiększeń 42x - 2500x lub szerszym. Każdy z obiektywów posiadający: możliwość obserwacji w jasnym i w ciemnym polu oświetlenie pierścieniowe podzielone na min. 4 sekcje z możliwością wyboru pojedynczej sekcji oświetlenie koaksjalne podzielone na min. 2 sekcje polaryzację Podstawa mikroskopu: podstawa osi XY z napędem elektrycznym (np.: wielostopniowy silnik krokowy) zakres ruchu podstawy w osiach XY 100 x 100 mm wymiary podstawy XY co najmniej 200 x 180 mm posiada możliwość obrotu próbki bez jej dotykania o kąt 180° ładowność do 5 kg możliwość uchylenia statywu do obserwacji pod kątem do 90° posiada funkcję wyświetlania kąta nachylenia na ekranie z dokładnością do 1° posiada wbudowane w statywie światło przechodzące z dyfuzorem oraz możliwość zamontowania światła spolaryzowanego posiada zakres ruchu motoru osi Z min. 40 mm podstawa osi Z z napędem elektrycznym np.: z 5 – fazowym krokiem skokowym o rozdzielczości min. 0.1 µm, w celu dokładnych pomiarów 3D posiadająca możliwość ustawienia eucentrycznego, aby zachować próbki w polu widzenia nawet przy pochylaniu podstawy do kąta 90° posiadająca funkcję ochrony przed kolizją obiektywu widoczną na ekranie oraz możliwość regulacji ochrony na wybranej wysokości Konsola do jednostki sterującej mikroskopu: posiadająca podwójne pokrętło do sterowania osią Z (pionową) (ruch szybszy i wolniejszy) oraz joystick do sterowania ruchami osi XY, dopuszcza się mikroskop, którego konsola posiada jedną śrubę oraz dwa przyciski „góra” i „dół” (z 3 stopniową regulacją czułości), które realizują zarówno ruch śruby makro oraz mikrometrycznej posiadająca klawisze skrótów do głównych funkcji mikroskopu posiadająca wszystkie oznaczenia w języku polskim Pozostałe wymagania dla zestawu: automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanej płytki kalibracyjnej z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwaniem motoru XY we właściwe miejsce na płytce kalibracyjnej, dopuszcza się mikroskop z możliwością automatycznej kalibracji na dedykowanej płytce kalibracyjnej z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwem motoru XY we właściwe miejsce na płytce kalibracyjne za pomocą myszki komputera lub joysticka na konsoli możliwość rozbudowy o obiektywy o zakresie np. 20-200×, 100-1000×, 250-2500×, 500-5000×, 50-500× wszystkie główne składowe mikroskopu cyfrowego muszą pochodzić od jednego producenta Dodatkowe informacje: oferowany zestaw musi być sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany mikroskop powinien posiadać deklarację zgodności CE świadczącą o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa mikroskop musi być zainstalowany przez autoryzowany serwis producenta zestaw powinien dawać możliwość rozbudowy o kolejne moduły wyposażenia mikroskopu instrukcja obsługi mikroskopu w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej zostanie przekazana wraz z dostawą bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem przez okres minimum 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia Serwis: serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim na terenie całej Polski w przypadku awarii zestawu (przez okres gwarancji oraz 5 lat po jej upływie), serwis producenta na własny koszt dostarczy zestaw zamienny w takiej samej, adekwatnej lub wyższej konfiguracji na czas serwisowania darmowa kalibracja oraz konserwacja sprzętu min. 1 raz w roku (od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego - 10 lat) gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania przez co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia po weryfikacji technicznej pod kątem wymaganej specyfikacji technicznej i stwierdzeniu ewentualnych rozbieżności |  | kpl | 11 |  |  |
| Razem brutto zł |  |

W tym VAT...................%

*w kolumnie 3 należy wpisać wszystkie wymagane dane identyfikujące zaoferowane urządzenie  spełniające wszystkie wymagania określone w kolumnie 2 .  Gdy Wykonawca nie poda wymaganych danych identyfikujących urządzenie, oferta zostanie odrzucona.

**/***Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

- Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że:

- 1. oferuję/my termin dostawy:...............................................................dni roboczych:

* Zamawiający nie dopuszcza wskazania wykonania terminu dostawy w przedziale od-do.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy nie dłuższego niż 25 dni roboczych.

W przypadku gdy Wykonawca  nie wpisze żadnego terminu Zamawiający przyjmie termin 25 dni roboczych i taki zostanie wpisany do umowy.

Szczegółowy opis kryterium - D termin dostawy stanowi zał. nr 7.2  do SWZ;

- 2. oferuję/my czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii  …..............… dni roboczych:

* maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszona awarię  nie może przekraczać 21 dni roboczych.

Szczegółowy opis kryterium - P1 reakcji na zgłoszoną awarię znajduje się w załączniku nr 7.2 do SWZ;

- 3. oferuję/my parametr - automatycznej zmian obiektywów z poziomu konsoli sterującej:

TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)

* Szczegółowy opis kryterium - P2 znajduje się w załączniku nr 7.2 do SWZ;

- 4. oferuję/my oprogramowanie do urządzenia pozwalające na pracę ze zdjęciami na dowolnym komputerze, bez ograniczeń instalacji, z wieczystą licencją:

TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)

* Szczegółowy opis kryterium -P3 znajduje się w załączniku nr 7.2 do SWZ;

- 5. oferuję/my oprogramowanie mikroskopu w języku polskim:

TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)

* Szczegółowy opis kryterium -P4 znajduje się w załączniku nr 7.2  do SWZ;

- 6. oferuję/my parametr kamery - rozdzielczość sensora kamery min 12 megapikseli (4K):

TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)

* Szczegółowy opis kryterium -P5 znajduje się w załączniku nr 7.2 do SWZ;

- 7. oferuję/my parametr - funkcję automatycznego zliczania do min. 20000 cząstek, z możliwością wyświetlania statystyki, pojedynczych zdjęć cząstek oraz obliczania wielkości cząstek:

TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić)

* Szczegółowy opis kryterium - P6 znajduje się w załączniku nr 7.2 do SWZ;

............................................................................................................................

Podpis kwalifikowany 
(zaawansowany podpis elektroniczny)