FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Symbol | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | hcb-6000ph | Wisenet HD+ analogue box camera, 2MP, Full HD(1080p) resolution, Manual focus, AHD/CVBS/CCP/TCP/RS-485, 120 dB WDR, True Day & Night (ICR), Motion detection, Transmission distance up to 500m, 220VAC |  | sztuka | 24 |  |  |
| 2. | SHB-4301H2 | obudowa zewnętrzna z grzałką i wen zasilanie 230v |  | sztuka | 21 |  |  |
| 3. | HCD-6070R | Wisenet HD+ 2MP, Full HD(1080p) 30fps IR indoor dome camera, AHD/TVI/CVI/CVBS, manual Vari-focal Lens (3.1X) (3.2-10mm), 120 dB true WDR, Day & Night (ICR), 24VAC/12VDC, IR distance 20m |  | sztuka | 13 |  |  |
| 4. | SHP-3701h | Polycarbonate In-Ceiling Flush Mount (Tinted Bubble) for PTZ cameras. Compatible with XNP-6320, QNP-6230, HCP-6320/6320A, Ivory |  | sztuka | 2 |  |  |
| 5. | 24V PSACH 01244 | zasilacz pulsar |  | sztuka | 3 |  |  |
| 6. | SBP-300CMW | Aluminum Ceiling Mount Accessory, can be used with hanging mount and outdoor PTZ, White |  | sztuka | 2 |  |  |
| 7. | HCP-6230 | Wisenet HD+ Analog PTZ dome camera, 2MP @30fps , Optical zoom lens 23X (4.44~101.2mm), WDR 120dB, RS485/Up coax (ACP protocol only) PTZ control, Day & Night (ICR), 24VAC |  | sztuka | 2 |  |  |
| 8. | SHB-4300H | Extreme Weatherproof Aluminum Fixed Camera Housing w/Mounting Bracket, Compatible with all box cameras, Built-in heater and fan, IP66, 24VAC, Ivory |  | sztuka | 13 |  |  |
| 9. | hcb-6000 | Wisenet HD+ analogue box camera, 2MP, Full HD(1080p) resolution, Manual focus, AHD/CVBS/CCP/TCP/RS-485, 120 dB WDR, True Day & Night (ICR), Motion detection, Transmission distance up to 500m, 24VAC/12VDC |  | sztuka | 14 |  |  |
| 10. | QNO-6012R | Wisenet Q network IR outdoor vandal bullet camera, 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens (113.74°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC |  | sztuka | 8 |  |  |
| 11. | SBO-100B1 | Aluminum Back box for bullet cameras, Compatible with QNO-6030R / 6020R / 6010R, QNO-7030R / 7020R / 7010R, QNO-7080R/6070R, SNO-L6083R / L5083R, SCO-6083R |  | sztuka | 8 |  |  |
| 12. | XRN-810S | 8CH 4K NVR, 8CH @8MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, 100Mbps network camera recording, Plug & play by 8 PoE/PoE+ Ports, ARB (Automatic Recovery Backup), 2 fixed internal SATA HDD (12TB max), HDMI, VGA local monitor, SUNAPI, ONVIF, no HDD included rack mount 19' |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | HDD 4TB | dysk 4TB do rejestratora ( NAS) |  | sztuka | 3 |  |  |
| 14. | SF108 switch | SF108 switch 11-portowy PoE dla 8 kamer IP, 2x SFP, 2x Gigabit LAN- IEEE 802.3af |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15. | RALZ 8 | `LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19'' |  | sztuka | 2 |  |  |
| 16. | XRN-1610A | 16CH 4K NVR, 16CH @12MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, 180Mbps network camera recording, ARB (Automatic Recovery Backup), up to 8 fixed internal SATA HDD (48TB max), e-SATA/iSCSI storage, HDMI, VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), no HDD included |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | SFP GBIC PULSAR GBIC-101 | Moduł SFP GBIC-101 przeznaczony jest do konwersji sygnału elektrycznego na sygnał optyczny. Dedykowany jest do transmisji po światłowodzie jednomodowym (SM) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | SWITCH POE PULSAR SF116 16-PORTÓW | SF116 to 16-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af. Switch na portach od 1 do 16 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Porty oznaczone G1/TP, G2/TP służą do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego poprzez złącze RJ45 |  | sztuka | 1 |  |  |
| 19. | QNV-6012R | Wisenet Q network IR outdoor vandal dome camera, 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens (113.74°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC |  | sztuka | 12 |  |  |
| 20. | SLA-M2890DN | obiektyw do kamer Wisenet |  | sztuka | 38 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Wymagania dla przełącznika sieciowego nie zarządzanego - 1 szt.

- 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.

- Zasilanie: Zasilacz desktop 230VAC na 52VDC/2,3A w zestawie

- Ilość portów: 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK)

- Zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)

- Porty UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – G1/TP i G2/TP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera

- Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – G1/SFP, G2/SFP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera

- Wymiary: W=220 H=44 D=150 [+/- 2mm]

- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

- obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

- 30W/port – maksymalna moc pojedynczego portu PoE

- 96W – maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE

- gniazda portów: RJ45 i SFP

- w zestawie dwie blachy mocujące do podłoża, uchwyt do RACK 19”

Switch 16-portowy POE  - 1 szt.

- SF116 to 16-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 16 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.

- 16 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, PoE+ 52VDC, 30W/port, 160W/wszystkie porty

- 2 x 1Gb/s - G1/TP, G2/TP

- Gniazda SFP UPLINK 	2 x 1Gb/s - G1/SFP, G2/SFP

- standard / RACK 19"

- sygnalizacja optyczna LED

- - dodatkowe elementy montażowe – uchwyt do RACK

Rejestrator ip 16 kamer zgodny z istniejącym systemem monitoringu i kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym - 1szt.

| Obsługiwane kamery IP | Samsung, ONVIF,Hanwha |
| --- | --- |
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP | 16 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG) |
| Zapis, Podgląd, Odtwarzanie |
| Maksymalna szybkość rejestracji | 180 Mbps |
| Zdolność do wyświetlania lokalnego | 30kl./s@12MP, 120kl./s@8MP, 180kl./s@5MP, 240kl./s@3MP, 480kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer) |
| Nagrywanie audio z kamer IP | Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz) |
| Interfejs użytkownika | W języku polskim |
| Wyjścia sygnałów |
| Wyjścia VGA | 1 x VGA |
| Wyjście HDMI | 1 x HDMI (4K) |
| Sieć |
| Wydajność sieciowa | 256 Mbps |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej | Istniejący system zarządzania centrum monitroingu |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 10 |
| Obsługiwane serwisy DDNS | DDNS |
| Interfejs sieciowy | 2 x 100/1000 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x |
| Rejestracja danych POS wraz z video | Tak - odbiór danych tekstowych przez TCP/UDP |
| Tryby rejestracji | Ciagła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe) |
| Przechowywanie danych |
| Liczba obsługiwanych HDD | 8 x SATA |
| Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku | 6TB |
| Interfejs eSATA | 1 |
| Obsługa pamięci przez iSCSI | Tak |
| Porty, Interfejsy |
| Wejścia alarmowe | 8 szt. (NO/NC) |
| Wyjścia alarmowe | 4 szt. (przekaźnikowe) |
| Porty USB | 2 szt. (myszka, pen-drive, HDD) |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie | 230 VAC |
| Pobór mocy | Do 77 W (z 8 dyskami) |
| Warunki pracy |
| Temperatura pracy | 0..40 °C |
| Akcesoria | Myszka USB, pilot IR, uchyty rack |

Rejestrator ip 8 kamer zgodny z istniejącym systemem monitoringu i kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym - 1szt.

- Obsługa do 8 kan. i kamer o rozdzielczości 8 MP

- Obsługa kodeków H.265, H.264, MJPEG oraz WiseStream

- Rejestracja obrazu z kamer sieciowych z szybkością 100 Mb/s

- Podłączanie typu Plug & Play przez 8 portów PoE/PoE+

- Obsługa maks. 2 dysków twardych

- Lokalny monitor HDMI/VGA

- Obsługa ARB

- Rozdzielczość CIF — 8 MP

- Protokoły Samsung, ONVIF hanwha

- Podgląd na żywo Wyjście monitorowe HDMI/VGA

- Wyświetlanie w podziałach [Lokalny monitor] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / automatyczna sekwencja [Sieć Web] 1 / 4 / 8 / automatyczna sekwencja

- Wydajność [Lokalny monitor] 8 MP (60 kl./s, tylko 1 kan.), 5 MP (90 kl./s), 3 MP (120 kl./s), 2 MP (240 kl./s), 720p (240 kl./s), D1 (240 kl./s) [Sieć Web] 5 MP (30 kl./s), 3 MP (60 kl./s), 2 MP (120 kl./s), 720p (240 kl./s), D1 (240 kl./s)

- System operacyjny Wbudowany Linux

- Zapis Kompresja H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)

- Przepływność łącza dla nagrywania 100 Mb/s

- Rozdzielczość CIF — 8 MP

- Tryb Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenie), zdarzenie (przed/po)

- Aktywacja zdarzeń Wejście alarmowe (4), utrata wideo, zdarzenie dotyczące kamery (wejście alarmowe, detekcja ruchu, analiza wideo) Zdarzenie związane z analizą wideo (wykrywanie sabotażu, wejścia/wyjścia, przejścia (wirtualna linia/bariera), pojawienia się/zniknięcia, detekcja twarzy, detekcja dźwięku), zdarzenie utraty ostrości w kamerze

- Reakcja na wykryte zdarzenie E-mail, aktywacja presetu kamery PTZ, przełączenie na monitor; włączenie: wyjścia alarmowego, sygnału dźwiękowego

- Wyszukiwanie i odtwarzanie Przepływność łącza dla odtwarzania 32 Mb/s (8 kan. równocześnie)

- Wydajność Maks. 3 użytkowników (3 zdalnych)

- Tryb Data i godzina (kalendarz) / lista zdarzeń / wyszukiwanie tekstowe (transakcje POS lub ANPR)

- Jednoczesne odtwarzanie Obsługa do 8 kan. (lokalnie, sieć)

- Rozdzielczość CIF — 8 MP

- Sterowanie odtwarzaniem Szybko/powoli do przodu/wstecz, jeden krok w górę/w dół

- Pamięć masowa Domyślna wbudowana N/D

- Ilość obsługiwanych dysków 2 dyski SATA

- Maks. pojemność 6 TB

- Kopia zapasowa Kopia zapasowa plików BU/EXE (USB), JPG/AVI (sieć Web, CMS)

- Funkcje Odtwarzanie wielokanałowe (do 8 kan.), wyświetlanie daty i godziny/tytułu

- Wejście alarmowe Wejście/wyjście 4/3 (NO 2, NO/NZ 1)

- Dźwięk Wejście 8 kanałów (sieć)

- Kompresja G.711, G.726, AAC (16/48 kHz)

- Komunikacja dźwiękowa Dwukierunkowa

- Obsługa protokołów TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serwer, klient), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (serwer, klient)

- DDNS security DDNS

- Przepływność łącza dla transmisji 128 Mb/s

- Maks. liczba zdalnych użytkowników Wyszukiwanie — 3 / Unicast na żywo — 10 / Multicast na żywo — 20

- IP IPv4/IPv6

- Bezpieczeństwo Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1x, szyfrowanie

- Język Graficzny interfejs użytkownika/sieć Web Angielski, polski,

- System operacyjny Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

- Przeglądarka internetowa Zdalny podgląd (brak konieczności instalacji wtyczki) Obsługiwane przeglądarki internetowe: Google Chrome 47, MS Edge 20 Zdalny podgląd (wtyczka) Obsługiwane przeglądarki: MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Tylko Mac OS X

- kompatybilny z istniejącym systemem monitroingu

- Obsługa CMS SDK/CGI (SUNAPI)

- Konfiguracja kamery Rejestracja Tryb PnP, tryb ręczny

- Opcje konfiguracji Adres IP, dodawanie profilu, edycja, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość Konfiguracja detekcji ruchu kamery, konfiguracja obrazu kamery (Simple focus, jasność/ kontrast, odwrócenie/odbicie lustrzane, IRIS, WDR, dzień i noc, SSNR, migawka, SSDR, DIS), usuwanie zniekształceń typu fish-eye (sieć Web), konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery

- Sterowanie kamerą PoE Monitorowanie poboru mocy PoE, sterowanie włączaniem/wyłączaniem dla każdej kamery PoE, zdalne resetowanie dla każdej kamery PoE

- Łatwa konfiguracja Kreator konfiguracji (data/czas, sieć, automatyczna konfiguracja kamery), P2P (kod QR)

- Redundancja ARB Tak

- Obsługa smartfonów System operacyjny Android, iOS

- Obsługa protokołów RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)

- Sterowanie Na żywo (8 kan.): obsługa wielu profili, odtwarzanie (1 kan.), informowanie o zdarzeniach w trybie„push”

- Maks. liczba zdalnych użytkowników Wyszukiwanie — 3 / Unicast na żywo — 10 / Multicast na żywo — 20

- Przód Wskaźnik Diody LED stanu zasilania 1 szt., działania dysku twardego 1 szt., alarmu 1 szt. Diody LED stanu rejestrowania 1 szt., działania sieci 1 szt., kopii zapasowej 1 szt.

- Złącza HDMI 1 szt. — maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)

- Dźwięk Wyjście 1 szt. (RCA, liniowe)

- Ethernet 8 szt. (PoE/PoE+), 100 Mb/s, 1 szt. (WAN, 1 Gb/s) — WAN: łącze do CMS

- Alarmy Wejścia 4 szt. (listwa zaciskowa)/wyjścia 3 szt. (listwa zaciskowa)

- USB 2 szt. z przodu (USB 2.0), 1 szt. z tyłu (USB 3.0)

- Dzienniki zdarzeń Lista zdarzeń Maks. 20 000 (dziennik systemowy, dziennik zdarzeń dla każdej jednostki)

- Zasilanie Napięcie zasilające 100–240 V (prąd przemienny) ±10%

Wymagania dla dysków  4t  technologia NAS - 3szt.

Specyfikacja techniczna;

- Typ dysku: HDD NAS

- Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- Typ napędu: Wewnętrzny

- Pojemność dysku: 4 TB

- Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s

- Prędkość obrotowa: IntelliPower

- Poziom hałasu: max 27 dB

- Bufor: min. 64 MB

- Transfer zewnętrzny: min. 145 MB/s

- Transfer wewnętrzny: min. 6 Gb/s

- Pojemność 4 TB

- Pamięć cache 64 MB

- Interfejs SATA III 600 Mb/s

- Format 3,5''

Kamera kopułkowa IP w obudowie wandaloodpornej kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu - 12 szt.

Protokół onvif nie jest  wyznacznikiem że kamera jest kompatybilna z istniejącym systemem  cctv ip

Specyfikacja:

| Parametry podstawowe |
| --- |
| Ilość efektywnych pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,1 Lux (F2,0, 1/30s) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/5..1/12 000 s |
| Wideo |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, SSDR |
| Redukcja szumów | SSNR |
| Balans bieli | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| Tryb korytarzowy | 90/270° |
| Strefy prywatności | 6 |
| OSD | MENU, nazwa kamery do 85 znaków |
| Kompresja wizji | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Ilość profili | 3 |
| Audio |
| Tor audio | Tak, wejście liniowe, wyjście liniowe (2.5VDC, 4mA) |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F2,0 |
| Kąt obserwacji | H: 113,74° |
| Oświetlenie |
| Oświetlacz IR | 20 m |
| Wyjścia sygnałów |
| Wyjście wideo | CVBS (serwisowe) |
| Sieć |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Funkcje |
| Inne | Lustro, Odwrócenie obrazu, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 128 GB |
| Rejestracja zdalna | NAS |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Detekcja ruchu | 4 programowane strefy |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Wbudowana analiza | Zmiana ostrości, Wykrycie kierunku, Wejście/Wyjście, Wirtualna linia |
| Reakcja na alarm/ruch | Email, FTP, Zapis na kartę SD lub NAS, wyjście alarmowe |
| Porty, Interfejsy |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 12 V DC: 6,4 W, PoE: 7,4 W |
| Warunki pracy |
| Wilgotność względna | do 90% |
| Temperatura pracy | -30..55 °C |
| Uruchom. w niskiej temperaturze | powyżej -20 °C |
| Konstrukcja |
| Regulacja położenia | 350/67/355° |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary | Ø120,3 x 91,7 mm |
| Typ obudowy | Kopułkowa |

Moduł SFP - 1 szt.

  - Dedykowany jest do transmisji po światłowodzie jednomodowym (SM) przy użyciu dwóch włókien światłowodowych zakończonych złączem optycznym typu LC.

  - Zasilanie 	3.3VDC

  - zasilanie z portu SFP

  - Długość fali 	Tx: 1310 nm, Rx: 1310 nm

  - Typ światłowodu 	jednomodowy (SM) – 8.3/125 μm, 8.7/125 μm, 9/125 μm, 10/125 μm

  - Standardy i protokoły 	IEEE 802.3z, 1000Base-FX

  - Transmisja 	1.25 Gb/s, 20 km

  - Typ złączy optycznych 	2 x LC

  - Gwarancja 	2 lata od daty produkcji

  - Uwagi 	- wbudowany układ DDM (układ cyfrowej diagnostyki)

  - - moduł posiada system blokady zatrzaskowej złącz optycznych

  - - dla poprawnej komunikacji z drugim urządzeniem należy użyć modułu

Listwa zasilająca 230VAC – 8 gniazd - 2 szt.

| Przeznaczenie | Listwa zasilająca do montażu w profilach RACK, umożliwia podpięcie 8 urządzeń zasilanych 230VAC |
| --- | --- |
| Wymiary montażowe | 19" x 1U x 45mm montaż doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki |
| Wymiary | 484 x 45 x 45 [+/-2 mm] |
| Gniazda | 8x E |
| Montaż | RACK 19" |
| Obciążenie łączne | 3500W |
| Przewód | Zasilanie AC: 1.73mx2.5mm² |
| Rodzaj wtyczki | E/F („Unischuko”) |
| Wykonanie | tworzywo ABS, czarny, obudowa zewnętrzna aluminiowa |
| Gwarancja | 2 lata od daty produkcji |
| Uwagi | - podświetlany wyłącznik |

## Zasilacz w obudowie do kamer ptz - 3 szt.

- obudowa: ABS, hermetyczna (IP65), natynkowa, skręcana

- napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz

- liczba wyjść zasilania: 1x 4A / 24V AC lub 1x 3.7A / 27V AC

- nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 4A

- moc zasilacza S: maks. 100VA

- zabezpieczenia: SCP, OHP, OLP, tamper

- wymiary (szer./gł./wys.):

  - 156x86x156mm (wewnętrzne)

  - 160x90x160mm (zewnętrzne)

- gwarancja: 24 miesiące

Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 230 V AC. kompatybilna z istniejącym systemem rejestracji nagrań wymagany zapis w rozdzielczości full hd - 24 szt.

- Rozdzielczość Full HD

- 0,09 luksa przy F1,2 (w kolorze), 0,009 luksa przy F1,2 (w czerni i bieli)

- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB)

- SSNRIV, detekcja ruchu

- Maksymalna odległość transmisji 500 m

- Łatwa instalacja (Plug & play), dwa typy zasilania, RS-485

| WIDEO |
| --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" 2 MP CMOS |
| Całkowita liczba pikseli | 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP |
| Piksele efektywne | 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP |
| Skanowanie | Skanowanie progresywne |
| Min. poziom oświetlenia | W kolorze: 0,09 luksa (F1,2, 1/30 s) W czerni i bieli: 0,009 luksa (F1,2, 1/30 s) |
| Stosunek sygnał/szum | 52 dB (AGC wył., Waga wł.) |
| Wyjście wizji | BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. prędkość odświeżania | 25 kl./s przy 1080p |
| TYP OBIEKTYWU kompatybilny z kamerą obsługa 2 MP matrycy opisany w innym dokumencie |
| Montaż obiektywu | C/CS |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |
| Kompensacja zamglenia | Wył. / automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 strefy) |
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 stref prostokątnych) |
| Kontrola wzmocnienia | Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka |
| Balans bieli | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K) |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1–1/12 000 s |
| Cofanie | Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| Profil | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
| Alarmy | (MD) wyjście 1, zewnętrzne D/N 1 |
| Interfejs zdalnego sterowania | Złącze koncentryczne, RS-485 |
| Protokół | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron) CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
| Odległość transmisji wideo | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V) |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |
| Temperatura / wilgotność pracy | -10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) |
| ZASILANIE |
| Napięcie zasilające | 220 V AC ±10% |
| Pobór mocy | Maks. 3,5 W |
| OBUDOWA |
| Kolor / materiał | Kość słoniowa / plastik |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 68,4 × 59,6 × 116,6 mm |
| Waga | max. 430 g |

Obudowa zewnętrzna do kamery Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS zasilanie ac  230v -  21 szt.

- Extreme Weatherproof Aluminum Fixed Camera Housing w/Mounting Bracket

- Compatible with all box cameras

- Built-in defroster/heater and fan

- IP66

- 230VAC

- Ivory

Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 24 V AC. kompatybilna z istniejącym systemem rejestracji nagrań wymagany zapis w rozdzielczości full hd - 14 szt.

  Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

  Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080

  Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s

  Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

  Porty szeregowe: RS-485

  Zasilanie AC: 24 V AC

  Zasilanie DC: 12 V DC

  Temperatura pracy: -10..55 °C

  Typ obudowy: Kompaktowa

| Kompensacja zamglenia | Wył. / automatyczna / ręczna |
| --- | --- |
| Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 strefy) |
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 stref prostokątnych) |
| Kontrola wzmocnienia | Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka |
| Balans bieli | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K) |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1–1/12 000 s |
| Cofanie | Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| Profil | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
| Alarmy | (MD) wyjście 1, zewnętrzne D/N 1 |
| Interfejs zdalnego sterowania | Złącze koncentryczne, RS-485 |
| Protokół | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron) CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
| Odległość transmisji wideo | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V) |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |
| WIDEO |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" 2 MP CMOS |
| Całkowita liczba pikseli | 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP |
| Piksele efektywne | 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP |
| Skanowanie | Skanowanie progresywne |
| Min. poziom oświetlenia | W kolorze: 0,09 luksa (F1,2, 1/30 s) W czerni i bieli: 0,009 luksa (F1,2, 1/30 s) |
| Stosunek sygnał/szum | 52 dB (AGC wył., Waga wł.) |
| Wyjście wizji | BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. prędkość odświeżania | 25 kl./s przy 1080p |
| TYP OBIEKTYWU kompatybilny z kamerą obsługa 2 MP matrycy opisany w innym dokumencie |
| Montaż obiektywu | C/CS |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |

Obudowa zewnętrzna do kamery Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS zasilanie ac  24v - 13 szt.

  Przestrzeń użytkowa MCL: 100x80x282 mm

  Stopień ochrony obudowy: IP66

  Zasilanie: 24 V AC

  Temperatura pracy: -35..50 °C

| Przestrzeń dostępna wewnątrz | 100x80x282 mm |
| --- | --- |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wentylator | Tak |
| Wysięgnik ścienny | z kanałem kablowym |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie | 24 V AC |
| Warunki pracy |
| Temperatura pracy | -35..50 °C |
| Konstrukcja |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Ecru |
| Dławiki kablowe | 3 szt. |
| Wymiary | 184x127x460 mm |
| Waga | max. 4,2 kg |

Kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/CVBS, Full HD, 3-10 mm, WDR, IR 20m, 12V DC, 24V AC. - 13 szt.

Wewnętrzna kamera kopułkowa AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. kompatybilna z rejestratorami które obsługują AHD.

| WIDEO |
| --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" 2 MP CMOS |
| Całkowita liczba pikseli | 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP |
| Piksele efektywne | 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP |
| Skanowanie | Skanowanie progresywne |
| Min. poziom oświetlenia | W kolorze: 0,11 luksa (F1,6, 1/30 s) W czerni i bieli: 0 luksów (dioda LED IR wł.) |
| Stosunek sygnał/szum | 52 dB (AGC wył., Waga wł.) |
| Wyjście wizji | BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. prędkość odświeżania | 25 kl./s przy 1080p |
| PANORAMOWANIE / WYCHYLANIE / OBRACANIE (PTZ) |
| Zakres panoramowania / wychylania / obracania | 0–350° / 0–67° / 0–355° |
| TYP OBIEKTYWU |
| Ogniskowa (zoom) | Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm (3,1 x) |
| Apertura maksymalna | F1,6 |
| Kątowe pole widzenia | W poziomie: 110,2˚ (panorama) do 32˚ (teleobiektyw) / w pionie: 55,4˚ (panorama) do 18˚ (teleobiektyw) / po przekątnej: 128,4˚ (panorama) do 36,6˚ (teleobiektyw) |
| Min. odległość obiektu | 0,5 m |
| Sterowanie ostrością | Ręczne |
| Typ obiektywu | Automatyczna przysłona DC |
| Montaż obiektywu | Wbudowany |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |
| Kompensacja zamglenia | Wył. / automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 strefy) |
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 stref prostokątnych) |
| Kontrola wzmocnienia | Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka |
| Balans bieli | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K) |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1–1/12 000 s |
| Cofanie | Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| Profil | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
| Alarmy | (MD) wyjście 1 |
| Interfejs zdalnego sterowania | Koncentryczny |
| Protokół | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) |
| Odległość IR | 20 m |
| Odległość transmisji wideo | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V) |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |
| Temperatura / wilgotność pracy | -10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) |
| ZASILANIE |
| Napięcie zasilające | Podwójne (24 V AC ±10% i 12 V DC ±10%) |
| Pobór mocy | 4,2 W |
| OBUDOWA |
| Kolor / materiał | Kość słoniowa / plastik |
| Wymiary (szer. x wys.) | Ø 119,8 x 98,5 mm |
| Waga | Max. 350 g |

# OBIEKTYW 2,8-9 MM DC 3MP do Kamera kompaktowa typu box - 38 szt.

- Typ obiektywu: Auto-Iris

- Zastosowanie: kamery megapikselowe do 3 MP

- Ogniskowa obiektywu: 2,8..9 mm

- Rozmiar przetwornika: 1/2,8 "

- Apertura: 1,2..360

- Kąt widzenia (W): 104,2..42,7 °

- Kąt widzenia (V): 77,2..25,3 °

| Typ obiektywu | Auto-Iris DC |
| --- | --- |
| Zastosowanie | kamery megapikselowe do 3 MP |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8..9 mm |
| Rozmiar przetwornika | 1/2,8 " |
| Apertura | 1,2..360 |
| Korekcja IR (D/N) | Tak |
| Kąt widzenia (W) | 104,2..42,7 ° |
| Kąt widzenia (V) | 77,2..25,3 ° |
| Montaż | CS |
| Wymiary | 45,0 x 51,5 x 54,3 mm |
| Waga | Max. 90g |
| Temperatura pracy | -10...50 °C |

Kamera cylindryczna IP w obudowie wandaloodpornej - 8 szt.

Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu i rejestratorami opisanymi powyżej. Protokół ONVIF nie jest kryterium  kompatybilności.

Adapter do montażu kamery na ścianie dla kamer typu bulle -  8 szt. wyszczególniony jako osobna pozycja w ofercie.

| Parametry podstawowe |
| --- |
| Ilość efektywnych pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,1 Lux (F2,0, 1/30s) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/5..1/12 000 s |
| Wideo |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, SSDR |
| Redukcja szumów | SSNR |
| Balans bieli | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| Tryb korytarzowy | 90/270° |
| Strefy prywatności | 6 |
| OSD | MENU, nazwa kamery do 85 znaków |
| Kompresja wizji | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Ilość profili | 3 |
| Audio |
| Tor audio | Tak, wejście liniowe, wyjście liniowe (2.5VDC, 4mA) |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F2,0 |
| Kąt obserwacji | H: 113,74° |
| Oświetlenie |
| Oświetlacz IR | 20 m |
| Wyjścia sygnałów |
| Wyjście wideo | CVBS (serwisowe) |
| Sieć |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Funkcje |
| Inne | Lustro, Odwrócenie obrazu, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 128 GB |
| Rejestracja zdalna | NAS |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Detekcja ruchu | 4 programowane strefy |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Wbudowana analiza | Zmiana ostrości, Wykrycie kierunku, Wejście/Wyjście, Wirtualna linia |
| Reakcja na alarm/ruch | Email, FTP, Zapis na kartę SD lub NAS, wyjście alarmowe |
| Porty, Interfejsy |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 12 V DC: 6,1 W, PoE: 7,0 W |
| Warunki pracy |
| Wilgotność względna | do 90% |
| Temperatura pracy | -30..55 °C |
| Uruchom. w niskiej temperaturze | powyżej -20 °C |
| Konstrukcja |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary | Ø70 x 246,0 mm |
| Typ obudowy | Cylindryczna |
| Kolor obudowy | Szary |

Kamera analogowa obrotowa PTZ - 2 szt.

Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu

- 1080p Analog HD 23x PTZ Dome Camera

- Full HD (1920 x 1080, 30fps) Resolution

- 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.01Lux@F1.6 (B/W)

- Powerful 23x Zoom (4.44 ~ 101.2mm)

- Digitial 16x Day & Night (ICR)

- Defog, WDR (120dB)

- SSNRIII Preset : 700˚/sec

- Azimuth IP66 / IK10 (HCP-6230H)

- IK10 (HCP-6230 + SHP-3701H Only)

- RS-485

- Coax Control

- Imaging Device 1/2.8" 2.38M CMOS

- Total Pixels 1,952(H) x 1,116(V), 2.18M pixels

- Effective Pixels 1,944(H) x 1,104(V), 2.14M pixels

- Scanning System Progressive

- Min. Illumination Color : 0.2Lux (1/30sec, F1.6)

- B/W : 0.01Lux (1/30sec, F1.6)

- S / N Ratio 50dB

- Video Output BNC (CVBS / AHD)

- LENS

- Focal Length (Zoom Ratio) 4.44 ~ 101.2mm (Optical 23X)

- Max. Aperture Ratio F1.6 (Wide) / F3.63 (Tele)

- Angular Field of View H : 62.8˚ (Wide) ~ 3.14˚ (Tele) / V : 36.8˚ (Wide) ~ 1.76˚ (Tele)

- Min. Object Distance Wide : 1.4m (4.59ft), Tele : 1.9m (6.23ft) Wide : 1.5m (4.92ft), Tele : 2m (6.56ft)

- Focus Control Auto / Manual / One Push

- Lens Type DC Auto Iris

- Mount Type Board-in Type

- PAN / TILT

- Pan Range 360° Endless

- Pan Speed Preset : 700°/sec, Manual : 0.024°/sec ~ 200°/sec

- Tilt Range 210˚ (-15˚ ~ 195˚)

- Tilt Speed Preset : 700°/sec, Manual : 0.024°/sec ~ 200°/sec

- Preset 255ea

- Preset Accuracy ±0.2°

- Azimuth Yes (E / W / S / N / NE / SE / NW / SW OSD)

- OPERATIONAL

- Camera Title Off / On (Displayed up to 15 Characters)

- Day & Night Auto (ICR) / Color / B/W

- Backlight Compensation Off / BLC / HLC

- Wide Dynamic Range 120dB

- Contrast Enhancement SSDR (Off / On)

- Digital Noise Reduction SSNRIII (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)

- Digital Image Stabilization Off / On

- Defog Off / Auto / Manual

- Motion Detection Off / On (4ea Rectangle Zone)

- Privacy Masking Off / On ( 32 Zones of Rectangle Zone)

- Gain Control Off / Low / Middle / High

- White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium

- Electronic Shutter Speed Minimum / Maximum / Anti Flicker (2 ~ 1/12,000sec)

- Digital Zoom 16x

- Flip / Mirror Off / On

- Intelligent Video Analytics Tampering, Virtual Line, Enter / Exit, Appear / Disappear

- Alarm I/O Input 4ea / Output 2ea (Relay)

- Remote Control Interface RS-485, Coaxial

- Protocol

- RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Sungjin, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon,

- Honeywell

- Coaxial : ACP (AHD Coax Protocol)

- ENVIRONMENTAL

- Operating Temperature / Humidity -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) /

- Less than 90% RH

- -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /

- Less than 90% RH

- Storage Temperature / Humidity -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

- Ingress Protection IP66 -

- Vandal Resistance IK10 IK10 (With SHP-3701H)

- ELECTRICAL

- Input Voltage / Current 24V AC ±10%

- Power Consumption Max. 24W (Heater Off),

- Max. 65W (Heater On) 20W

- MECHANICAL

- Color / Material Ivory / Plastic + Metal

- Dimensions (WxH) Ø220.0 x 293.6mm (Ø8.66" x 11.56") Ø152.0 x 218.0mm (Ø5.98" x 8.58"

- Akcesoria montażowe do kamer po uzgodnieniu z inwestorem

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.