Załącznik nr 1 do SIWZ

Tytuł zamówienia: „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 pt. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 10°C do 300°C. Konwekcja wymuszona. Kontroler z wyświetlaczem LCD. Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza. Dwie chromowane półki druciane. Możliwość piętrowego ustawiania. Zintegrowane niezależne regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym. Port USB do rejestrowania danych. Dane techniczne: Wymiary obudowy: 710x735x605 mm ± 10 mm. Wymiary wewnętrzne: 550x550x385 mm ± 10 mm. Pojemność: min. 110 litrów. Masa netto: maks. 54 kg. Przestrzenna zmienność temperatury przy 150°C: 1,7±K (±10%). Fluktuacja temperatury przy 150°C: 0,3±K (±10%). Czas nagrzewania na 150°C: maks. 20 min. Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 150°C: maks. 4,5 min. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………