OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Naprawa i usuwanie awarii sieci zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063”

- OGÓLNY ZAKRES  PRAC  Z  PODZIAŁEM  NA  OBSZARY  DZIAŁANIA.

        - Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać WYKONAWCA w zakresie napraw i konserwacji zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania w tym sieci ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego dla wentylacji na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 przez okres 12 miesięcy w latach 2021/2022:

- naprawa manometrów tarczowych wraz z kurkami manometrycznymi oraz naprawa termometrów wraz z gniazdami instalacyjnymi;

- naprawa kolektorów, rozdzielaczy, zaworów, rur na sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji wykonanych z rur stalowych;

- wykonywanie prac naprawczych wymagających spawania gazami technicznymi i elektrycznie;

- płukanie sieci co, cwu, ct (wentylacji);

- wykonywanie prób ciśnieniowych po naprawie sieci co, cwu, ct

- naprawa instalacji elektrycznej służącej do sygnalizacji awarii wysokoparametrowych sieci centralnego ogrzewania wykonanej z rur preizolowanych;

- zabezpieczania ww. sieci ciepłowniczych przed korozją poprzez nanoszenie powłok malarskich antykorozyjnych;

- uzupełnianie i wykonywanie otulin termoizolacyjnych na sieci co, cwu, ct

    - Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać WYKONAWCA w zakresie napraw i konserwacji zewnętrznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063:

- wykonywanie napraw zewnętrznych sieci wodociągowych wykonanych w technologii dostępnej na rynku polskim;

- naprawa instalacji zewnętrznej hydrantowej p.poż. wraz z armaturą tj. hydrantami (naziemnymi i podziemnymi), zasuwami;

- naprawa zasuw wodociągowych;

- naprawa sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur dostępnych na rynku polskim;

- naprawa studzienek kanalizacyjnych, osadników, separatorów;

- usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnych;

- naprawa przepompowni ścieków w pełnym zakresie

    - Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać WYKONAWCA w zakresie napraw i konserwacji zewnętrznych sieci gazowych będących na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063:

- usuwanie nieszczelności na sieci gazowej (naprawa rur gazowych w tym spawanie gazami technicznymi lub ich zgrzewanie);

- naprawa zaworów gazowych;

- wykonywanie prób ciśnieniowych po naprawach oraz odpowietrzanie instalacji.

    - Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać WYKONAWCA w zakresie napraw nawierzchni placów, dróg, terenów zielonych po naprawie zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania – ciepłej wody użytkowej, zewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych, o których mowa była powyżej:

- wykonywanie wykopów i ich likwidacja;

- przywracanie stanu nawierzchni terenu do stanu sprzed naprawy sieci a w przypadku terenów zielonych uzupełnianie nawierzchni trawiastej poprzez sianie nowej trawy, lub uzupełnianie jej z rolek;

- przesadzanie drzew i krzewów oraz ich ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzonych prac naprawczych;

- wykonywanie prac porządkowych po naprawie tj. usuwanie gruzu, materiałów demontażowych itp.

    - W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO awarii sieci centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej WYKONAWCA powinien  podjąć  działania naprawcze w celu  usunięcia  przyczyny awarii w terminie  nie dłuższym iż 2-3-4 godziny od chwili powiadomienia dotyczy to  także  dni  ustawowo wolnych od pracy.

- ZASADY ROZLICZANIA ROBOT MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ.

- Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,  a w przypadku braku nakładu – kalkulacje własne do uzgodnienia     z Zamawiającym przed wykonaniem pracy.

- Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – nie mogą przekraczać średniej ceny publikowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja"       w ramach systemu „SEKOCENBUD" dla obszaru m. st. Warszawy i okresu realizacji, w przypadku braku publikacji cen w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej – wartość będzie ustalana na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu. Dopuszcza się dla elementów/materiałów wytworzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zakupionych przed podpisaniem umowy na rozliczenie go na podstawie zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO wartości ustalonej w drodze negocjacji z WYKONAWCĄ. Zatwierdzenie wartości następuje poprzez zatwierdzenie kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.

- WYKONAWCA   zlecone   roboty   realizował   będzie   w   następujących   miejscach- kompleksach  (obiektach):

| L.p | Nr kompleksu | Adres kompleksu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0054 | Warszawa ul. K. Leskiego 5/7 |
| 2 | 0188 | Warszawa ul. Sękocińska 8 |
| 3 | 0803 | Warszawa ul. Złota 5 |
| 4 | 1039 | Warszawa ul. Ostroroga 35 |
| 5 | 3516 | Warszawa ul. Długa 13/15 |
| 6 | 3541 | Warszawa ul. Królewska 1/7 |
| 7 | 3545 | Warszawa ul. Banacha 2 |
| 8 | 3586 | Warszawa . Al. Jerozolimskie 97 |
| 9 | 3598 | Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 |
| 10 | 3800 | Warszawa . Al. Niepodległości 141 A |
| 11 | 3619 | Warszawa ul. Nowowiejska 26-28A , Krzywickiego 34, |
| 12 | 3656 | Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105 |
| 13 | 4535 | Warszawa ul. Kaliskiego 49 |
| 14 | 7276 | Warszawa ul. Kredytowa 5/7 |
| 15 | 7316 | Warszawa ul. Pirenejska 5 |
| 16 | 6045 i 8639 | Warszawa ul. Radiowa 2 |
| 17 | 7046 | Warszawa ul. Radiowa 27 |
| 18 | 8689 | Warszawa ul. Winnicka 1 |
| 19 | 8717 i 8718 | Warszawa Pl. Piłsudskiego. |

### Ustalenia  wykonawcze:

Podstawą merytoryczną wykonywania  robót sanitarnych na sieciach zewnętrznych są zatwierdzone przez  ZAMAWIAJĄCEGO następujące dokumenty:

- zamówienie –zlecenie

- opis przedmiotu zamówienia lub protokół konieczności – awarii;

- przedmiar robót wraz z ewentualnym opisem wystawiony przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- kosztorys ofertowy, który winien sporządzić WYKONAWCA własnym staraniem i na własny koszt na podstawie przedmiaru – opisu zakresu robót dostarczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wykonanego samodzielnie i sprawdzeniu jego przez ZAMAWIAJĄCEGO z zachowaniem stawki roboczogodziny, i wskaźników narzutu z oferty (kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) przed przystąpieniem do robót. Koszty jednostkowe pracy sprzętu, zakupu materiałów muszą spełniać warunki jak określono powyżej.

- Ustalenia wykonawcze w przypadku awarii:

W przypadku awarii zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania (ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego) wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych WYKONAWCA przystępuje do usunięcia awarii na podstawie otrzymanego zlecenia/zamówienia wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA nie  sporządza kosztorysu ofertowego a jedynie kosztorys powykonawczy. WYKONAWCA zobligowany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU wstępnej szacunkowej wyceny robót. WYKONAWCA  zobowiązuje się do przestrzegania wymagań z zakresu ochrony środowiska. Użyte materiały do wykonania niniejszej naprawy muszą dopuszczone do stosowania na rynku polskim. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia powyższych dokumentów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Ze względu na charakter obiektów, sposób realizacji ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i wokół niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poż.

- WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012         o odpadach Dz.U. z 2019 poz.701), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów jest po stronie Wykonawcy i ich utylizacja.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie metalowe elementy jakie zdemontował oraz materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania.

- WYKONAWCA pokryje koszty zużytej do realizacji zamówienia energii elektrycznej, wody.

- WYMAGANIA  Z  ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych,  WYKONAWCA wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych,  administracyjnych  i bieżących.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych do:

- realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

- właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstania;

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach;

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.

- Za  wszelkie odpady wytworzone przez pracowników WYKONAWCY, powstałe         w czasie  realizacji umowy odpowiada WYKONAWCA, w  tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów  powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania  porządku  i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

- WYKONAWCA zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP     i Prawa o Ruchu Drogowego i UDT.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo swoich pracowników;

- skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności  od  rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną                              i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez WYKONAWCĘ i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, WYKONAWCA jest zobowiązany do utrzymania porządku  w obszarze swojej działalności.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez WYKONAWCĘ.

- WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI WW. ROBÓT BUDOWLANYCH – SANITARNYCH

- Winien posiadać pracowników mogących samodzielnie realizować następujące roboty budowlane - instalacyjne :

- wykonywanie robót w zakresie zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego;

- montaż i demontaż elementów sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie zewnętrznym;

- montaż i demontaż elementów sieci gazowej na zewnątrz budynków.

- Winien posiadać w stałej dyspozycji elektryka posiadającego uprawnienia do           wykonywania robót elektrycznych w zakresie do 1 kV. w celu obsługi własnego agregatu prądotwórczego, wykonywania wewnętrznych linii zasilających , naprawy automatyki sterującej,  itp . Osobę posiadającą uprawnienia typu „E” do obsługi instalacji gazowych,   Osobę posiadającą uprawnienia typu „E” obsługi instalacji ciepłowniczych.

- WYKONAWCA winien dysponować  potencjałem ludzkim, sprzętowym, gwarantującym przerób w terminie obowiązywania mowy w zakresie robót budowlanych- instalacyjnych  wymienionych w pkt. 1 i 2 na poziomie nie mniejszym w zakresie ilości roboczogodzin niż określono to w formularzu ofertowym.  WYKONAWCA może zlecać do wykonania PODWYKONAWCOM za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO  roboty polegające na naprawie posadzek, ścian i sufitów po naprawie instalacji objętych przedmiotem zamówienia.

- roboty wymienione w pkt. 1 i 2 mogą być realizowane w godzinach 730 – 1830 
(nie dotyczy usuwania awarii) w dni powszednie i uznaniowo soboty z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo uznanych jako wolne od pracy.

- ZAMAWIAJĄCY określił ilość roboczogodzin, wartość materiałów i koszt pracy sprzętu jedynie dla oszacowania wartości oferty. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do  niewykorzystania wszystkich środków finansowych określonych w ofercie Wykonawcy na dany rok a z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

- Z uwagi na obostrzenia dotyczące ochrony obiektów wojskowych ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości kierowania obcokrajowców do realizacji przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest kierować do realizacji przedmiotu umowy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie aktualnej umowy o pracę.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo do kontroli WYKONAWCY w celu weryfikacji zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag dotyczących składu pracowników przewidzianych do realizacji usługi bez podania uzasadnienia, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych uwag.

- WYKONAWCA zapewni stabilność składu osobowego pracowników świadczących usługę. ( robotę budowlaną )

- ZAMAWIAJĄCY za zgodą WYKONAWCY może zlecić do wykonania same roboty budowlane bez robót instalacyjnych przy zachowaniu  stawek robocizny z oferty.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie wykonywane będzie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU          DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

        - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wymagane jest aby WYKONAWCA wskazał minimum 10 różnych osób, które łącznie spełniają poniższe wymogi dla 12 osób:

- monter instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody z uprawnieniami typu „E”, - 2 osoby;

- spawacz do spawania gazami technicznymi i elektrycznie rur stalowych na instalacji co, cwu, oraz gazowej – 1 osoba;

- monter instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych – 3 osoby;

- murarz (z umiejętnością naprawy nawierzchni terenu o nawierzchni z elementów betonowych) - 2 osoby;

- w stałej dyspozycji elektryka posiadającego uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych w zakresie do 1kV, w celu wykonywania wewnętrznych linii zasilających, obsługi agregatu prądotwórczego;

- montera instalacji gazowych z uprawnieniami typu „E”  - 2 osoby;

- do dyspozycji koparko – ładowarkę na podwoziu kołowym wraz z operatorem;

        - WYKONAWCA powinien bezwzględnie zadeklarować:

- swój czas reakcji   na zgłoszoną  awarię przez ZAMAWIAJĄCEGO                                                 tj. 2 - 4 godzin. w załączniku nr 1 do SWZ.

- okres gwarancji na wykonane naprawy – 12 - 36 miesięcy określić w załączniku do SWZ,

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie formularza ofertowego załącznik nr 2 „Formularz – Skrócony kosztorys Ofertowy Wykonawcy” z podaniem ceny netto i brutto za całość oferty tj. za 12 miesięcy w latach 2021/2022.  Pominięcie chociaż jednej pozycji  w formularzu cenowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Cena winna zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. (Uwaga: jeżeli WYKONAWCA zamierza zaoferować wartość zerową to winien wpisać 0,00 )

- Pod tabelą cenę oferty należy potwierdzić słownie. Wypełniony formularz cenowy należy obowiązkowo dołączyć do składanej oferty.

- Podana cena jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji. Oferowana cena będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.

- Cenę oferty będzie stanowić wartość wpisana w formularzu cenowym w kolumnie 15 wartość netto i kolumnie 17 wartość brutto.

- W formularzu cenowym WYKONAWCA winien wypełnić poszczególne kolumny w sposób następujący:

- zamawiający określił okres realizacji robót na 12 miesięcy

- kolumna 7-  Wartość robocizny „R” netto z uwzględnieniem ilości roboczogodzin,  stawki robocizny, procentowego wskaźnika kosztów pośrednich (R+S), procentowego wskaźnika zysku wypełnia WYKONAWCA  w złotych                             z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru;

Kp %               Z %

R =  An  x  Rg x (1+ -------- ) x (1 +  --------) =

100 %             100 %

An – Liczba roboczogodzin Wykonawca winien wstawić wartość z kolumny 3.

ZAMAWIAJĄCY przyjął  2600 roboczogodzin przez 12 miesięcy ww. ilość roboczogodzin służy jedynie  w celu określenia ceny oferty. WYKONAWCA nie może dokonać zmiany w zakresie ilości roboczogodzin;

Rg – kolumna 4 WYKONAWCA wpisuje deklarowaną przez siebie wartość roboczogodziny. Podana przez niego wartość roboczogodziny nie może być niższa niż ubruttowiona wartość roboczogodziny gwarantująca zatrudnionym przez niego pracownikom otrzymanie minimalnego wynagrodzenia brutto, zgodnej z obowiązującą w 2021 r. minimalną stawkę godzinową  lub minimalne wynagrodzenie za pracę określonymi ustawą o zmianie ustawy        o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2016 poz. 1265 oraz rozporządzeniem RM w sprawie  wysokości minimalnego wygrodzenia za pracę w 2021 r. – Dz.U. 2016 poz. 1456 z pózn. zm.). Wartość roboczogodziny należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kp  -  kolumna 5.  Procentowy wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (do Robocizny          i do Sprzętu)  określa  w procentach WYKONAWCA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Z    - kolumna 6.  Procentowy wskaźnik narzutu zysku (do Robocizny i do Sprzętu) określa WYKONAWCA w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- kolumna 10.   Wartość materiałów „M” netto  z uwzględnieniem procentowego wskaźnika  kosztów zakupu Kz. WYKONAWCA winien wypełnić   w złotych  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg. poniższego wzoru.

Kz %

M = Bn  x ( 1 + --------- ) =

100 %

Bn  -  kolumna 8 .Wartość materiałów określona przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu oszacowania ceny oferty.  ZAMAWIAJĄCY przyjął wartość materiałów na kwotę :

116 000,00  zł – za 12 miesięcy. Wartość ta służy do oszacowania wartości oferty i nie może zostać zmieniona przez WYKONAWCĘ.

Kz  -  kolumna 9 .Procentowy wskaźnik kosztów zakupu ( do Materiałów) określa WYKONAWCA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- kolumna 14 .Wartość pracy sprzętu „S” netto z uwzględnieniem procentowego wskaźnika kosztów pośrednich Kp (do Robocizny i Sprzęty) oraz wskaźnika procentowego zysku Z (do Robocizny i Sprzętu ). Wypełnia WYKONAWCA                         z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg. poniższego wzoru.

Kp %                      Z  %

S = Cn  x  (1 +  ------------ )  x  ( 1 +  ---------- )  =

100  %                       100 %

Cn  -  kolumna 11 . Wartość pracy sprzętu . ZAMAWIAJĄCY przyjął wartość pracy sprzętu na kwotę:  35 000,00 zł za 12 miesięcy. Wartość ta  służy jedynie w celu oszacowania ceny oferty i nie może być zmieniona przez WYKONAWCĘ.

Kp - kolumna 12. Procentowy wskaźnik  narzutu  kosztów pośrednich (do Robocizny i do Sprzętu ) wypełnia WYKONAWCA, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość ww. wskaźnika musi być taka sama jaką WYKONAWCA wstawił w kolumnie 5.

Z   - kolumna 13 . Procentowy wskaźnik narzutu zysku Z ( do Robocizny i do Sprzętu) określa WYKONAWCA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wartość ww. wskaźnika musi być taka sama jaką WYKONAWCA wstawił w kolumnie 6.

- kolumna 15.  Wartość ceny ofert netto w danych latach. WYKONAWCA wpisuje sumę wartości z kolumny 7, kolumny 10 i kolumny 14  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  ( kol. 7 +kol.10 +kol.14).

- kolumna 16. Wartość podatku VAT w danych latach. WYKONAWCA  wpisuje                     23% wartości kwoty z kolumny 15 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- kolumna 17. Wartość oferty brutto za dane lata. Wypełnia WYKONAWCA i jest to suma wartości z kolumny 15 i kolumny 16 (kol.15 +kol.16) wpisana z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- w pozycji RAZEM WYKONAWCA wpisuję odpowiednio sumy wartości z kolumny 15 – wartość netto i kolumny 17 wartość brutto

- suma w kolumnie 17 stanowi wartość oferty brutto.

Wypełnia WYKONAWCA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przykładowy sposób wyliczenia ceny netto oferty.

- wartość robocizny „ R” netto kolumna 7

Kp %                Z %                                    65,40%          10,80%

An  x  Rg x (1+ -------) x (1 +  --------) = 2600 x 23,64 x (1+ -------- ) x (1 + --------)=

100%              100%                                   100%               100%

= 2600 x 23,64 x 1,6540 x 1,1080 = 112 640,89 zł.

An – 2600 roboczogodzin, kolumna 3

Rg – 23,64 zł/godz. kolumna 4

Kp  (R + S) – 65,40 %, kolumna 5

Z (R+S) – 10,80 %,  kolumna 6

- wartość materiałów „M” netto  z uwzględnieniem procentowego wskaźnika kosztów Zakupu  ,,Kz” -  kolumna 10;

Kz%                                          6,00%

Bn  x (1 + --------- ) = 116 000,00  x   (1 + -------- ) =  116 000,00 x 1,060 =

100 %                                             100%

=  122 960,00 zł.

Bn –  Wartość materiałów -  116 000, 00 zł kolumna 8;

Kz (M)  - 6,00 %. kolumna 9;

- wartość pracy sprzętu „S” netto z uwzględnieniem procentowego wskaźnika kosztów pośrednik Kp (R+S)  i procentowego wskaźnika zysku kolumna 14

Kp%                   Z%                                      65,40%          10,80%

Cn  x  (  1 +  ------ )  x  (  1 + ------- )  = 35 000,00   x  ( 1+ --------) x ( 1 + --------)

100%                 100%                                    100%             100%

= 35 000,00 x 1,6540 x 1,1080 = 64 142,12 zł.

Cn – Koszt pracy sprzętu 35 000,00 zł. kolumna 11

Kp  (R + S) – 65,40 %,  kolumna 12

Z (R+S) – 10,80 %, kolumna 13

- całkowita cena  netto oferty za 12 miesięcy - kolumna 15 jest to suma wartości           z kolumny 7 + kolumny 10 + kolumny 14

112 640,89 zł  + 122 960,00  zł + 64 142,12 zł = 299 743,01 zł.

- wartość podatku VAT w latach 2021/2020 - kolumna 16 jest to kwota stanowiąca 23% wartości   z kolumny 15

23%

299 743,01 x -------- =  299 743,01 x 0,23 = 68 940,89 zł

100%

- wartość oferty  brutto za 12 miesięcy -  kolumna 17 jest to kwota stanowiąca sumę wartości z kolumny 15 +kolumna 16.

299 743,01 + 68 940,89 = 368683,91 zł.

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:

- 60 % - cena  oferty;

- 25 % - czas reakcji na zgłoszoną  awarię przez Zamawiającego (2 – 4 godziny);

- 15 % - okres gwarancji na wykonane roboty  12- 36 miesięcy);

OPRACOWAŁ:

…………………

# Footnotes

W przypadku powstania odpadów typu złomy metaliczne oraz stopów metali, drewno Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury JW. 2063 oraz postępować wg jego wytycznych