Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 322/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1

System do demineralizacji wraz z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi (filtry wstępne, moduł jonowymienny, promiennik lampy UV, kapsuła mikrofiltracyjna) -  1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zasilane | Urządzenie zasilane wodą wodociągową. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stopnie oczyszczania wody | prefiltr osadowy min. 5μm, zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający), odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV 185/254 nm, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm. |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| 3. | Wydajność systemu | min. 5 dm3/h |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewodnictwo wody ultraczystej | min. 0,055 μS/cm |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Praca urządzenia | automatyczna i bezobsługowa |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Punkt poboru wody ultraczystej | pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważne), ASTM, zgodna z FP (lub równoważne) zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ruchome, regulowane ramię inox podtrzymujące punkty poboru wody | regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej | trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważne), ASTM (lub równoważne) z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki, autoklawu, itp. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zbiornik ciśnieniowy | o pojemności min. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłączanie innych urządzeń | Możliwość podłączenia systemu do innych urządzeń |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Praca systemu | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny | Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody (tryb ciągły lub okresowy) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płukanie modułów membranowych | Automatyczne |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Możliwość samodzielnego serwisowania | Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| 15. | System powinien być przeznaczony do zasilania zimną wodą | Temperatura wody 5-40°C |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Obudowa | Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zbiornik | Pojemność min. 10 L o wymiarach min. wys. 390 mm, min. średnica 250 mm |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Funkcje monitorujące pracę systemu | - Urządzenie powinno być wyposażone w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie, automatyczna kompensacja temperatur, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, menu w języku polskim na wyświetlaczu, informację o aktualnym stanie pracy systemu, informacja o stopniu retencji modułu membranowego, podgląd terminów serwisowych, graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, poziom napełnienia zbiornika, wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, możliwość archiwizacji danych, oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia. - Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Funkcje zabezpieczające pracę systemu | - Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. -Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40°C lub powyżej 400°C. - Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu. - Możliwość autostartu systemu. - Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Parametry wody oczyszczonej | - Woda oczyszczona w systemie powinna spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM dla wód pierwszego stopnia czystości. (lub równoważne) - Otrzymana woda powinna odpowiadać pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej. (lub równoważne) - Otrzymana woda powinna mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej (bufory do elektroforezy). |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kran do poboru wody oczyszczonej III klasy |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wymagania dodatkowe | - Transport, montaż oraz szkolenie - 24-miesięczny okres gwarancji - Oznakowanie CE (lub równoważne) - Dodatkowe materiały eksploatacyjne kompatybilne z systemem do demineralizacji: Zestaw filtrów wstępnych, moduł jonowymienny, promiennik lampy UV, kapsuła mikrofiltracyjna |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 2

Holder do badań balistycznych kompatybilny z mikroskopem marki Leica model TL3000 Ergo DVM6 – jedna sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Holder do łusek i pocisków do broni palnej ręcznej: -Kompatybilność z mikroskopem marki Leica model TL3000 Ergo DVM6 - Możliwość umieszczenia w holderze pocisków kalibru 5,0-12,0 mm oraz odpowiednich łusek. |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

CZĘŚĆ 3

Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli glonów

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wymiary urządzenia (W x D x H) [mm]: minimalne: 245 x 325 x 145; maksymalne: 255 x 335 x 155 Waga netto [kg]: od 10 do 15 Platforma z antypoślizgową matą Wymiary platformy [mm]: minimalne: 225 x 225; maksymalne: 235 x 235 Zakres prędkości [rpm]: minimalna prędkość: 5 rpm, maksymalna prędkość: 310 rpm Amplituda rotacji [mm]: minimalna: 10, maksymalna: 15 Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 7 kg Pobór mocy: nie większy niż 45 W Zasilanie 230 V, 50/60 Hz Silnik: bezszczotkowy Ruch: orbitalny Timer: możliwość ustawienia timera na minimum 96 godzin pracy ciągłej Funkcja alarmu Cyfrowy wyświetlacz LCD Ochrona przed przeładowaniem |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 4

Wirówka laboratoryjna wielofunkcyjna - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pojemność | Min. 6 × 50mL |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Zakres prędkości | od 200 do 6 000 obr/min |  |  |  |  |  |  |
|  | RCF | 4 427 × g |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba biegów przyspieszania i hamowania | Min. 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy | Od 10 s do 99 h, tryb ciągły |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziom hałasu | Max. 60 dB |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część 5 Mieszadło magnetyczne z grzaniem - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Zakres temperatury | od +5°C powyżej temp. otoczenia do 500°C |  |  | Szt. 1 |  |  |
| 2 | Zakres prędkości | od 60 do 1600 obr/min |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemność | do 15 dm3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta ceramiczna | minimum 16 × 16 cm |  |  |  |  |  |
| 5 | Obudowa odporna na chemikalia | tak |  |  |  |  |  |
| 6 | Wbudowany wyświetlacz LCD | tak |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyłączenie grzałek w przypadku awarii | tak |  |  |  |  |  |
| 8 | Mieszadełko magnetyczne PTFE w zestawie | tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Sygnalizacja gorącej powierzchni | tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwarancja | Min. 2 lata |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

…………………………………

podpisać zgodnie z zapisami SWZ