ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# STÓŁ OPERACYJNY WIELOFUNKCYJNY  – 1 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów ogólnochirurgicznych, ginekologiczno-urologicznych i ortopedycznych – wielofunkcyjny | TAK |  |  |
|  | A. Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 kołami Lub B. stół wyposażony w koła pojedyncze oraz stopki z funkcją auto-kompensacji różnic poziomu podłogi | koła pojedyncze - 0 pkt.; koła podwójne lub koła pojedyncze z funkcją autokompensacji różnic poziomu podłogi – 5 pkt. |  |  |
|  | Koła o średnicy min. 100 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | Ø100 mm – 0 >Ø 100 mm – 5 pkt. |  |  |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | Piąte koło - 3 pkt. Napęd własny – 10 pkt. |  |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 215 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK |  |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK |  |  |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK |  |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK |  |  |
|  | Pilot przewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu na ekranie pilota | TAK |  |  |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Pilot wyposażony w funkcje ostrzeżenia o możliwości wystąpienia kolizji: wizualną (na ekranie pilota sterującego), akustyczną - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykową - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego | TAK |  |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nie przezierność segmentu przedłużenia pleców. | TAK |  |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - podgłówek – odłączany, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - przedłużenie segmentu plecowego regulowane elektrycznie - siedzisko segment nożny dzielony | TAK |  |  |
|  | Podnóżek 2-częściowy z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120° | TAK |  |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK |  |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | TAK |  |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów: - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga /anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | TAK |  |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK |  | - |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK |  | - |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | Do 6 ustawień – 0 pkt. Powyżej 6 ustawień – 5 pkt. |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105cm | od 70 – 105 cm – 0 pkt. Zakres większy niż 70-105 cm – 10 pkt. |  |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK |  | - |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | TAK |  | - |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/ +70° | TAK |  | - |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | 280 mm – 0 pkt. >280 mm – 5 pkt. |  |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK |  | - |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK |  |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | TAK |  | - |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | TAK |  | - |
|  | A. Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie/podstawie stołu, umożliwiający sterowanie stołem LUB B. panel awaryjny niezdejmowalny tj. wbudowany na stałe w kolumnę stołu oraz wyposażony w pilot sterujący mogący pracować w 2 trybach: bezprzewodowo (Bluetooth) oraz przewodowo (podłączenie dedykowanego przewodu) | Zdejmowalny lub niezdejmowalny wbudowany na stałe w kolumnę stołu oraz wyposażony w pilot sterujący mogący pracować w 2 trybach: bezprzewodowo (Bluetooth) oraz przewodowo (podłączenie dedykowanego przewodu) – 5 pkt. niezdejmowany – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii lub rozładowania głównego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  | - |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK |  | - |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK |  | - |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 250 kg | 250 kg do 300 kg – 0 pkt. >300 kg do 400 kg – 5 pkt. >400 kg – 10 pkt. |  | - |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 250 kg | 250 kg do 300 kg – 0 pkt. >300 kg – 5 pkt. |  |  |
| Wyposażenie uzupełniające : |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt nadgarstka montowany do szyny bocznej stołu, klamra ze stali nierdzewnej, tekstylny -1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt nadgarstka montowany do ramki anestezjologicznej, tekstylny, zapinany na rzep, klamra ze stali nierdzewnej - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków / mostka / łonowych / krzyżowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych- 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podparcie boczne/barkowe, rozmiar około 210x100mm - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podparcie łonowo/krzyżowe rozmiar około 85x85mm - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce nóg, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta -1 szt. | Segmenty opuszczane – 10 pkt. Segmenty odłączane – 0 pkt. |  |  |
|  | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z elementem łączącym - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku, wymiar około 650x400x200mm - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym, wymiar około 240x120x470 - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przeciwodleżynowy pozycjoner żelowy podłużny wymiar około 505x92x75 - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Żelowa podpórka głowy do pozycji bocznej, dla dorosłych, wylot dla rur anestetycznych wymiar około 280x240x150mm - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się z: - wspornik belek wydłużających - 2 szt. - płyta pod stopy - 2 szt. - but trakcyjny - 2 szt. - kołek zaporowy dla pozycji grzbietowej, regulowany - 1 szt. - uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu - 1 szt. - trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym - 1 szt. - materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem - 1 szt. - wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną - 1 szt. - pozycjoner przeciwodleżynowy głowy i szyi o wymiarach 264 x 220 x 64 mm+/-4mm, wykonany z utrwalonego medycznego żelu silikonowego, antypoślizgowego, zapewniającego pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przenośnik taśmowo rolkowy o wymiarach min.64 x 36 x 3 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta długość min. 2m z klamrą zapinającą i poduszką żelową – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wózek na akcesoria, wykonany ze stali nierdzewnej – 1 szt. | TAK |  | - |
|  | Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz wyciągiem ortopedycznym – 1 para | TAK |  | - |
|  | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – 1 szt. | TAK |  | - |
|  | Kołek zaporowy do pozycji bocznej – 1 szt. | TAK |  | - |
|  | Podpórki nożne w kształcie "butów narciarskich" z regulacja wysokości, regulacją obrotu od strony stopy wraz ze wspomaganiem sprężyna gazową z plastikowym wsparciem i żelową poduszką dla stopy i podudzia, zapobiegający urazom i zatorom krążeniowym podczas długotrwałych zabiegów, regulowany we wszystkich kierunkach z klamrami mocowanymi do szyny – 1 para | TAK |  |  |
|  | Przystawka do chirurgii ręki, przezierna dla RTG, płyta z włókna węglowego, materac z pianki, ergonomiczny kształt, wymiar około 815x520mm, obciążenie bez wspornika do 20 kg – 1 szt. | TAK |  | - |
|  | Wałek zaporowy do łąkotki, obłożony pianą, przezierny dla RTG z klamrą mocującą - 1 szt. | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)