Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

AUTOMATYCZNY SYSTEM DO REAL TIME PCR (AMPLIFIKACJI DNA Z DETEKCJĄ W CZASIE RZECZYWISTYM) Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKRYWANIA MARKERÓW RAKOWYCH, MTB, MECHANIZMÓW OPORNOŚCI ORAZ IDENTYFIKACJĄ DROBNOUSTROJÓW BAKTERYJNYCH I WIRUSOWYCH W TYM SARS, WRAZ Z DOSTAWĄ ZESTAWÓW TESTOWYCH, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU

| Nazwa…………………………………… TYP/MODEL …………………………… ROK PRODUKCJI ……………………. PRODUCENT …………………………. Sprzęt fabrycznie nowy (nie dopuszcza się sprzętu demonstracyjnego) |
| --- |
| Lp. | Wymagane warunki / parametry techniczne automatycznego systemu do Real Time PCR (amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym) z możliwością wykrywania markerów rakowych, MTB, mechanizmów oporności oraz identyfikacją drobnoustrojów bakteryjnych i wirusowych w tym SARS „SPRZĘT” | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| 1 | System Real Time PCR czteromodułowy. Moduł reakcyjny oznacza miejsce wykonania badania. Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie. | TAK |  |
| 2 | System modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora | TAK |  |
| 3 | System zautomatyzowany zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym aparacie oraz procesie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu. | TAK |  |
| 4 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA/RNA. | TAK |  |
| 5 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. | TAK |  |
| 6 | System wyposażony w oprogramowanie zapewniające interpretację wyników | TAK |  |
| 7. | System Real Time PCR zapewniający możliwością wykonania pojedynczej próbki. | TAK |  |
| 8. | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora. | TAK |  |
| 9. | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej | TAK |  |
| 10. | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, monitor, czytnik kodów | TAK |  |
| 11. | Integracja urządzenia do posiadanego przez zamawiającego szpitalnego systemu Proflab, Comarch | TAK |  |
| 12 | Gwarancja – zgodnie z treścią formularza ofertowego. | TAK |  |
| 13 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii przez autoryzowany serwis z podjęciem naprawy do 24 godzin od momentu powiadomienia o awarii wysłanego faksem | TAK |  |
| 14 | Okres niesprawności urządzenia, po upływie którego Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy - nie dłuższy niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 15 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy - nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu | TAK |  |
| 16 | Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
| 17 | Potwierdzenie zawartych w tabeli parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia materiałami informacyjnymi producenta (foldery, kserokopie stron katalogowych, inne) | TAK |  |
| 18 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 8 lat | TAK |  |
| 19 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 8 lat | TAK |  |
| 20 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji – min. 2 przeglądy rocznie | TAK |  |
| 21 | Certyfikat CE IV D aparatu lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 22 | Przeszkolenie 15 osób personelu zamawiającego, zrealizowane w terminie do 14 dni od daty instalacji aparatu. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikaty potwierdzające przeszkolenie (koszt szkoleń i wydania certyfikatów w cenie przedmiotu zamówienia) | TAK |  |
| 23 | Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia na koszt wykonawcy. | TAK |  |
| Wymagane warunki / parametry techniczne zestawów testowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do aparatu dalej „TESTY” |
| 24 | Dostawa w czasie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 6 000 szt. testów w kierunku COVID, w tym dostawa minimum 2 000 szt. zaoferowanych testów w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Parametry techniczne dla testów na koronawirusa SARS CoV-2: Testy przeznaczone do wykrywania RNA wirusa SARS CoV-2 Czas oczekiwania na wynik ok. 60 minut Testy posiadają dwie kontrole wewnętrzne: do kontroli próbki i kontroli prawidłowego przebiegu reakcji PCR Testy wykrywają co najmniej dwa geny: N2 i E Wszystkie etapy PCR (izolacja, amplifikacja i wykrywanie) odbywają się w jednym pojemniku testowym Interpretacja wyniku podawana przez system | TAK – OPISAC (producent nazwa handlowa, parametry) |  |
| 25 | Możliwość przechowywania testów w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 26 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 27 | Testy posiadające kody QR. | TAK |  |
| 28 | Dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – na żądanie zamawiającego | TAK |  |
| 29 | Dostawa testów wraz z wymazówkami w ilości określonej metodyką procedury i liczby zamawianych testów - na koszt wykonawcy | TAK |  |

Wartość łączna* oferty netto.................... zł (słownie złotych: .................................)

Wartość łączna* oferty brutto…................zł (słownie złotych: .................................)

W tym wartość* podatku VAT:……………….

*) należy podać łączną wartość zamówienia, zawierającą wszystkie elementy zamówienia (SPRZĘT + TESTY)

w tym:

Cena brutto na dostawę „SPRZĘTU” wynosi...............zł (słownie złotych: .................................)

Cena brutto za dostawę 6 000 szt. „TESTÓW” wynosi……......zł (słownie złotych: .......................)

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niewypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry wraz z wyposażeniem.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................., dnia .....................

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.