PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie remontu 5 komunalnych lokali mieszkalnych wraz z wydzieleniem łazienki, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji co gazowego lub elektrycznego

w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z kotłem kondensacyjnym opalanym gazem lub kotłem elektrycznym, wydzieleniu i wykonaniu łazienki oraz wykonaniu remontu w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Szczecin wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w trybie: „Zaprojektuj i wybuduj”.

Lokale przewidziane do remontu mają powierzchnię od 20 m2 do 50 m2, są wolne od osób i mienia, w stanie nienadającym się do zamieszkania.

* Zamawiający przewiduje możliwość zamiany lokalu mieszkalnego przewidzianego do remontu na inny lokal o podobnym metrażu znajdujący się pod innym adresem, w przypadku nie uzyskania zgody od Wspólnoty mieszkaniowej na naruszenie części wspólnych w celu przeprowadzenia trasy kominów wentylacyjnych, spalinowych niezbędnych przy wydzieleniu i wykonaniu łazienki i instalacji co oraz wszelkich prac remontowych związanych z wydzieleniem łazienki.

Zamawiający:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25  70-546 Szczecin

Opracowanie:

Kazimierz Jaroszewicz

Data opracowania:

kwiecień 2022 r.

Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody CPV (wspólnego słownika Zamówień)

1.712 20000-6 Usługi projektowania

2.45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

3.45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

4.45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

5.45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

6.45453000-7 Roboty remontowe

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego:

1. Część opisowa

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

2.  Wymagania podstawowe

2.1. Wymagania ogólne na etapie projektowania

2.2. Wymagania ogólne  na etapie wykonywania robót

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania prac remontowych

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

3. Uprawnienia  niezbędne do wykonania zamówienia

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5. Zapewnienie mediów na czas budowy

6. Transport materiałów

7. Materiały

8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

9. Kontrola materiałów

10. Sprzęt

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

12. Ochrona przeciwpożarowa

13. Ochrona środowiska

14. Ochrona własności publicznej i prywatnej

15. Godziny pracy

16. Ogólne wytyczne realizacji

17. Kontrola zgodności prowadzonych robót

18. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

19. Ogólne wymagania dotyczące robót

20. Obniżanie poziomu hałasu

21. Dokumenty budowy

22. Dziennik Budowy

23. Dokumenty potwierdzające jakość

24. Dokumenty przeznaczone dla Nadzoru

25. Dokumenty i sprawozdawczość

26. Spotkania robocze

27. Odbiory Robót

28. Dokumenty Odbioru Robót

29. Warunki gwarancji i serwisu

30. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

31. Szczególne przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- CZĘŚĆ OPISOWA

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem kondensacyjnym opalanym gazem lub kotłem elektrycznym (alternatywa) w komunalnych lokalach mieszkalnych wraz z wydzieleniem i wykonaniem łazienki w komunalnym lokalu mieszkalnym, wykonaniem remontu oraz uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie  nadzoru autorskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:

Przewiduje się podział na 2 etapy:

Etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego – 60 dni od dnia podpisania umowy

-w terminie 60 dni od podpisania umowy dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Etap 2 – wykonanie prac remontowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – 120 dni od dnia podpisania umowy

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: przygotowanie projektu budowlanego i technicznego, opracowanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej do celów projektowych, ekspertyz, opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem kondensacyjnym opalanym gazem

3.  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem elektrycznym – alternatywa dla lokali mieszkalnych, w których nie będzie możliwości wykonania instalacji c.o. gazowej

4.  Wydzielenie łazienki z części pomieszczenia kuchennego

5.  Wymiana instalacji elektrycznej w całym lokalu

6.  Remont lokalu komunalnego polegający na:

- wymianie stolarki okiennej

- wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do lokalu

- wymianie warstw podłogowych: legarów, desek, izolacji akustycznej –  w razie potrzeby

- wymianie pokrycia ścian – naprawa/wymiana tynków, malowanie

- wymianie pokrycia podłóg na wykładzinę  PCV, gres w łazience i w kuchni

- wykonanie i wykończenie łazienki – instalacja wod-kan, instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna, pokrycie ścian glazurą, podłóg gresem, montaż kabiny prysznicowej, umywalki z baterią i ustępu wc

- ułożenie glazury na ścianie w kuchni na szer. 60 cm, tzw. „fartuch kuchenny”, dostarczenie i montaż kuchenki gazowej/elektrycznej, dostarczenie i montaż szafki wraz ze zlewozmywakiem i baterią

Lokalizacja planowanej inwestycji wraz z opisem lokali:

1) ul. Mazurska 20/20 – powierzchnia 37,37 m2, I piętro

Lokal składa się z pokoju I , kuchni, przedpokoju, WC na korytarzu

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Sposób ogrzewania – piece kaflowe w pokojach

Do wymiany: instalacja elektryczna z osprzętem, instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, stolarka okienna na PCV, drzwi wewnętrzne, posadzka – na wykładzinę  PCV, kuchenka gazowa, drzwi wejściowe;

Do naprawy: tynki,

Do malowania: ściany, sufity.

Do sprawdzenia/naprawy/wymiany: wentylacja.

2) ul. Mazurska 14/21 - powierzchnia 39,75 m2, parter

Lokal składa się z pokoju I i II, kuchni, przedpokoju, WC na klatce schodowej.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Sposób ogrzewania – piece kaflowe 2 sztuki.

Urządzenie pomiarowe – wodomierz.

Do wymiany: instalacja elektryczna z osprzętem, instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, stolarka okienna na PCV, drzwi wewnętrzne, posadzka – na wykładzinę PCV, kuchenka gazowa, drzwi wejściowe;

Do naprawy: tynki,

Do malowania: ściany, sufity.

Do sprawdzenia/naprawy/wymiany: wentylacja.

3) ul. Nad Odrą 30/15 – powierzchnia 38,44 m2, suterena

Lokal składa się z pokoju I i II, kuchni, przedpokoju, WC poza budynkiem.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Sposób ogrzewania – piece kaflowe.

Do wymiany: instalacja elektryczna z osprzętem, instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, stolarka okienna na PCV, drzwi wewnętrzne, posadzka – na wykładzinę  PCV, kuchenka gazowa, drzwi wejściowe;

Do naprawy: tynki,

Do malowania: ściany, sufity.

Do sprawdzenia/naprawy/wymiany: wentylacja.

W lokalu zamontowana wanna i WC w części kuchennej.

4) ul. Światowida 96/8 – powierzchnia 38,62 m2, II piętro

Lokal składa się z pokoju I i II, kuchni, WC poza lokalem.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Sposób ogrzewania – piece kaflowe.

Do wymiany: instalacja elektryczna z osprzętem, instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, stolarka okienna na PCV, drzwi wewnętrzne, posadzka – na wykładzinę  PCV, kuchenka gazowa, drzwi wejściowe;

Do naprawy: tynki,

Do malowania: ściany, sufity.

Do sprawdzenia/naprawy/wymiany: wentylacja.

5) ul. Ziemowita 2/16 – powierzchnia 41,38 m2, III piętro

Lokal składa się z pokoju I i II, kuchni, przedpokoju, WC poza lokalem.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Sposób ogrzewania – co.o. gazowe z piecem dwufunkcyjnym.

Do wymiany: instalacja elektryczna z osprzętem, instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna, stolarka okienna na PCV, drzwi wewnętrzne, posadzka – na wykładzinę  PCV, kuchenka gazowa, drzwi wejściowe;

Do naprawy: tynki,

Do malowania: ściany, sufity.

Do sprawdzenia/naprawy/wymiany: wentylacja.

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE

2.1 Wymagania ogólne na etapie projektowania

1) opracowanie dokumentacji projektowej- to jest projektu budowlanego i technicznego dotyczącej przebudowy instalacji gazowej ,wykonania instalacji centralnego ogrzewania z kotłem dwufunkcyjnym kondensacyjnym opalanym gazem o mocy 24 KW lub kotłem elektrycznym (alternatywa),

2) opracowanie dokumentacji projektowej-  to jest projektu budowlanego i technicznego dotyczącej wydzielenia łazienki z części pomieszczenia kuchennego, wraz z pracami towarzyszącymi (ścianki działowe, instalacje wod-kan (należy  uwzględnić możliwość podłączenia urządzeń sanitarnych w łazience i kuchni do pionów w-k, w  celu prawidłowego odprowadzenia ścieków od urządzeń sanitarnych ( ustęp, wanna, zlewozmywak ) w przypadku stwierdzenia  niewłaściwych średnic pionów , należy  zaprojektować nowe piony o odpowiednich średnicach) instalacje elektryczne, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, instalacja wentylacji, etc.) wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz remontem okładzin ściennych i posadzek w całym lokalu

3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu

2.2 Wymagania ogólne na etapie wykonania robót

Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania:

- demontaż istniejącego ogrzewania,

- demontaż istniejących podgrzewaczy gazowych ciepłej wody użytkowej,

- przebudowę instalacji gazowej lub rozprowadzenie nowej instalacji gazowej,

- dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła gazowego wiszącego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 24 KW wraz z systemowym przewodem powietrzno-spalinowym lub kotła elektrycznego,

- wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania,

- przyłączenie kotła do istniejących instalacji  gazowej, zimnej i ciepłej wody użytkowej lub montaż kotła elektrycznego,

- montaż regulatora pokojowego sterującego pracą kotła,

- wykonanie towarzyszących robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,

- wywóz wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz przekazanie, Zamawiającemu dokumentów dotyczących gospodarowania odpadami,

- uruchomienie kotła przez serwis wraz z wpisem do książki gwarancyjnej,

- wykonanie próby szczelności i sprawdzenie działania instalacji centralnego ogrzewania,

- przekazanie Zamawiającemu  instruktażu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotła i instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres prac budowlanych związanych z wydzieleniem łazienki z części pomieszczenia kuchennego

- wykonanie łazienki zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

- wykonanie izolacji posadzki i ścian w kabinie prysznicowej (ewentualna wymiana warstw podłogi),

- wykonanie powłok zmywalnych na ścianach – ułożenie glazury w kolorze białym w poziomie o wymiarach 60 x 30 cm – we wnętrzu kabiny prysznicowej, na ścianie z miską ustępową wc, umywalką i miejscem przeznaczonym na pralkę,

- ułożenie gresu 60x60 cm na posadzce – cała powierzchnia łazienki – kolor do ustalenia z Zamawiającym,

- montaż urządzeń sanitarnych – ustęp wc, umywalka z baterią, kabina prysznicowa, zawór do podłączenia pralki

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia łazienki,

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji elektrycznej, wyrównawczej.

Zakres prac związanych z remontem lokalu komunalnego:

- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,

- wymiana stolarki okiennej (ewentualnie renowacja, wymiana uszczelek, montaż nawietrzaków)

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi pełne

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu na drzwi antywłamaniowe, wyciszone, wzmocnione metalem, powlekane laminatem żaroodpornym według opisu: skrzydło z uszczelką, metalowa ościeżnica malowana na kolor, wizjer, klamka, próg., uszczelka, 2 zamki ryglowe antywłamaniowe, trzy zawiasy wkręcane

- wymiana warstw podłogowych: legarów, desek, izolacji akustycznej –  w razie potrzeby

- wymiana pokrycia ścian – naprawa / wymiana tynków, dwukrotne malowanie w kolorze białym

- wymiana pokrycia podłóg na wykładzinę PCV – w pokojach i na korytarzu, w kuchni i łazience na gres o wymiarach 60x60 cm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- ułożenie glazury na ścianie w kuchni na szer. 60 cm, tzw. „fartuch kuchenny”, dostarczenie i montaż kuchenki gazowej/elektrycznej, dostarczenie i montaż szafki meblowej wraz ze zlewozmywakiem i baterią

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania prac remontowych

Przeprowadzane remonty będą w lokalach mieszkalnych składających się z: pokoi, kuchni, łazienek, korytarzy, wc, oraz wyposażenie lokali w zakresie niezbędnym poprawiającym stan techniczny poszczególnych pomieszczeń.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Malarskie:

- Zerwanie starych okładzin ściennych

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Szpachlowanie ścian

- Gruntowanie powierzchni ścian

- Malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów – w kolorze białym

- Malowanie farbami olejnymi rur c.o. - w kolorze białym

Murarskie:

- Wykucie starych i obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych

- Demontaż boazerii, zabudowy, kasetonów sufitowych

- Rozebranie ścianek działowych, sufitów podwieszanych – jeśli zachodzi konieczność

- Uzupełnienie tynków w lokalu

- szpachlowanie ścian i sufitów

- Wydzielenie w lokalach pomieszczeń łazienek, wc lub łazienek z wc

- wykonanie ścianek działowych w lekkiej konstrukcji na stelażu z płyt G-K - podwójnych

Stolarskie:

- Demontaż klamek z szyldami, zamków w drzwiach – w przypadku renowacji starych drzwi „poniemieckich”

- Montaż nowych klamek z szyldami, zamków w drzwiach - w przypadku renowacji starych drzwi „poniemieckich”

- Demontaż starych drzwi wewnętrznych – w przypadku złego stanu technicznego i braku możliwości renowacji

- Montaż nowych drzwi wewnętrznych – ewentualnie renowacja starych drzwi „poniemieckich” polegająca na oczyszczeniu skrzydeł drzwi i ościeżnic z warstw starych farb, uzupełnieniu ubytków w drewnie oraz pokryciu lakierobejcą w kolorze drewna – do ustalenia z Zamawiającym

- regulacja, uszczelnienie skrzydeł okiennych oraz uzupełnienie szklenia -  w przypadku starych okien „poniemieckich” w dobrym stanie technicznym

- Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z parapetami wewnętrznymi w kolorze białym oraz parapetami zewnętrznymi wykonanymi z blachy nierdzewnej.

Posadzkarskie:

- Zerwanie starych posadzek

- Ułożenie płyty OSB o grubości min. 22 mm

- Ułożenie  wykładziny PCV

- montaż listew przypodłogowych z pcv

- Zabezpieczenie podłóg folią lub tekturą falistą

Zduńskie:

- Demontaż istniejących pieców kaflowych

Roboty instalacji wod – kan

- Demontaż starych baterii wannowych, zlewozmywakowych, umywalkowych, wanny, zlewozmywaka, umywalki, ustępu,

- Wymiana podejść wod – kan  oraz pionów w przypadku stwierdzenia zbyt małych średnic na etapie projektowania.

- Montaż baterii zlewozmywakowej, prysznicowej/wannowej, umywalkowej zlewozmywaka, wanny / kabiny prysznicowej (zalecane – do uzgodnienia z Zamawiającym), ustępu na stelażu, umywalki

- montaż zaworu i odpływu do pralki

Roboty instalacyjne gazowe

- Wymiana kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem na nową

- Wymiana podejścia do gazomierza wraz z montażem zaworu kulowego

- Próba instalacji gazowej wraz z protokołem z badań + opinia kominiarska

- Montaż kotła gazowego c.o. dwubiegowego

- Montaż pokojowego regulatora temperatury sterującego pracą kotła

Roboty instalacyjne elektryczne

- Wymiana tablicy mieszkaniowej (demontaż + montaż nowej)

- Demontaż starej instalacji elektrycznej

- Montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- Montaż grzejników elektrycznych, elektrycznego podgrzewacza wody – alternatywa – w przypadku braku możliwości wykonania instalacji ogrzewania centralnego gazowego

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Roboty inne - usługi

- Wykonanie opinii kominiarskiej

- Przygotowanie dokumentacji na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i  uzgodnieniami w budynkach objętych ochroną konserwatorską

- Protokoły szczelności instalacji wod-  kan i gaz

- Pomiary elektryczne

- Wyposażenie lokalu zgodnie z przedmiarem robót

- Wywiezienie gruzu

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych:

1. Roboty malarskie

1.1. Farby – niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia.  Farby syntetyczne i olejne mogą być stosowane do malowania powierzchni z drewna, materiałów drewnopochodnych i metalowych oraz na przygotowanych tynkach  w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody  w okolicy wanien, umywalek, zlewów.

1.2. Środki gruntujące – przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania należy stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3;5, a na podłoża nienośne środki gruntujące wzmacniające nośność podłoża.

1.3. Przygotowanie podłoży – Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione poprzez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy oraz pozbawione wystających drutów, kołków rozporowych, haków, itp.

1.4.   Powłoki malarskie z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny być niezmywalne z efektem matowego/półmatowego, jednolitego wyglądu powierzchni. Barwa i powierzchni powłoki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, smug, plam i śladów pędzla.

2. Roboty tynkarskie

2.1 Zaprawy tynkarskie – powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej a ich przygotowanie powinno odbywać się mechanicznie i w ilości umożliwiającej jej wbudowanie w przeciągu ok. 3 godzin. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

3.1. Płytki ceramiczne ścienne – powinny posiadać jednolitą barwę wg. wzorca producenta; nasiąkliwość 6 - 10%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 15 MPa i odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate w 1-3  3 klasie odporności na plamienie i min. klasę GB odporności na środki czystości domowego użytku  i sole.

3.2. Mocowanie płytek – do mocowania płytek można stosować gotowe zaprawy klejowe do płytek ceramicznych.

a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek ceramicznych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego i zagruntowanego podłoża do wysokości min. 2,2 m.

b) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 	      odcieni barwy, a przed użyciem moczone przez 2-3 godziny w czystej wodzie.

c) Dopuszczalne odchylenie od krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 	nie powinno być większe niż 2 mm/m.

4. Stolarka okienna i drzwiowa

4.1. stolarka okienna – należy wymienić na stolarkę z materiału PCV  (wymieniane okna  powinny być wykonane lub rodzaj materiału zostanie podany w przedmiarach robót). 
Należy zachować dotychczasową kolorystkę stolarki okiennej  i podział  wynikający ze stanu istniejącego .

Ponadto:

-    szyby w oknach (4/16/4 termofloat+argon) powinny posiadać współczynnik     izolacyjności termicznej U<1,1 W/m²K,

-    należy zastosować okucia  systemowe posiadające aprobatę techniczną,

-    w poziomie mieszkań parteru  okna należy wyposażyć w system 
 antywłamaniowy ( zamek).

4.2. W przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej na stolarkę z PCV  zastosowane materiały powinny spełniać poniższe wymagania:

Stolarka okienna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 [W/m2K] musi być wyprodukowana według pomiarów z natury i wbudowana jako kompletnie wykończona wraz z okuciami, powłokami malarskimi (zasadniczo w kolorze białym) i nawiewnikami w każdym oknie. Stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej (co najmniej 5-komorowej/trójwarstwowej), rozwierana i uchylno-rozwierana – posiadająca Aprobat\ę techniczną  ITB. Każde okno powinno być wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy, o ile nie określono inaczej w przedmiarze (montowany w ramie okiennej lub skrzydle) i obsadzone wraz z podokiennikiem wewnętrznym i parapetem zewnętrznym. Nowo wbudowane okna winny pod względem podziałów architektonicznych, detalu profili i elementów konstrukcyjnych stolarki być odtworzeniem istniejącej stolarki okiennej w remontowanym lokalu. W każdym oknie jedno skrzydło winno być wyposażone w okucia uchylno-rozwierne. Kolor nowej stolarki okiennej winien zostać określony na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Zarządcą budynku lub na podstawie wytycznych konserwatorskich. Otwór pod nawiewnik frezowany. Szklenie szybami Float lub Thermofloat, niskoemisyjnymi, zespolonymi z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem – minimum 2 szyby.

4.3.  Zalecane NAWIEWNIKI  CIŚNIENIOWE fabryczne z atestami i aprobatami.

Nawiewniki dobrać w taki sposób by spełniały wymogi wymiany powietrza dla danego rodzaju pomieszczenia.

4.4. W przypadku gdy stolarka okienna nie wymaga wymiany powinna zostać   zakonserwowana i odnowiona zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robót. (dopasowanie, uszczelnienie, malowanie, regulacja)

4.5.  Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do lokalu muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Muszą być pełne, wzmocnione, wyposażone w prógotwierane do wewnątrz lokalu, z zachowaniem istniejącego wymiaru drzwi lecz nie mniejsze niż 80 cm w świetle ościeżnicy, posiadać 2 zamki, wizjer, numer lokalu.

Współczynnik akustyczności nie większy niż 45 dB, odporność ogniowa El 35, z każdorazowym uzupełnieniem tynków oraz gładzi na ościeżach i malowanych w  kolorystyce odtworzeniowej klatki schodowej.

- ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub nowe drewniane na wzór istniejących lub ościeżnice metalowe systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe;   otwory na zamki w ościeżnicy wykonywane fabrycznie;

- drzwi zaopatrzone w 3 zawiasy regulowane, dwa zamki i wizjer;

- numeracja na drzwiach wejściowych do mieszkań;

- progi z drewna dębowego, trzykrotnie lakierowane (półmat) lub malowane farbą olejną, lub systemowe od producenta z maksymalną wysokością do 2 cm powyżej poziomu nawierzchni;

- ościeżnice drzwi zewnętrznych z dostępem z terenu lub galerii należy montować z ciepłych profili.

-  obsadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach drzwi, należy wykonać z zachowaniem stosownych norm i procedur.

W przypadku braku możliwości spełnienia ww wymogów, przed montażem drzwi konieczne jest dokonanie uzgodnień z Zamawiającym-  inspektorem  nadzoru ZbiLK.

Przestrzega się Wykonawcę remontu przed zakupem w marketach i montażem drzwi wejściowych , których wymiary w świetle ościeżnicy są mniejsze od wymaganych. Odbiór lokalu z takimi drzwiami nie będzie możliwy.

4.7. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne w lokalu pełne lub z szybą muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadać stosownym przepisom o drzwiach wewnętrznych, wyposażone w klamki, lakierowane proszkowo zasadniczo w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne nie powinny mieć progów. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny być wyposażone w klamki oraz zamek z blokadą łazienkową oraz małą szybę, otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – kratkę lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. W przypadku braku technicznych i konstrukcyjnych możliwości poszerzenia otworu drzwiowego należy tok postępowania uzgodnić z Inspektorem ZBiL.K. Ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub ościeżnice regulowane z opaską - z płyty MDF ( w systemie z drzwiami płytowymi)

Wszelkie odstępstwa wynikające z wyposażenia całego lokalu (np. skrzydła w okleinie drewnopodobnej, zamontowanie wcześniej innych drzwi – podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym)

4.8. Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie powinny mieć żadnych wad powierzchniowych. Uszczelnienie ościeżnic należy wykonać pianką poliuretanową a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Ościeżnice winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną od strony muru. Po zakończonym montażu stolarkę należy dokładnie zamknąć.

5. Posadzki

5.1. Układane po całkowitym zakończeniu robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, na odpowiednio wcześniej przygotowanym podłożu (rozebranie starej wykładziny; skucie wylewki; wymiana legarów; wymiana desek; wykonanie nowej wylewki; wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy  cementowej zatartej na gładko; ułożenie płyty OSB o grubości min. 22 mm) oczyszczonym z kurzu i brudu.

5.2.  Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych lub gresowych (wymiary min. 30 x 30 , preferowane 60 x 60 cm), o typowej kolorystyce  i odporności na plamienie i ścieranie klasy V.  Do mocowania płytek należy stosować kleje do płytek. Do wypełnienia spoin stosować gotowe spoiny. Płytki układamy na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Okładziny ceramiczne winny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.

5.3. Posadzki z wykładziny  PCV  układane  na  odpowiednio przygotowanym podłożu, na folii  paroizolacyjnej  i  izolacji  akustycznej.  Do  wykończenia  posadzek z wykładziny PCV należy stosować systemowe listwy przyścienne i przypodłogowe w kolorze podłogi.

6. Roboty zduńskie

6.1. Rozbiórka pieców licowanych kaflami z rozbiórką fundamentu podpieckowego, zamurowaniem kanału dymowego po rurze zapiecowej.

7. Wentylacja i kominy

7.1. Należy sprawdzić działanie wentylacji w całym lokalu i usunąć ewentualne nieprawidłowości w zakresie przemurowania i odgruzowania przewodów. W łazience i kuchni należy obsadzić kratki wentylacyjne pozbawione żaluzji, zgodne z normami. Sprawność funkcjonowania przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) musi zostać potwierdzona  badaniami i opinią kominiarską. W przypadku pozostawienia w lokalu źródeł  niskiej emisji powykonawcza opinia kominiarska musi dotyczyć funkcjonowania przewodów dymowych w lokalu. W sytuacji gdy lokal jest wyposażony w wentylację mechaniczną należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę wymiany osprzętu znajdującego się w lokalu.

8. Roboty elektryczne

8. 1. Wszystkie prace dotyczące wymiany instalacji elektrycznej muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami SEP E-002.

W przypadku wyniesienia układu pomiarowego należy uwzględnić aktualnie obowiązujące standardy techniczne w  ENEA S.A.

W przypadku wymiany instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu, a także wyniesienia licznika do części wspólnej nieruchomości (na zewnątrz lokalu) oraz  wymiany WLZ – Wykonawca musi posiadać zgodę Zarządcy budynku na wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz lokalu oraz na wymianę WLZ oraz uzgodniony schemat jednokreskowy z ENEA.

Wymiana zasilania od tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM przewodem min. YDYp 3 x 4(6) mm ² / 5 x 4(6) / układanym pod tynkiem (względnie przewodami 3 x DY 4(6) mm²  / 5 x 4(6)/ układanymi w rurze elektroinstalacyjnej pod tynkiem. Dla wszystkich lokali mieszkalnych należy uzgodnić schemat jednokreskowy w ENEA.

8. 2.  Instalacja wewnętrzna elektryczna:

- W przypadku konieczności wykonania remontu istniejącej instalacji elektrycznej należy zastosować poniższe zasady dotyczącej liczby gniazd, stosowanych materiałów i osprzętu elektrycznego:

- Roboty instalacji  elektrycznej wykonać w obrębie całego mieszkania z wyodrębnieniem  obwodów. Prace wykonać wg dostarczonego projektu lub planu instalacji elektrycznej z rozmieszczeniem gniazd i wyłączników wraz z wymianą w razie konieczności WLZ, tablicy licznikowej, bezpiecznikowej. Wykonać pomiary instalacji elektrycznej. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie że instalacja elektryczna w lokalu oraz WLZ została ułożona w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami (odpowiedni druk).

Obwody oświetleniowe z zastosowaniem przewodów w instalacji YDYp 3(4) x1,5 mmm2 450/750 V, obwody gniazdowe z zastosowaniem przewodów YDYp 3x2,5,mm2 750V, YDYp 5x2,5mm2 750V,  YDY 5x4mm2 750V

a) pokoje – w każdym z pokoi 4 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T,
            obwód oświetlenia wykonany przewodem YDYp 4 x 1,5 mm2; wypust oświetleniowy

b) przedpokój - 1 podwójne gniazdo wtykowe z bolcem P/T,1 podwójne gniazdo
            wtykowe do obsługi urządzeń teletechnicznych, wypust oświetleniowy, TL deska, tablica mieszkaniowa PCV              p/t  z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i wyłącznikiem różnicowo-prądowym,  ochronnikami, dzwonkiem, domofon.

c)  kuchnia:

  - min. 4 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T, wypust oświetleniowy

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania okapu kuchennego (zlokalizowane nad okapem kuchennym), należy podać wysokość montażu gniazda,

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania zmywarki - zlokalizowane poniżej poziomu blatu kuchennego,

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania kuchenki elektrycznej lub gazowej 
z piekarnikiem elektrycznym – w przypadku projektowania takiej kuchenki;

  - 1 gniazdo ogólnego przeznaczenia

  - kuchenka elektryczna szer. 50 cm klasa energetyczna A+, płyta ceramiczna, cztery pola, piekarnik elektryczny standardowy, szuflada, kabel długości min. 
1,5 m.

  - moc przyłączeniowa 12kW w układzie trójfazowym, dla lokali, w których projektuje się kuchenki elektryczne i ogrzewanie elektryczne.

d)  łazienka:

  - 1 gniazdo wtykowe  hermetyczne z bolcem,

  - 1 gniazda wtykowe hermetyczne z bolcem - do podłączenia pralki

  - 1 gniazdo hermetyczne podwójne do  czujki gazu i tlenku węgla ,

  - przy projektowaniu zwrócić uwagę na umiejscawianie wyłączników światła (np. umiejscowienie wyłącznika światła na ścianie od strony klamki – wejście do łazienki)

  - 1 gniazdo hermetyczne z bolcem dla dwubiegowego pieca gazowego na potrzeby ogrzewania i podgrzania zimnej wody lub dla pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej - na oddzielnym obwodzie.

  - Oprawa hermetyczna IP 44 plafon LED

- W łazience wymagane jest zamontowanie głównej szyny uziemiającej do  której należy podłączyć metalowe elementy wyposażenia np. wanna, brodzik, umywalka oraz w kuchni zlewozmywak. Połączenia te należy wykonać przewodem typu LgYżo 4 mm²  (ew. LgYżo 2,5 mm²  w rurze ochronnej),  przewód w kolorze żółto-zielonym.

- W łazienkach instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi                                dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach specjalnych (norma PN-EN 60364-7-701).

8. 3. Minimalna ilość gniazd wtykowych w pokojach:

- o powierzchni do 8m2                     2 szt.

- o powierzchni od 8 do 12m2           3 szt.

- o powierzchni od 12 do 20m2         4 szt.

- o powierzchni powyżej    20m2       5 szt.

- Ilość gniazd wtykowych w kuchni    5 szt.

- Aneks kuchenny                              3 szt.

- Ilość gniazd wtykowych łazienka min.    2 szt.

8. 4   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nadaje się do eksploatacji  na druku Zamawiającego.

8.5. DODATKOWE WYTYCZNE dotyczące wymiany instalacji elektrycznej  w przypadku  zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne

Wykonawcy robót obowiązany jest do:

- dostosowania instalacji elektrycznej do zwiększonego przydziału mocy (zgodnie                               z  warunkami wydanymi przez ENEA SA, uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA,  przygotowanie kompletnego wniosku o sprawdzenie przyłącza i WLZ w celu zabudowania układu pomiarowego, odbiór WLZ przez ENEA ),

- odpowiedniego doboru mocy urządzeń grzewczych (pieców akumulacyjnych, konwektorowych) do powierzchni ogrzewanych pomieszczeń - minimum  100W na 1 m2,

- montażu pieców akumulacyjnych, konwektorowych pod oknami a w przypadku braku takiej możliwości –  w miejscu najbliżej okna,

- montażu zegara sterującego elektronicznego z podtrzymaniem oraz stycznika modułowego.

8.6.  Wymagane dokumenty do odbioru robót elektrycznych :

- Karty gwarancyjne na wszystkie urządzenia objęte gwarancją przez producenta.

- Oświadczenie kierownika robót instalacyjnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane o poprawności wykonania instalacji elektrycznej na odpowiednim druku obowiązującym w ENEA SA  wraz ze schematem ideowym.  Na schemacie należy podać lokalizację układu pomiarowego, typy i przekroje przewodów oraz sposób prowadzenia przewodów, rodzaj i wielkość zabezpieczeń.

- Należy dostarczyć do odbioru:

a)   Uprawnienia budowlane kierownika robót (kserokopia)  w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do WAiU.

b) Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót (kserokopia) w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do WAiU.

c) Uprawnienia Dozoru (D) i Eksploatacji (E) typu SEP osób wykonujących pomiary powykonawcze  (kserokopie).

d) Zawartość Protokołu pomiarowego :

a/ pomiary rezystancji izolacji przewodów

b/ pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz

z rozmieszczeniem gniazd wtykowych

c/ badania wyłącznika różnicowo-prądowego

d/ ciągłości przewodu ochronnego PE

e/ pomiar rezystancji uziemienia

9.  Instalacja teletechniczna:

Istniejącą w lokalu mieszkalnym instalację teletechniczną wyposażoną w gniazda należy doczyścić lub wymienić na nowe gniazda w uzgodnieniu z operatorem telekomunikacyjnym.

10.   Instalacja domofonowa:

Aparat abonencki winien być z tworzywa ABS (nietłukącego), posiadające możliwość wyciszania zewnętrznego, czyli posiadające możliwość sterowania. Jeżeli lokal jest w taki aparat wyposażony to należy go doczyścić, a jeżeli jest w aparat starszego typu to należy go wymienić na nowy taki jak powyżej. W przypadku braku instalacji domofonowej w lokalu (jeśli jest w budynku) należy ja wykonać, uruchomić i zamontować unifon.

11. Roboty sanitarne

11. 1.  Instalacja wewnętrzna sanitarna:

W przypadku remontu odtworzeniowego istniejącej instalacji sanitarnej należy przyjąć następujące zasady dotyczące materiałów i osprzętu:

- Instalacja zimnej i ciepłej wody:

-	 piony -  PP,

-    rozprowadzenie instalacji w lokalach i odgałęzienia od pionów wykonane 
                 z  tworzywa sztucznego PP lub Pex ułożone w bruzdach w posadzkach lub 
                 w ścianach oraz  zaizolowane,

-   w każdym lokalu zlokalizować indywidualny wodomierz do pomiaru zużycia zimnej 
                  wody obejmujący wszystkie ujęcia wody w obrębie lokalu.

b)  Instalacja kanalizacyjna:

-	piony, poziomy, podejścia z rur PCV,

-	rury kanalizacyjne o małych przekrojach ukryte w bruzdach w ścianach, 
a o większych przekrojach obudowane płytami GK wodoodpornymi 
z zastosowaną izolacją  z płyt z wełny mineralnej wyłożone płytkami jak ściany,

-	piony zabudowane płytami GK wodoodpornymi z zastosowaną izolacją z płyt 
z wełny mineralnej.

3.   lokalne ogrzewanie gazowe:

-   kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny 
          o mocy dobranej dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej danej
          wielkości lokalu (jego kubatury) – uzgodnić z Zamawiającym

-  grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe, z wbudowanym zaworem
                        termostatycznym,

-  głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia min. 16
          stopni, z odpowietrznikami.

11.2.     Osprzęt techniczny i wyposażenie sanitarne:

Przy wymianie osprzętu i wyposażenia należy stosować następujące wymagania 
        i uzgodnić z Zamawiającym:

1.   kuchnia:

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejściu do baterii – zawór z filtrem i prelatorem,

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub jednokomorowy
z ociekaczem,

- kuchenka gazowa szer. 50 cm, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, 
pokrywą i wysuwaną szufladą,

- kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną, piekarnikiem i wysuwaną szufladą (jeżeli takie będą dostępne na rynku)

2.   łazienka:

- umywalka zgodna z serią ceramiki łazienkowej, z półnogą lub szafką

- bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy podejściach do baterii – zawór z filtrem i perlatorem,

- wanna o długości minimum 140 cm, akrylowa lub blaszana z uziemieniem, obudowana płytkami glazurowanymi jak na ścianach, z podcięciem na nogi (obudowa murowana lub styropianowa, w obudowie otwory rewizyjne w formie drzwiczek na magnes o wymiarach dopasowanych do wymiarów glazury) lub brodzik akrylowy z kabiną - wybór wanny i brodzika zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarach robót.

- bateria wannowa naścienna, jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym, do uzgodnienia z Zamawiającym,

- miska ustępowa kompaktowa, spłuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody, do uzgodnienia z Zamawiającym.

11. 3.  Instalacja wewnętrzna gazowa:

Należy przy wykonywaniu prac związanych z instalacją gazową przyjąć następujące
      zasady i dodatkowy osprzęt:

- na podłączeniu do kotłów gazowych - zamontować filtr siatkowy oraz zawory 
gazowe odcinające,

- podłączenia do kuchenek gazowych wykonać za pomocą węża do gazu oraz 
zamontować odcinające zawory gazowe,

- podejście pod gazomierz należy wykonać na stelażu z kątownikiem  odpowiednim  rozstawie,

- lokale z instalacją gazowa wyposażyć w detektor gazu ziemnego (zasilany 
z sieci) oraz detektor tlenku węgla (bezbateryjny).

11.4.  Warunki  montażu i plombowania wodomierzy

Konieczność montażu indywidualnego wodomierza (-y) w przedmiotowym  lokalu powinna zostać wskazana w opisie przedmiotu zamówienia (typowaniu   wstępnym) a w przypadku braku takiej informacji należy konieczność instalacji nowego wodomierza lub konieczność jego wymiany stwierdzić przez  rozpoczęciem prac remontowych w porozumieniu z inspektorem branżystą  ZBiLK.

1. Przy instalowaniu wodomierza należy zachować następujące zasady:

- Wodomierz musi spełniać wymagane normy i posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Legalizacja pierwotna wodomierza jest ważna 5 lat od daty wybitej na plombie legalizacyjnej, zamontowanej przez wytwórcę wodomierza.

2. Sposób zamontowania wodomierza winien  być zgodny z  obowiązującymi przepisami  oraz zaleceniami  zawartymi w instrukcji montażu wodomierza, a także bez naruszenia Regulaminu porządku domowego.

3. Wykonawca remontu pustostanu, po dokonuje plombowania wodomierza.

4. Wodomierz nie może być umieszczony w ścianie kominowej.

5. Wodomierz winien być usytuowany w miejscu umożliwiającym jego zaplombowanie           i dokonywanie odczytów.

11.5.  Zakup i montaż urządzeń sanitarnych: wanny, muszli, umywalek – w kolorze białym, zlew/zlewozmywak ze stali nierdzewnej - typu standard.  Kuchenki gazowe, elektryczne, piecyki gazowe, bojlery, termy – muszą  posiadać aktualną gwarancję oraz serwis na terenie miasta Szczecina..

3. UPRAWNIENIA  NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Uprawnienia wymagane na etapie projektowania  dla części zamówienia dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania - ujęto w SWZ

3.2 Uprawnienia wymagane na etapie projektowania w przypadku składania oferty na część zamówienia dotyczącej zaprojektowania łazienki w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej- wymagane uprawnienia ujęto w SWZ

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Roboty muszą być zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry.

5. ZAPEWNIENIE MEDIÓW NA CZAS BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby prowadzonych prac remontowych w przedmiotowych lokalach oraz za ich opomiarowanie.

6. TRANSPORT MATERIAŁÓW.

Materiały mogą być przewożone środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót.

7. MATERIAŁY.

Wyroby budowlane muszą być zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego . Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania  prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, w celu potwierdzenia, że nadal spełniają one wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe składowane materiałów i urządzeń na budowie, materiały i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY.

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną  muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę.

9. KONTROLA MATERIAŁÓW.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, w celu sprawdzenia czy są one zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i ST . Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału celem sprawdzenia jego właściwości.

10. SPRZĘT.

Sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą terminową realizację i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu, mieć zapewnioną obsługę serwisową oraz powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego do niego i jego podwykonawców sprzętu.

11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa również przeciwpożarowego.

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robót lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan ochrony przeciwpożarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, oznakować drogi ewakuacyjne oraz lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad utylizacją odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

-ochrony powietrza,

-gospodarki odpadami

-ochrony przed hałasem

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe).

Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne –na składowisko komunalne, odpady niebezpieczne –należy gromadzić w zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać każdą partię, a po zebraniu ilości transportowej –usuwać do zakładu przerobu odpadów niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpadami,  jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników. Wykonawca naprawia szkody na swój koszt.

15. GODZINY PRACY.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac szczególnie uciążliwych/hałaśliwych pomiędzy godziną 08:00 a 20:00. Inne prace może wykonywać w godzinach 06:00-22:00.

16. OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI.

-Wszystkie prace budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

-Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

-Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

-Wszystkie zmiany względem rozwiązań uwzględnionych w projekcie należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem,

17. KONTROLA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT.

Na każdym etapie prowadzenia robót, przez cały okres prowadzenia inwestycji powinien być zapewniony nadzór nad wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbędne odbiory, które wymagają potwierdzenia wpisem do dziennika budowy.

18. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

19. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wszystkie materiały zakupione przez wykonawcę robót, dla których PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiającego.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub błędach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić projektanta i Inspektora Nadzoru.

20. OBNIŻANIE POZIOMU HAŁASU.

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń.

21. DOKUMENTY BUDOWY.

Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostęp Nadzorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy.

22. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót. Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym. Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny być ponumerowane, opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

23. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ.

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

W przypadku urządzeń podlegających obowiązkowemu serwisowaniu, Wykonawca wraz z dokumentami zgłoszenia danych urządzeń przekaże warunki serwisowania danego producenta.

24. DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA NADZORU.

Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnić Nadzorowi dostęp do najnowszych edycji norm krajowych i międzynarodowych w języku polskim, mających zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych robót, jeżeli normy te nie są dostępne, np. na stronach Polskiej Okręgowej Izby Inżynierów.

25. DOKUMENTY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania.

26. SPOTKANIA ROBOCZE.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień będą się odbywały na wniosek jednej ze stron, z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

27. ODBIORY ROBÓT.

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inspektor przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Robót.

28. DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT.

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

-Dziennika Budowy,

-Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów – karty materiałowe,

-Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

-Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, spotkań i konsultacji,

- Protokołów z wszystkich przeprowadzonych spotkań i konsultacji,

-Dokumentacji technicznej dostarczonych urządzeń,

-Instrukcje obsługi i konserwacji,

-Powykonawczej dokumentacji budowy,

-Pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę,

-Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną lokalu przed  przystąpieniem do wykonania robót i po ich wykonaniu, a następnie przekaże zdjęcia Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.

-dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację odpadów,

- atesty, aprobaty, gwarancje i świadectwa  dopuszczenia do stosowania, oraz protokoły z prób i sprawdzeń szczelności instalacji gazowej, C.O., C.W., Z.W. i kotłów gazowych dwufunkcyjnych, protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej, opinie kominiarskie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji i lokali.

29. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU.

Sprzęt i wyposażenie obiektu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów. Wykonawca udzieli instrukcji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń (np. kotła) oraz obowiązku  przeprowadzania corocznych przeglądów serwisowych.

30. PRZEPISY PRAWNE I NORMY związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne.

31. SZCZEGÓLNE PRZEPISY związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

-Normy wg wykazu załączonego do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609),

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

-Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji robót. Nie wymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.