Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-34/2021

Załącznik nr 3 do SWZ

Pakiet 1

Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL, albo 55 dB HL, albo 65 dB HL (w zależności                               od bieżących potrzeb Zamawiającego) – 20 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu magnetycznego – całkowicie wszczepialnego; procesora mowy wyposażonego w element do mocowania z magnesem zewnętrznym oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z procesorem dźwięku. |
| 1.2 | Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę |
| 1.3 | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm |
| 1.4 | Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3mm i 4mm pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy |
| 1.5 | Możliwość wymiany zaczepu magnetycznego bez konieczności usuwania tytanowego implantu z kości |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu – wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu ( pod implant) o min dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm oraz wiertło rozwierające |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu 45 dB HL albo 55 dB HL, albo 65 dB HL (w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory – jako alternatywne ekonomiczne oraz ekologiczne źródło zasilania procesora dźwięku.. Podać typ baterii. |
| 3.2. | Wzmocnienie procesora 45 dB HL, 55 dB HL albo 65 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. |
| 3.4 | Wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej |
| 3.5 | Możliwość uzyskania informacji dźwiękowej o stanie naładowania baterii procesora dźwięku |
| 3.6 | Dostępność w min. 4 kolorach |
| 3.7 | Magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z procesorem dźwięku dobierany w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta min. 5 mocy magnesów każdy magnes zaopatrzony w miękkie elastyczne podkładki dopasowujące się powierzchnią do krzywizny głowy |
| 3.8 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu magnesu |
| 3.9 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon |
| 3.10 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych |

Pakiet 2

Procesor dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości 45 dB HL, albo 55 dB HL, albo 65 dB HL (w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) – 30 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta - 45 dB HL, 55 dB HL albo 65 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania |
| 2 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400 |
| 3 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes. |
| 4 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalne – w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących. |
| 5 | Możliwość uzyskania informacji dźwiękowej i wizualnej o stanie pracy urządzenia (włączanie, wyłączanie, zmiana programów, poziomu głośności) oraz stanie naładowania baterii procesora dźwięku |
| 6 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesora |
| 7 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzania statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących |
| 8 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski |
| 9 | Możliwość programowania procesora dźwięku w sposób przewodowy i bezprzewodowy (procesor dźwięku łączony przewodem z interfejsem jak również procesor dźwięku komunikujący się bezprzewodowo z interfejsem) |
| 10 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku |
| 11 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych |

Uwaga!

Powyższe parametry stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.