ZMIANA NR 1 – zaznaczono kolorem czerwonym

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 8

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

1.	Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.	1

2.	Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.	3

Ocena oferowanej gwarancji i serwisu:

24 miesiące  – 0 pkt

36 miesięcy  –  5 pkt

48 miesięcy  – 15 pkt

60 miesięcy  – 20 pkt

Punkty przyznane w każdej z pozycji asortymentowej zostaną zsumowane, a następnie przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 15.2.1. 3) SIWZ. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 3) SIWZ, tylko przyzna 0 punktów.

W przypadku braku wpisania terminu gwarancji i serwisu Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 24 miesiące i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin gwarancji i serwisu wynoszący 24 miesiące, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego.

W przypadku wpisania innej wartości niż 24, 36, 48, 60 miesięcy za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji i serwisu. Natomiast w umowie zostanie wpisany termin gwarancji i serwisu zaoferowany przez Wykonawcę, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego.

W przypadku zaoferowania terminu gwarancji i serwisu krótszego niż 24 miesiące oraz dłuższego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków lub nie wypełnienie kolumny „Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ w oparciu o które została przygotowana oferta,  w zakresie punktowanych parametrów technicznych.

W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt.

Punkty przyznane w pozycjach ocenianych zostaną zsumowane, a następnie przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 15.2.1. 2) SIWZ. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 2) SIWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

## Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów takich jak uchwyty brudne, czy relingi, utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED, świecących w konstrukcji jednoogniskowej. | Tak | TAK/NIE |  |
| Parametry oprawy |
|  | Oprawa o średnica zewnętrznej 26 cm +/- 10%. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o grubości nie większej niż 80 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20 punktów LED +/- 10%. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 70 000 Lux / 1 m. | Tak minimum 70 000 Lux / 1 m. podać wartość | TAK/NIE ………………..………… | 70 000 Lux/1m – 0 pkt pow. 70 000-80 000 Lux/1m - 5 pkt. pow. 80 000 Lux/1m – 10 pkt. |
|  | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego równą 14 cm +/- 10%. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Uchwyt sterylny umożliwiający włączenie lampy i regulację natężenia oświetlenia. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 94. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o mocy maksymalnej 24 W. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o temperaturze barwowej 4300 K +/- 100 K. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 (C. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 10 do 100% z uchwytem sterylnym | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oprawa o żywotności diod LED min. 45 000 godzin. | Tak, min. 45 000 godzin podać | TAK/NIE ……………………. | 45 000 godz. – 0 pkt pow. 45 000-48 000 godz. -5 pkt. pow. 48 000 godz. – 10 pkt. |
| Pozostałe wymagania |
|  | Lampa wyposażona w układ zasilania awaryjnego w przypadku awarii zasilania głównego. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Układ zasilania przełączający zasilanie podczas awarii w sposób automatyczny. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Układ zasilania awaryjnego lampy umożliwiający jej autonomiczną pracę w czasie minimum 2 godzin. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum2 szt. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby postępowania przetargowego. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________

## Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 12 diod LED. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub przegubie lampy. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o barwie innej niż biała. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza o średnicy min. 55 cm ± 5 cm. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza jednorodna, bez podziału wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Powierzchnia czaszy lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza z uchwytem niesterylnym w formie relingu na minimum 65% obwodu, ułatwiającym pozycjonowanie urządzenia. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czasza o klasie szczelności minimum IP57, zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | W osi symetrii czaszy zlokalizowany uchwyt sterylny z nakładkami wymiennymi. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Mocowanie oprawy lampy na ramieniu sprężystym umożliwiającym regulację w osi góra / dół | Tak | TAK/NIE |  |
| PARAMETRY ŚWIETLNE |
|  | Natężenie światła czaszy lampy >= 130 [klx]. | Tak, >= 130 [klx] podać | TAK/NIE …………………………. | 130[klx] – 0 pkt pow. 130[klx] -140[klx]- 5 pkt pow. 140 [klx]-10 pkt |
|  | Temperatura barwowa regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000 K [+/-100K]. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy >= 93 [%]. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy lampy od 160 do 280 mm +- 10 mm. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak | TAK/NIE |  |
| ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub przegubie lampy | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy max 70 [W] | Tak, podać | TAK/NIE |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 45 000 godzin | Tak, min. 45 000 godzin podać | TAK/NIE …………………………… | 45 000 godzin -0 punktów pow. 45 000 - 48 000 godzin -5 punktów pow. 48 000 – 10 punktów |
|  | Lampa wyposażona w układ zasilania awaryjnego w przypadku awarii zasilania głównego. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Układ zasilania przełączający zasilanie podczas awarii w sposób automatyczny. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Układ zasilania awaryjnego lampy umożliwiający jej autonomiczną pracę w czasie minimum 2 godzin. | Tak | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Montaż, uruchomienie i instruktarz obsługi w cenie urządzenia. | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________