OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z póz. zm.)

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Zakup szlabanu parkingowego wjazdowego/wyjazdowego wraz z demontażem dotychczas użytkowanego urządzenia oraz montażem i doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności nowego” w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.

- Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 2/5, AM-15  obręb Karłowice

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

- Nazwa i kody CPV :

45200000 - 7 – Roboty budowlane

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Zamawiający:

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusz Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

- Imiona i nazwiska osób opracowujących:

| mgr inż. Andrzej KŁOBUKOWSKI: Wydział Infrastruktury AWL |  |
| --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2019

SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Zakres zamówienia .

- Załączniki

- Informacje ogólne.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup szlabanu parkingowego wjazdowego-wyjazdowego wraz z demontażem dotychczas użytkowanego urządzenia oraz montażem i doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności nowego.

  - Informacje o terenie.

Miejscem realizacji zamówienia jest obszar placu postojowego dla samochodów osobowych zlokalizowanego na działce Nr 2/5 obręb Karłowice AM_15 przy budynku nr 104 od ul. Czajkowskiego 109 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.

Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego i wskazano ją na mapie planu sytuacyjnego stanowiącej załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Dojazd do miejsca realizacji zamówienia – plac postojowy przed bramą wjazdową do AWL od strony 
ul. Czajkowskiego 109.

  - Infrastruktura techniczna .

Teren przyległy do miejsca realizacji zamówienia posiada uzbrojenie w zakresie zasilania elektrycznego. Istniejący, uszkodzony szlaban wjazdowy posiada podejścia zasilania (przyłącza) elektrycznego.

  - Okres realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni od chwili zawarcia umowy na zakup szlabanu parkingowego wjazdowego/wyjazdowego wraz z demontażem dotychczas użytkowanego urządzenia oraz montażem i doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności nowego.

- Opis przedmiotu zmówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup szlabanu parkingowego wjazdowego -wyjazdowego wraz z demontażem dotychczas użytkowanego urządzenia oraz montażem i doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności nowego.

  - Założenia sytemu:

System ma ograniczyć dostęp do parkingu pojazdom, które nie są pojazdami służbowymi, samochodami pracowników AWL. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają opierać się na pełnej automatyce dla samochodów uprawnionych. W godzinach rannych system ma zapewnić odpowiednią przepustowość dla około 40 samochodów w ciągu około 30 minut. System zbudowany powinien być z jednej zapory wjazdowo-wyjazdowej. Bariera parkingowa (szlaban) z ramionami sztywnymi o długości około 6 m (prześwit wewnętrzny pomiędzy słupkiem szlabanu a podporą min. 5,20 m), z podświetleniem RGB (czerwone, zielone światło) lub niepodświetlana, ale pokryta elementami odblaskowymi a sama bramka wyposażona w sygnalizator świetlny (czerwone, zielone światło). Zakres temperaturowy pracy urządzenia min. od -40oC do +60oC. Szlaban powinien pracować z szybkością podnoszenia min.1 s i 1 s w cyklu opadania. Urządzenie powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby jego kluczowe elementy tj. mechanizm i elektronika były zabezpieczone przed kurzem, błotem oraz wodą – stopień ochrony min. IP 44. Po zastosowaniu właściwej dla urządzenia procedury, poza normalnym trybem pracy, bariera powinna pozostawać otwarta lub zamknięta w zależności od wyboru dokonanego przez operatora. 
W przypadku uruchomienia głównego wyłącznika elektrycznego zapory mają automatycznie unieść się w górę, trzeba zatem przewidzieć takie rozwiązanie, które przy braku zasilania głównego uniesie ramię zapory.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

    - Szlaban wjazdowy-wyjazdowy musi spełniać następujące wymagania:

  - wymagany czas otwarcia 3 sekundy (Zamawiający zakłada możliwość wjazdu samochodu z przyczepą),

  - długość ramienia szlabanu około 6 m,

  - posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie,

  - musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,

  - musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię oraz gumy ochronne ramienia,

  - sprzęt musi być fabrycznie nowy.

    - Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania:

  - otwieranie szlabanu musi być uruchamiane w następujący sposób:

    - zdalnym pilotem z odległości minimum 80 m (w terenie otwartym), przy czym Wykonawca dostarczy minimum 150 szt. takich pilotów,

    - Wbudowany radioodbiornik 2-kanałowy umożliwia zapamiętanie do 150 pilotów 
w pamięci.

  - Zamawiający zakłada, że:

- sterownik zarządzający pracą szlabanu zostanie zamontowany w obudowie szlabanu,

- sterownik będzie posiadał podtrzymanie bateryjne na minimum trzy godziny pracy po zaniku zasilania.

  - Wymagania dodatkowe

    - Wykonawca zdemontuje i zutylizuje aktualnie użytkowane urządzenie szlabanowe,

    - Wykonawca musi zorganizować niezbędne prace w taki sposób, żeby zapewnić wjazd na parking wykorzystując w tym celu alternatywnie wjazd lub wyjazd,

    - Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia 150 pilotów wjazdowo-wyjazdowych,

    - Zamawiający oczekuje przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia szkód powstałych na skutek prowadzenia robót ziemnych czy konieczności rozbiórek nawierzchni oraz innych powstałych w trakcie prowadzonych prac montażowych,

    - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej obejmującej trasy kablowe, schemat ideowy oraz opis techniczny działania systemu wraz 
z dokumentacją producenta montowanych urządzeń,

    - Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

    - Zamawiający wymaga aby do oferty został dołączony wykaz proponowanych urządzeń z określeniem ich roli w działaniu systemu (nazwa, typ, producent).

- Zakres zamówienia.

3.1 Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany na podstawie wytycznych określonych

w niniejszym opisie przedmioty zamówienia.

- Załącznik:

  - Zał. nr 1. Plan sytuacyjny.