| Magdalena Nowak |
| --- |
|  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | DATA: |
| PROJEKT BUDOWLANY | PAŹDZIERNIK 2022 |
| TEMAT PROJEKTU: |
| Przebudowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły (droga z płyt w układzie pasowym) |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | MIEJSCE USYTUOWANIA INWESTYCJI: |
| Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły | obręb Szamotuły ul. Promienista Działki nr: 2133/49, 2245/2, 2133/42, 2244/1, 2244/2, 2204/1, 2204/2, 2292/1 |
| PROJEKTANT : | NR UPRAWNIEŃ: | PIECZĄTKA\ PODPIS |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |

SPIS TREŚCI:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot opracowania …………………………………………………..............	3

- Inwestor …………………………………………………………………………..	3

- Jednostka projektowa	 …………………………………………………………….3

- Lokalizacja inwestycji…………………………………………………………….3

- Cel opracowania ………………………………………………………………….	3

- Podstawa opracowania …………………………………………………………...	4

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym………..………....	4

- Projektowane zagospodarowanie terenu……………………………………….….4

- Wpływ inwestycji na środowisko…………………………………..…..………....	5

- Ochrona konserwatorska……….…………………………………..…..………....	6

- Wpływ eksploatacji górniczej…….………………………………..…..………....	6

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

      - Rozwiązanie sytuacyjne…………… . ………………………………………..…..7

      - Rozwiązanie wysokościowe…….. …. ……………………………….…………..7

      - Rozwiązanie konstrukcyjne …. …...………………………….…………………..8

      - Odwodnienie…………………….. …. ……………………….…………………..9

      - Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną ……………..9

      - Organizacja ruchu i oznakowanie………………………………………………....9

      - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych…………........9

      - Ochrona interesu osób trzecich…………………………………………..……….10

      - Zalecenia dla wykonawcy dot. inwentaryzacji powykonawczej …………...........11

      - Informacja BIOZZ…………………………..…………..………………..…........12

- DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

      - Oświadczenie Projektanta

      - Uprawnienia Projektanta

      - Oświadczenie o przynależności do WOIIB

- RYSUNKI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca przebudowy ulicy Promienistej w m. Szamotuły.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ulicy Promienistej                   w m. Szamotuły. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podróżowania ulicą poprzez utwardzenie płytami betonowymi

5. Lokalizacja inwestycji

województwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Szamotuły

miejscowość: Szamotuły

obręb: Szamotuły

działki nr ewid.: 2133/49, 2245/2, 2133/42, 2244/1, 2244/2, 2204/1, 2204/2, 2292/1

6. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka  149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z Zamawiającym koncepcja przebudowy drogi,

- obowiązujące normy i przepisy

- Opis zagospodarowania terenu w stanie istniejącym

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Szamotułach na terenie gminy Szamotuły                  i polega na budowie ulicy Promienistej od km 0+002,36 (ul. Kasprowicza) do km 0+198,42 (łącznik pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Krasickiego). Jest to droga klasy D.

Projektowana inwestycja zlokalizowana została w całości w pasie dróg gminnych.

W rejonie projektowanej inwestycji:

- nie występuje kolizja z drzewami,

- znajduje się podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: elektroenergetycznej,

teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

W istniejącym stanie droga ma jezdnię o nawierzchni utwardzonej kruszywem na szerokości 4,0 – 4,50m na podłożu gruntowym.

Droga odwadniana jest powierzchniowo-wgłębnie, wody opadowe częściowo wsiąkają w grunt, a nadmiar spływa po terenie, w kierunku wpustów kanalizacji deszczowej w rejonie ul.  Krasickiego, do istniejącej kanalizacji deszczowej (kd 400).

Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 9-10 m.

W otoczeniu inwestycji znajdują się budynki jednorodzinne.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Zakres robót

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem następujące prace branży drogowej:

- korytowanie (rozbiórka)  istniejącej drogi,

- wykonanie podsypki piaskowej o grubości średnio 10cm,

- ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm

- wykonanie wypełnienia pomiędzy pasami z płyt ażurowych na podsypce z miału kamiennego (wypełnienie otworów również miałem kamiennym),

- utwardzenie pozostałego terenu do granic posesji kostką „eko” na podsypce z miału kamiennego, podbudowie z kruszywa betonowego i warstwie geowłókniny,

8.2 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa drogi: D – dojazdowa,

- kategoria ruchu KR1,

- pochylenie poprzeczne daszkowe odwrócone 1%,

- typ przekroju: drogowy

- szerokość jezdni 2 x 2,50m (2 pasy płyt betonowych 2x0,80m, środek wypełniony płytami betonowymi ażurowymi, reszta kostką ECO),

8.3 Rozwiązanie sytuacyjne

Odtworzono oś istniejącej ulicy na całej długości ok. 200m. Składa się z trzech odcinków prostych połączonych dwoma łukami o promieniach 400 i 350m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m utwardzoną dwoma pasami płyt betonowych (typ PDTP), płytami ażurowymi i kostką.

Pozostały pas drogowy umocniono kostką brukowa „eko” w formie utwardzonych poboczy. Całość obiektu obramowana zostanie opornikami betonowymi 10x25 na ławie betonowej z C12/15. W przypadku występowania solidnej podmurówki płotu, za zgodą Właściciela oraz Inspektora Nadzoru, dopuszcza się rezygnację z opornika i ułożenie kostki do parkanów. Pobocze utwardzone powinno mieć pochylenie w kierunku osi jezdni.  Na całej długości krawędź pobocza należy wysokościowo dopasować do istniejących zjazdów na posesje, garaży i furtek.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej objętej opracowaniem nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.

- Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. Rozwiązanie sytuacyjne

Plan wykreślono na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Szerokość projektowanej jezdni o nawierzchni twardej  wynosi 5,0m. Oś trasy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego i biegnie w kierunku pn. - zach., w kierunku Al. J. Pawła II.  Na trasie występują dwa łuki o promieniach 350m i 400m.

Projektowane utwardzenie składa się z dwóch pasów płyt betonowych o szerokości         2x 0,8m w rozstawie 1,0m. Środek wypełniony zostanie płytami ażurowymi 60x40x10cm. Pozostały zakres w kierunku granic posesji zostanie utwardzony kostką betonową „eko”.

Całość utwardzenia obramowana zostanie opornikami betonowymi 10x25 na ławie betonowej z C12/15. W przypadku występowania solidnej podmurówki płotu, za zgodą Właściciela oraz Inspektora Nadzoru dopuszcza się rezygnację z opornika i ułożenie kostki do parkanów. Pobocze utwardzone powinno mieć pochylenie w kierunku osi jezdni.  Na całej długości krawędź pobocza należy wysokościowo dopasować do istniejących zjazdów na posesje, garaży i furtek.

Zakres inwestycji oraz szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2 - Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu.

2. Rozwiązanie wysokościowe

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zaprojektowano przekroju podłużnego. Planuje się ułożenie płyt w sposób płynny, likwidujący miejscowe nierówności. Wytyczenie wysokościowe podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Generalnie zakłada się obniżenie niwelety względem stanu istniejącego w celu wykształcenia „rynny” i  uniemożliwienia spływu wód opadowych na przyległe posesje.

Przy wytyczaniu wysokościowym niwelety na budowie należy kierować się następującymi zasadami:

- minimalizacją robót ziemnych,

- nawiązania do istniejących rzędnych nawierzchni dróg,

- właściwym odprowadzeniem wód deszczowych,

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni - odwrócony daszek  1%,

W miejscach zjazdów, projektowanych elementów zagospodarowania, pochylenie należy odpowiednio dostosować w nawiązaniu do istniejących elementów zagospodarowania (bramy, istniejące powierzchnie brukowane itp.)

Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 2 - Plan sytuacyjny                                       z zagospodarowaniem terenu i Rys. 3. Przekroje normalne.

3. Rozwiązanie konstrukcyjne

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

A. Jezdnia główna w miejscu występowania nawierzchni płyt betonowych

- nawierzchnia z płyt betonowych (typ PDTP) o grubości 16cm,

- warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości średniej 15cm  (min. 10cm),

- podłoże zagęszczone do Io min. = 1,00; Ev2min. = 80 MPa

Uwaga: w przypadku napotkania elementu armatury (włazy studzienek, zawory) na trasie płyt dopuszcza się lokalnie wykonanie nawierzchni płyty in situ z betonu C30/37

B. Jezdnia główna w miejscu występowania nawierzchni płyt betonowych

- nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych 40x60x10cm (otwory wypełnione miałem kamiennym),

- podsypka z miału kamiennego o grubości 6cm,

- warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości średniej 15cm  (min. 10cm),

- podłoże zagęszczone do Io min. = 1,00; Ev2min. = 80 MPa

C. Jezdnia oraz utwardzone pobocza poza pasem płyt,

- nawierzchnia z kostki brukowej „eko” o grubości 8cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 4cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej – kruszywa betonowego 0/40 – o grubości 20cm,

- geowłóknina filtracyjna igłowana o gramaturze min. 150g/m2,

- podłoże zagęszczone do Io min. = 1,00; Ev2min. = 80 MPa

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwiązano jako powierzchniowo - wgłębne. Poprzez zastosowanie konstrukcji przepuszczalnej cześć wody zostanie odprowadzona do gruntu. Nadmiar wody zostanie odebrany przez istniejącą kanalizację deszczową. Nie wystąpią zatem żadne zmiany w sposobie odprowadzenia wód.

5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje                                z sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie roboty należy prowadzić ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć,               o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora                           i właściciela medium.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych

7.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem,

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych                        z wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegółowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę,

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz                      z późniejszymi zmianami.

- Ochrona interesu osób trzecich

Projektowana przebudowa drogi powinna uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – usługowych. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy stanowić będzie odrębne opracowanie.

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

- Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej                    i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów      i przecinki.

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę             z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: 		Przebudowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły

Stadium opracowania: 	Projekt budowalny

Inwestor: 			Miasto i Gmina Szamotuły

Ul. Dworcowa 26

62-500 Szamotuły

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 specjalność drogowa |  |

Suchy Las, październik  2022r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły

Nazwa inwestora oraz jego adres.

Miasto i Gmina Szamotuły

Ul. Dworcowa 26

62-500 Szamotuły

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację.

mgr inż. Maciej Sługocki,

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

•	obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

•	organizacja ruchu na czas prowadzenia przebudowy,

•	roboty przygotowawcze i porządkowe,

•	roboty rozbiórkowe,

•	roboty ziemne,

•	roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem kolizji z urządzeniami obcymi,

•	roboty nawierzchniowe na projektowanej drodze  i zjazdach,

•	roboty wykończeniowe,

•	oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

•	sieć elektroenergetyczna,

•	sieć telekomunikacyjna,

•	sieć wodociągowa,

•	istniejące drogi,

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

•	infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

•	istniejąca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinku i związany z tym ruch pojazdów samochodowych,

•	linie elektroenergetyczne.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania:

•	wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

•	brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

-	osunięcie się ziemi w wykopach,

-	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

-	w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót nawierzchniowych:

-	zagrożenia przy rozładunku materiałów budowlanych,

-	najechanie na pracownika maszyną budowlaną,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn               i urządzeń technicznych:

-	pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót,

-	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne),

•	potrącenie przez pojazdy i maszyny poruszające się po budowie,

•	zagrożenia związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ.

Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

•	pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach, winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

•	pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn budowlanych powinni być zapoznani             z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn             i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

•	pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani                        z przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

•	instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

•	na placu przebudowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

-	wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

-	obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

-	postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-	udzielania pierwszej pomocy,

•	wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej, tam gdzie są one wymagane jest zabronione- odpowiedzialny: kierownik przebudowy,

•	nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi przebudowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•	przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników              w zakresie robót budowlanych dla całej przebudowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej, takie jak kaski i odzież ochronna,

•	rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,

•	prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas przebudowy,

•	zagospodarowanie placu przebudowy:

-	teren przebudowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu,

-	należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane                          z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń,

-	odprowadzenia ścieków lub ich utylizacja,

-	urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

-	zapewnienia łączności telefonicznej,

-	zapewnienie i zabezpieczenie miejsc składowisk materiałów, wyrobów i urządzeń,

-	dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie przebudowy,

-	szerokość dróg komunikacyjnych na placu przebudowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych,

-	teren powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

•	roboty ziemne:

-	powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji                 i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

-	powinny być poprzedzone określeniem przez Kierownika Przebudowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej mogą być wykonywane ,

-	należy ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,

-	przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń,

-	ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu,

•	roboty nawierzchniowe:

-	należy zachować szczególną ostrożność podczas rozładunku elementów prefabrykowanych,

•	maszyny i urządzenia techniczne:

-	powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta,                             a operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje,

-	powinny posiadać sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,

-	do pracy na budowie może być dopuszczony sprzęt jedynie sprawny technicznie.

•	oznakowanie przebudowy:

-	budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

-	należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest przebudowa,

-	w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,

-	należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne służby ratownicze).

Kierownik przebudowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Suchy Las, październik 2022r.

III DOKUMENTY  FORMALNO- PRAWNE

Suchy Las, październik 2022r.

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

# OŚWIADCZENIE

## PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409] oświadczamy, że projekt budowlany

„PRZEBUDOWA ULICY PROMIENISTEJ

W M. SZAMOTUŁY

(droga z płyt w układzie pasowym)”

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ

......................................................................

pieczątka z uprawnieniami i  podpis

IV RYSUNKI:

- Plan orientacyjny………………………………………………………….skala 1:25 000

2.       Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu……..……...……….……..… skala 1:500

3.       Przekroje normalne………………………………………………...…………skala 1:50