OPZ

BIURKO  1400

Wymiary:

szerokość:  1400 mm

wysokość:  680-780 mm

głębokość:  800 mm

Biurka wykonane z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb rozbielany lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego. Nie dopuszcza się użycia płyt 
z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty o całkowitej grubości 25-36 mm oklejone listwą PCV o grubości min. 2mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na czterech nogach o średnicy 40-45 mm zakończonych stopkami plastikowymi umożliwiającym płynną regulację wysokości biurka w zakresie od min. 680 mm do co najmniej 770 mm. Nogi stelaża  malowane w kolorze aluminium, wyposażone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania okablowania z możliwością ich  wpinania i wypinania bez demontażu zaczepu. Biurka wyposażone w zamontowaną pod blatem metalowa szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Biurka wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm,  wysuwki na klawiaturę i blendę osłonową.

SZAFKA-KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY

Wymiary:

szerokość:	435 mm

wysokość:	600 mm

głębokość:	500mm

Kontener wykonany z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb rozbielany (front, wieńce) oraz aluminium (korpus) z możliwością wyboru przez zamawiającego . Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.  Korpusy  wykonane z płyty meblowej gr. min 20 mm . Blaty fronty korpusy wykończone listwami z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm . Szuflady z wkładami wykonanymi w całości z metalu mocowane na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system blokujący wysuw więcej niż jednej szuflady, zamknięcie na zamek centralny, trzy szuflady plus piórnik plastikowy w oddzielnej szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min.190mm, wykończenie satyna.

KRZESŁO OBROTOWE

Oparcie ergonomicznie profilowane, wysokość oparcia z możliwością regulacji, ustawienia do własnych preferencji np. wzrostu. Oparcie wykonane z wytrzymałej siatki w kolorze czarnym. Podnośnik pneumatyczny pozwalający na płynne opuszczanie i podnoszenie siedziska.  Mechanizm TILT dzięki, któremu można zablokować fotel w jednej pozycji pionowej, po zwolnieniu blokady jest możliwe swobodne odchylenie się lub bujanie. Fotel ergonomiczny wyposażony w regulowane podłokietniki, zapewniające prawidłowe ułożenie dłoni i przedramion podczas pracy przy biurku. Regulacja odbywa się na poziomie góra - dół: wysokość podłokietnika można regulować tak, aby przedramię znajdowało się pod kątem 90 stopni od tułowia. Anatomiczny kształt zagłówka pozwalający wygodnie ułożyć w nim głowę i ustabilizować ją na wprost. Pianka wypełniająca siedzisko zalewana wtryskowo, zapewniająca jej większą trwałość i odpowiednią sprężystość, nie odgniata się. Podstawa jezdna  w kolorze czarnym  wyposażona w kółka nie rysujące podłoża wykonane z wysokiej jakości poliuretanu,  odpowiednie do stosowania na parkietach i podłogach laminowanych, jak również dywanowych. Siedzisko miękkie, tapicerowane tkaniną tapicerską w kolorze czarnym, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindala oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący.

Zdjęcie poglądowe

SZAFKA WISZĄCA

Wymiary:

szerokość:     1020 mm

wysokość:        300 mm

głębokość:        300 mm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb rozbielany lub przybliżony 
z możliwością wyboru przez zamawiającego, korpusy w kolorze aluminium.  Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 
o grubości  min 2mm. Uchwyty metalowe, rozstaw min. 160 mm z satynowym wykończeniem powierzchni.

STOLIK

Wymiary:

szerokość:      800 mm

wysokość: +/- 750 mm

długość:          800 mm

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb rozbielany lub przybliżony 
z możliwością wyboru przez zamawiającego o grubości min. 25 mm. Rogi stołu winny być zaokrąglone. Krawędzie narażone na uszkodzenia winny być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości  min 2 mm .Stelaż wykonany na bazie 4 rur chromowanych o przekroju ø 60.

SZAFA METALOWA LEKKA MAŁA

Wymiary:

# szerokość:         800 mm  +/- 10 mm

# głębokość:          400-450 mm

wysokość:          1050 mm +/- 10 mm

Szafa metalowa stalowa, wykonana z blachy gr. min. 0,6mm, cokół gr. min. 1mm, malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 9006. Drzwi skrzydłowe  zamykane zamkiem cylindrycznym z 2 kluczykami,. Wyposażona w 2  przestawne półki o nośności min. 50 kg każda.

SZAFA 2-DRZWIOWA UBRANIOWA

# Wymiary:

# szerokość:      900 mm +/- 10mm

# wysokość:    1830 mm  +/- 10mm

# głębokość:     560 mm  +/- 10mm

Szafy wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb sonoma lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego. Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 25 mm, korpus  i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy płyta HDF, wieńce regału i drzwiczki wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej. Szafy wyposażone w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiemi systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe. W środku zamontowana półka i drążek ubraniowy.

KRZESŁO STACJONARNE TAPICEROWANE

Krzesło winno posiadać tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa konstrukcja krzesła lekka i trwała. Krzesła winny umożliwiać ich sztaplowanie. Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane tkaniną tapicerską, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindala oraz posiadającą pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujący,  plecy od tyłu i  siedzisko od spodu zabezpieczone  estetyczną  osłoną z czarnego tworzywa. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać składowanie w stosie min 5 szt. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN  z wynikiem pozytywnym. Wybarwienie tapicerki czarne.

Zdjęcie poglądowe

KRZESŁO KONFERENCYJNE OBROTOWE.

Siedzisko kubełkowe, obrotowe, oparcie pełne. Tapicerka brązowa. Nogi metalowe w kolorze czarnym. Głębokość 43 cm +/- 10mm . Szerokość 51 cm +/- 10 mm, wysokość siedziska 48 cm +/- mm. Waga całkowita 7-8 kg.

Zdjęcie poglądowe

FOTEL OBROTOWY

Fotel obrotowy z obszernym profilowanym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym wysokim oparciem, podtrzymującym piersiowy odcinek kregosłupa. Fotel obity odporną na zaplamienia tapicerką z wysokiej jakości skóry naturalnej oraz polichlorku winylu. Fotel wyposażony w system Multiblock Prime umożliwiający zmianę wysokości 
i swobodną blokadę oparcia pod dowolnym kątem. Fotel na podstawie pięcioramiennej z polerowanego aluminium wyposażonej w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. kolorze czarnym i ciemnobrązowym ( 3 czarne , 1 ciemnobrązowy). RYSUNEK POGLĄDOWY:

ZABUDOWA KUCHENNA DOLNA  L 190/140

Szafki dolne wysokości 82cm, głębokości 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm z regulacją wysokości, wykończone z góry blatami postformingowymi gr. min. 28 mm oraz wyposażone w demontowalny cokół. Blaty wykończone olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej. Korpusy z płyty meblowej gr.18mm, wykończone PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z płyty HDF 3mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18mm wykończonej ABS grubości 2mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Płyty meblowe w kolorze dąb rozbielany lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego, blaty postformingowe. Uchwyty metalowe rozstaw. min. 160mm, powierzchnia satynowana. Meble należy wykonać dopasowując je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczeń. Należy także wmontować w meble  zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz kran stojący stanowiący komplet zabudowy ( modele do uzgodnienia).

ZABUDOWA KUCHENNA GÓRNA  L 190/140

Szafki górne wysokości 72cm, głębokości 32cm, mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych za pośrednictwem szyny metalowej. Korpusy z płyty meblowej gr.18mm, wykończone PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z płyty HDF 3mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18mm wykończonej ABS grubości 2mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Płyty meblowe w kolorze dąb rozbielany 
lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego. Uchwyty metalowe rozstaw min. 160mm, powierzchnia satynowana. W środku zamontowany ociekacz na naczynia. Meble należy wykonać dopasowując je funkcjonalnie 
i wymiarowo do przeznaczonego pomieszczenia.

STÓŁ MOBILNY SKŁADANY 
Wymiary:

szerokość:   800

wysokość:   740

długość:    1400

Stoły wykonane z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb rozbielany lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego. Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. 
Krawędzie stołu zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości min 2 mm w kolorze płyty. Podstawę stołu stanowi konstrukcja z polerowanego aluminium. Nogi lakierowane ze składanym na bok blatem. Stoły z możliwością składania. Kółka do wykładzin dywanowych z hamulcem każde. W stołach zamontowane mediaporty wyposażone 
w dwa gniazda USB oraz dwa gniazda zasilające. Stoły wyposażone w zaczepy łączące, uniemożliwiające rozjeżdżanie stołów podczas użytkowania.