# Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy

| Lp. | ANALIZATOR GŁÓWNY 5-DIFF ORAZ BACK-UP 5-DIFF | Parametr graniczny/warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) Aparat podstawowy: analizator fabrycznie nowy, nie używany, wyklucza się analizator demonstracyjny lub testowy – NIE starszy niż 2021, z możliwością automatycznego oznaczania morfologii, morfologii z rozmazem b) Aparat back – up: nowy lub używany, NIE starszy niż 2017 rok, z możliwością automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem. Wspólny system odczynnikowy aparatów, pochodzący od producenta aparatów i przez niego walidowany. Możliwość wymiany odczynników pomiędzy analizatorami celem wykonania oznaczeń w razie awarii analizatora podstawowego. | TAK, podać nazwę, typ i rok produkcji |  |
| 2 | Analizator hematologiczny przeznaczony do pracy w systemie ciągłym 24h/na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 3 | Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik na minimum 60 próbek, dostosowany do pracy ze wszystkimi typami probówek (otwarty i zamknięty system pobierania krwi) | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury, w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi | TAK |  |
| 5 | Wydajność analizatora: min. 60 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 6 | Pomiar i analiza od 27 parametrów drukowanych na wyniku, w tym: WBC (liczba krwinek białych),neutrocyty, limfocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, podane w wartościach bezwzględnych i procentach oraz HGB, HCT, RBC, PLT | TAK |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki do badania dla morfologii wykonywanej w trybie CBC+WBC – 5DIFF nie więcej niż 60 μl.,podajnik próbek cito z różną objętością próbek w tym: pediatrycznych | TAK |  |
| 8 | Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o metodę optyczną | TAK |  |
| 9 | Automatyczne czyszczenie igły aspirującej | TAK |  |
| 10 | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
| 11 | Aparat pracujący wyłącznie na odczynnikach bezcyjankowych, oryginalnych i pochodzących od jednego producenta | TAK |  |
| 12 | Możliwość oznaczania przez aparat główny, metodą automatyczną, liczby reticulocytów, oraz oceny morfologicznej płynów z jam ciała. | TAK |  |
| 13 | Okres trwałości odczynników: minimum 6 miesięcy, Okres trwałości krwi kontrolnej: minimum 7 dni po otwarciu. | TAK |  |
| 14 | Pamięć wewnętrzna analizatora: minimum 1500 ostatnich wyników badań | TAK |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami o patologii | TAK |  |
| 16 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku, identyfikacja pacjenta (PESEL) | TAK |  |
| 17 | Analiza wyników krwi kontrolnej powinna obejmować wykresy Levey-Jenningsa, uwzględniająca reguły Westgarda | TAK |  |
| 18 | Kontrola wszystkich badanych parametrów za pomocą krwi kontrolnej normalnej (kontrola codzienna) i patologicznej – na trzech poziomach codziennie (L,H,N) Wykonawca zapewnia udział w kontroli zewnętrznej laboratorium (min.4 razy w roku): a) udział w kontroli porównawczej StandLab b) udział w kontroli rozmazów Hematimage c) udział w kontroli rozmazów krwi obwodowej SOWA (1 raz w roku) | TAK |  |
| 19 | Archiwizacja i statystyka wyników badań | TAK |  |
| 20 | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem: czytnika kodów kreskowych, który umożliwi identyfikację próbek i odczynników w oparciu o kody kreskowe, urządzenia UPS (umożliwiającego dokończenia rozpoczętych analiz, podtrzymujący pracę analizatora w przypadku awarii zasilania przez co najmniej 30 minut), komputera wraz z oprogramowaniem WINDOWS, sterującego pracą analizatora, zewnętrzna drukarka laserowa, klawiatura zewnętrzna. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji komputera do sieci teleinformatycznej szpitala, do pełnej dwukierunkowej transmisji danych przy współpracy z Działem Informatyki Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu laboratorium. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis (podać dane teleadresowe) | Tak Podać dane teleadresowe |  |
| 22 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy–uwzględniająca bezpłatne koszty napraw, wymiany podzespołów i przeglądów okresowych ( min. 1 przegląd w roku) | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: max 60 minut . | TAK |  |
| 24 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
| 25 | Czas niesprawności urządzenia - max. 2 dni robocze, po upływie których Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż sprzęt stanowiący przedmiot umowy. | TAK |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, fax, email | Tak Podać dane teleadresowe |  |
| 27 | Szkolenia wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji oraz interpretacji wyników badań na koszt wykonawcy. Bezpłatna opieka specjalistów aplikacyjnych. | TAK |  |
| 28 | Potwierdzenie posiadania Certyfikatu dopuszczającego urządzenie/narzędzie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2019 r.poz. 175, 447, 534.) | Tak – należy dołączyć do oferty |  |
| 29 | Potwierdzenie zawartych w tabeli parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia materiałami informacyjnymi producenta (foldery, kserokopie stron katalogowych, inne) | Tak – należy dołączyć do oferty |  |
| 30 | Możliwość użytkowania analizatora po okresie umowy, do czasu wykorzystania odczynników i materiałów pomocniczych. | TAK |  |
| 31 | Metodyka badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (dołączyć z pierwszą dostawą). | TAK |  |
| 32 | Ulotki odczynnikowe, Certyfikaty kontroli jakości w języku polskim | Tak – należy dołączyć do oferty |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |

1. Dzierżawa analizatorów hematologicznych typu CBC+WBC – 5DIFF z podajnikiem próbek oraz back-up 5 DIFF wraz z częściami zużywalnymi.

Wykonawcy wypełniają tabelę uwzględniając wartość dzierżawy analizatorów oraz wszystkich części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań.

| Lp. | Dzierżawa analizatorów/ Rodzaj części zużywalnych do analizatora | Miesięczna dzierżawa netto analizatorów/ Miesięczna wartość części zużywalnych netto | Miesięczna dzierżawa brutto analizatorów/ Miesięczna wartość części zużywalnych brutto | Roczna dzierżawa analizatorów netto / Roczna wartość części zużywalnych netto | Roczna dzierżawa analizatorów brutto/ Roczna wartość części zużywalnych brutto | Trzyletnia wartość dzierżawy analizatorów netto / Trzyletnia wartość części zużywalnych netto | VAT | Trzyletnia wartość dzierżawy analizatorów brutto / Trzyletnia wartość części zużywalnych brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator back-up 5 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

## 2. Rodzaje wykonywanych badań hematologicznych

Wykonawcy wypełniają tabelę uwzględniając rodzaj i wartość wszystkich odczynników i materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania badań (trzypoziomowa krew kontrolna w tym: poziom normalny, poziom patologiczny 1L, 1H)

| L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Rodzaj odczynników i materiałów pomocniczych | Wielkość opakowań | Ilość opakowań odczynników i ilość materiałów pomocniczych na 3 lata | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto za 3 lata | VAT | Wartość brutto za 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Morfologia CBC+WBC – 5DIFF | 67 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Termin dostawy odczynników – ……………… (2 lub 3 dni robocze) – parametr podlega ocenie

Wartość zamówienia przez okres 3 lat na dostawę odczynników i materiałów pomocniczych wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: .......................................................)

Wartość zamówienia przez okres 3 lat na dzierżawy analizatorów i dostawę części zużywalnych wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: ..............................................

Całkowita wartość zamówienia przez okres 3 lat wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: .......................................................

............................., dnia ........................

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia