## Zadanie 3. Pulsoksymetr dla dorosłych – 10 sztuk

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Pulsoksymetr do precyzyjnego, szybkiego i nieinwazyjnego pomiar stopnia natlenienia, saturacji oraz pulsu -rekomendowany dla dorosłych | TAK |  |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Pomiar wartości natlenienia / saturacji oraz pulsu, krzywa SpO2PLETH | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z min. 5 konfiguracjami ekranu | TAK |  |
|  | Czas pracy na tych samych akumulatorkach> 10 h | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna - możliwość przeglądania wcześniejszych wyników | TAK |  |
|  | Waga z bateriami < 300 g, wymiary 80x140x30mm | TAK |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów | TAK |  |
|  | Regulowane granice alarmowe, alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
|  | Podłączenie do zasilania sieciowego 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, zasilanie akumulatorowe z maksymalnie 4 akumulatorów | TAK |  |
|  | Akumulatorki min. 4 sztuk | TAK |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 2 lata | TAK |  |