Załącznik nr 1

Zam. 31/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa autoklawu laboratoryjnego oraz taboretów laboratoryjnych do Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część 1 Autoklaw laboratoryjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Autoklaw parowy do sterylizacji płynnych mediów oraz materiałów stałych wykorzystywanych w laboratoriach Objętość komory: min. 40 litrów, zakres temperatur: 105°C-135°C, system sterowania, kolorowy wyświetlacz LCD min .4”, liczba programów min. 2 dla płynów, 3 dla ciał stałych, timer dla programów – zakres: 1-300 minut, programowalny timer opóźnionego startu z rzeczywistą datą i godziną, materiał komory: stal nierdzewna, ilość koszy 2 szt. (295x242 mm), pobór mocy 2.500 W, zasilanie 220V 50/60 Hz. 400V, wymiary minimalne: wymiary komory (średnica x głębokość) mm 320x520 (±5mm), wymiary zewnętrzne (SxGxW) mm. 560x600x985 (±5mm), zawór bezpieczeństwa przed nadciśnieniem, manometr do śledzenia ciśnienia w komorze, waga netto min. 75 kg, system chłodzenia z kondensacją pary, system obsługi w języku angielskim, okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 Hoker laboratoryjny wysoki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wymiary hokera (szer. x wys.) 350 x 330 [mm] (±10 mm), regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm w zakresie 530-790 [mm], podstawa hokera o średnicy 580mm (±10 mm), wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, chromowany podnóżek o średnicy 385mm (±10 mm), z regulacją wysokości, komplet kółek, okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 60 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ