# Opis  przedmiotu zamówienia

- Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem informującym w sprawie warunków i organizacji prac remontowych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące realizacji zadań pn.: „Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT”

# ZAKRES ROBÓT OBJĘTY OPISEM: ( kody i nazwy robót wg CPV)

# CPV 45000000 - 7   Wymagania ogólne

# CPV 45215000 -7    Roboty przygotowawcze

# CPV 45261900-3     Naprawa i konserwacja dachów

# Dane ogólne:

Adres robót:	          31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

Zamawiający:		31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

# Stan istniejący

Budynek w których będzie przeprowadzany remont pokrycia dachowego jest w ciągłym użytkowaniu stan jego jest dobry.

# Zakres robót

„Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT

polegające na:

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie ślepie-przedmiarze robót załączonym do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku DO PONOWNEGO UŻYCIA

- Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku

- Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 200 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym DO PONOWNEGO UŻYCIA

- Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papa asfaltowej wierzchniego krycia profil SBS - przygotowanie podłoża

polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć, itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy wkleić pasy papy nowej. Należy przygotować podłoże po przez zastosowanie środka gruntującego na całej powierzchni dachu.

- Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubości minimum 5,2 mm z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym - krycie

- Rodzaj materiału: Papa asfaltowa wierzchniego krycia profil SBS

- Opis materiału: papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubości minimum 5,2 mm z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

- Sposób układania: metodą zgrzewania.

- Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2

- Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubości minimum 5,2 mm z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralny(szczegóły ja w punkcie 5)

- Wykonanie i montaż listwy dociskowej z blachy ocynkowanej, izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm

- Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach, grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

- Wykonanie i montaż listwy dociskowej z blachy ocynkowanej, izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm, grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

- Montaż na murakach ogniowych płyt OSB grub. 12 mm pod obróbki blacharskie

- Ponowny montaż z blachy ocynkowanej  murków ogniowych (blacha z odzysku)

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 60 cm z blachy ocynkowanej min. grubość 0,6 mm ( pozycja przewidziana w razie gdyby nie można było wykonać murków z blachy z rozbiórki)

- Ponowny montaż instalacji odgromowej na budynkach na betonie

- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie

- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

– odpowiadają wyrobom wymienionym w przedmiarze

– są właściwie opakowane i oznakowane,

– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu, zgodnie z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe

- wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

5. Termin realizacji i gwarancja:
Termin wykonania zamówienia od dnia przekazania placu budowy: nie dłużej niż                             40 dni.

6.    Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.

7. Inne

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej Wykonawca, który będzie realizował zadanie polegające na Wymianie pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035,  nie jest zobowiązany posiadać Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego. Natomiast pracownicy Wykonawcy powinni posiadać Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. W przypadku braku stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, Przedsiębiorca powinien złożyć  pisemne oświadczenie ze zgodą na przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu ich upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, zgodnie z art. 21 pkt. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742) z dnia 05 sierpnia 2010 r.

Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren JW 1156) posiadali obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia zgodnie z Decyzją nr 19 / MON  z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej.

Ponadto Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w Decyzji nr 77/MON z dnia 09 czerwca 2020 r.

# Roboty realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.

# Zastosowane materiały muszą posiadać atesty - świadectwa dopuszczenia certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.