Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Młyn z cyklonem

| L.p. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | Możliwość rozdrabniania materiałów polimerowych, materiałów roślinnych (np. słoma, drewno), tektury, odpadów organicznych poprzez cięcie |
| 2 | Możliwość pracy z próbkami miękkimi i twardymi, elastycznymi i włóknistymi |
| 3 | Końcowy stopień rozdrobnienia próbek - wielkość cząstek poniżej 20 mm |
| 4 | Sita o rozmiarach oczek: 0,5mm (1 szt.), 1mm (1 szt.), 2mm (1 szt.), 4mm (1 szt.) |
| 5 | Materiał elementów rozdrabniających – stal nierdzewna |
| 6 | Możliwość wyboru prędkości w przedziale nie węższym niż 300 - 3000 obr/min. |
| 7 | W wyposażeniu trzy rotory: rotor z ostrzami równoległymi (z prostymi krawędziami tnącymi), rotor pozwalający na cięcie materiałów bardzo twardych (rotor wielodyskowy – nie mniej niż rotor 6-dyskowy), rotor pozwalający na cięcie materiałów bardzo lekkich (rotor V) |
| 8 | Maksymalna wielkość wejściowa materiałów (poddawanych mieleniu) w przedziale: 50mm x 70mm - 90mm x 125mm |
| 9 | W wyposażeniu lej zasypowy (lej wlotowy) umożliwiający wprowadzanie materiałów standardowych oraz materiałów długich (zamawiający dopuszcza dwa wymienne leje pozwalające na: a) wprowadzanie materiałów standardowych, b) wprowadzanie długich materiałów) |
| 10 | Odbieranie próbek zmielonych (następujące niezależne możliwości): do zbiornika o pojemności minimum 3 l, poprzez system umożliwiający odsysanie próbek o niskiej gęstości lub wrażliwych na ciepło (cyklon) - wyposażony w pojemniki o objętości 0,25 l i 0,50 l |
| 11 | W wyposażeniu zbiorniki/pojemniki o objętości 0,25 l i 0,50 l – 10 sztuk każdego rodzaju |
| 12 | Zasilanie jednofazowe |
| 13 | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |
| 14 | Szkolenie pracowników Zamawiającego (jednodniowe dla 3 pracowników - w razie potrzeby) i zapewnienie pierwszego uruchomienia urządzenia pokrywa Wykonawca |
| 15 | Czas dostawy i uruchomienia: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy |
| 16 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego |