Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-16/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PARAMETRÓW

Drobny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny lub pomocniczy (fotele do pobrań – 2 szt., wózki inwalidzkie               24 szt., ciśnieniomierze 20 szt., termometry bezdotykowe 20 szt.)

|  | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Drobny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny lub pomocniczy (fotele do pobrań – 2 szt., wózki inwalidzkie – 24 szt., ciśnieniomierze – 20 szt.; termometry bezdotykowe – 20 szt.) urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2022/2023 – 1 zestaw składający się z: |
| I. | Fotel do pobrań – 2 szt. |
| 1 | Fotel do pobierania krwi z elektryczną regulacją oparcia i podnóżka. Regulacja za pomocą pilota. Fotel jest wyposażony w zagłówek oraz dwa podłokietniki, które można regulować we wszystkich płaszczyznach. Możliwość uzyskania pozycji leżącej oraz półleżącej. Fotel posiadający podnóżek, który po rozłożeniu fotela do pozycji leżącej stanowi część leża. Konstrukcja wykonana jest ze stalowych profili o okrągłym przekroju, pokrytych białą farbą proszkową. |
| 2 | Wysokość 100 cm (+/-10 cm) |
| 3 | Szerokość siedziska / całkowita: 50 (+/-10 cm) / 70 cm (+/-10 cm) |
| 4 | Głębokość: 80 cm (+/-10 cm) |
| 5 | Długość całkowita po rozłożeniu: 140 cm (+/-10 cm) |
| 6 | Wysokość siedziska: 50 cm (+/-10 cm) |
| 7 | Masa własna maksymalna 40 kg |
| 8 | Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg |
| 9 | Regulacja wysokości podgłówka |
| 10 | Regulacja wysokości podłokietników0 |
| 11 | Regulacja oparcia od 0° do co najmniej 75° |
| 12 | Regulacja podnóżka od 0° do co najmniej 75° |
| II. | Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z poduszką przeciwodleżynową na siedzisko – 24 szt. |
| 1 | Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich (aluminium) przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu |
| 2 | podłokietniki odchylane i wyciągane |
| 3 | podnóżki odchylane do wewnątrz i na zewnątrz odpinane, |
| 4 | koła pełne (nie pompowane) na szybkozłączce |
| 5 | szerokość użytkowa siedziska co najmniej 460 mm |
| 6 | szerokość całkowita nie więcej niż 900 mm |
| 7 | długość całkowita z podnóżkiem nie większa niż 1250 mm |
| 8 | długość po złożeniu nie większa niż 1250 mm |
| 9 | szerokość po złożeniu nie większa niż 500 mm |
| 10 | wysokość po złożeniu nie większa niż 1250 mm |
| 11 | waga całkowita maksymalna 25 kg |
| 12 | głębokość użytkowa siedziska nie mniejsza niż 420 mm |
| 13 | maksymalna nośność/wytrzymałość nie mniej niż 150 kg |
| 14 | poduszka dedykowana do każdego z wózków opisanych powyżej; rozmiar dopasowany do siedziska |
| 15 | poduszka o udokumentowanym działaniu przeciwodleżynowym: ochrona skóry, redystrybucja ciśnienia, kontrola mikroklimatu, tłumienie wstrząsów i drgań |
| 16 | poduszka na siedzisko zaprojektowana specjalnie dla osób ciężkich; nie mniej niż 150 kg |
| 17 | poduszka o konstrukcji złożonej z od 4 do 10 komór powietrznych, |
| 18 | poduszka o grubości w zakresie niż 5-12 cm i wadze w zakresie 500-1250 g |
| 19 | przewiewna; odporna na działanie środków dezynfekujących |
| 20 | dedykowana do prania w całości w pralkach w temperaturze do 60 stopni lub wyższej |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli w łącznej liczbie 24 spełniające w/w kryteria |
| III. | Ciśnieniomierze – 20 szt. |
| 1 | Waga maksymalna 500 g (z bateriami) |
| 2 | Wymiary maksymalne 150 x 100 x 70 mm |
| 3 | Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa |
| 4 | Zakres pomiaru nie mniejszy niż 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 200 uderzeń na min. tętno |
| 5 | Rozdzielczość nie więcej niż 1 mmHg |
| 6 | Dokładność statyczna nie gorsza niż ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg |
| 7 | Dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu |
| 8 | Źródło napięcia: maksymalnie 4x baterie alkaliczne; rozmiar AA |
| 9 | Żywotność baterii nie mniej niż 800 pomiarów (używając nowych baterii) |
| 10 | Klasa IP co najmniej IP20 |
| 11 | Przewidywana żywotność urządzenia Urządzenie co najmniej 5 lat lub 10000 pomiarów |
| IV. | Termometry bezdotykowe – 20 szt. |
| 1 | Typ urządzenia elektroniczny termometr bezkontaktowy |
| 2 | Zakres pomiaru: |
| 3 | Pomiar temp. ciała nie mniejszy niż 34,0-43 °C |
| 4 | Pomiar temp. obiektu nie mniejszy niż 0,1-99 °C |
| 5 | Rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 °C |
| 6 | Dokładność pomiaru: |
| 7 | Pomiar temp. ciała nie gorszy niż ±0,2 °C (od 35,0 do 42,0 °C) oraz ±0,3 °C (od 34,0 do 34,9 °C i od 42,1 do 43,0 °C) |
| 8 | Pomiar temp. Obiektu nie gorszy niż ±1,0 °C (0,1 ~ 99,9 °C) |
| 9 | Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) |
| 10 | Akustyka: |
| 11 | Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 sygnał; zakończenie pomiaru: 1 sygnał dźwiękowy |
| 12 | Błąd systemowy lub awaria: krótkie sygnały dźwiękowe |
| 13 | Pamięć co najmniej 30 ostatnich pomiarów temperatury wraz z datą i godziną. |
| 14 | Podświetlenie: Po włączeniu przyrządu uaktywnia się podświetlenie co najmniej na 1 sek.. |
| 15 | Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5 °C uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. |
| 16 | Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5 °C uaktywnia się CZERWONE podświetlenie. |
| 17 | Automatyczne wyłączanie się po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. |
| 18 | Zasilanie baterie alkaliczne; rozmiar AAA |
| 19 | Żywotność baterii nie mniej niż 1500 pomiarów (używając nowych baterii) |
| 20 | Wymiary maksymalne 170 x 50 x 50 mm |
| 21 | Waga maksymalna 100 g (z bateriami), 70 g (bez baterii) |
| 22 | Klasa IP co najmniej IP22 |