|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 3 |
| Adres obiektu budowlanego | Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Nazwa zamówienia | „Remont budynku nr 3 w zakresie malowania elewacji, naprawy pokrycia dachowego oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe i renowacyjne- CPV 45453000-7 Roboty budowlane- CPV 5000000-7 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów- CPV 45421100-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- CPV 4531000-3 |
| Autor opracowania | Marta RÓŻAŃSKA |
| Data opracowania | Luty 2022 rok |

### Spis Treści

### 1.Wstęp………………………….………………………………………….………..……3

### 1.1 Przedmiot specyfikacji……………………………………………..…………..…3

### 1.2 Zakres robót………………………………………………………….…….….…..3

### 1.3 Określenia podstawowe……………………..………………………..……..…...7

### 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót …..……..………………………........…..7

### 2. Termin realizacji…………………………………..……………………..………….…7

### 3. Materiały i wyroby………………………………………………………….................8

### 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia……………………………………..............…8

### 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn………...…………………...….……....…9

### 6. Wymagania dotyczące środków transportu……………………....…….………..…9

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych……...….……..…….…..10

8. Ogólne zasady kontroli jakości…………………………………..….…………..….10

### 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym………………….……..…...10

### 10. Obmiar robót………………………………………………….…………...….….….10

### 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów………………....……..….…......…10

12. Rodzaje odbiorów…………………….…..……………….….………..….……….....11

### 13. Dokumenty odniesienia  …………………………………..……….……..…..13

### 14. Gwarancja ………………………………..…………………..…….……..………..13

### 15. Podstawa płatności  ………………………..…………………..………………….13

### 16. Ważniejsze normy i przepisy…………….………………………..……...…...…13

- WSTĘP.

  - Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku nr 3. Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane 
z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Roboty demontażowe:

1. Demontaż krat okiennych i parapetów zewnętrznych.

2. Demontaż instalacji odgromowej.

3. Demontaż płyt chodnikowych wraz z krawężnikami.

4. Demontaż przekrycia murków przy schodach wejściowych.

5. Demontaż rynien i rur spustowych.

6. Wywóz odpadów budowlanych.

7. Przewóz złomu stalowego do magazynu SOI w Kielcach.

Roboty remontowe:

1. Demontaż istniejących krat okiennych piwnicznych, oczyszczenie oraz malowanie farbą chlorokauczukową, (oczyszczenie kraty i pomalowanie należy wykonać w ciągu jednego dnia roboczego, możliwe zabezpieczenie pomieszczenia identyczną kratą jeśli prace się przedłużą).

2. Dostawę i montaż krat o następujących wymaganiach:

| Krata | Sztuk | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Krata | Siatka | Powierzchna kraty | Powierzchnia razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 otwierana | 29 | 175 | 120 | x | x | 2,1 | 60,9 |
| K1 | 14 | 175 | 120 | x | x | 2,1 | 29,4 |
| K2 | 6 | 110 | 50 | x | x | 0,55 | 3,3 |

- Krata stalowa jednoskrzydłowa wykonana w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45x6 mm z prętów stalowych o średnicy co najmniej 20 mm, usytuowanych pionowo w rozstawie nie większym niż 150 mm, wzmocnioną płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w rozstawie nie większym niż 500 mm oraz z siatka stalową z drutu o grubości nie mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych niż 20x20 mm. Rama kraty ma zapewnić szczelne przyleganie do ościeża/parapetu. Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo o powłoce od 70 do 150 mikrometrów. Minimalne grubości powłok, dostosować zależnie od grubości materiału, z którego wykonane będą cynkowane elementy, zastosować normę PN-EN ISO 1461, wykończenie stanowić będzie powłoka naniesiona proszkowo. Kraty mocowane za pomocą kotew chemicznych o średnicy min 20 mm osadzonych w ścianie (w ościeżach otworu okiennego) na głębokość minimum 100 mm. Kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm w poziomych i pionowych krawędziach krat mierzonych w osiach po obwodzie ościeża (dopuszcza się kotwienie w trzech płaszczyznach – pionowe i górna) .

- krata stalowa otwierana jednoskrzydłowa,  skrzydło wykonane z płaskownika 45x6mm osadzone w ramie z profilu o wymiarach co najmniej 45x6 mm, krata otwierana ręcznie, zamknięcie na jedną kłódkę klasy minimum „5” oraz odporności na korozję co najmniej 3, zamykanie od wewnątrz pomieszczenia. Zawiasy krat należy zabezpieczyć przed zdjęciem i wybiciem czopa. Krata powinna posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie ram do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Należy zastosować zawiasy kulowe po 2 sztuki na skrzydło. Krata ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Ponadto od zewnątrz kraty należy zamontować siatkę stalową z drutu o średnicy co najmniej 2 mm  i wielkości oczek nie większych niż 20x20 mm. Siatkę montuje się do kraty w ramie wykonanej z płaskownika 
o minimalnych wymiarach 45x6mm w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie. Rama kraty za zapewniać szczelne przyleganie do ościeża/parapetu. Kraty mocowane za pomocą kotew chemicznych o średnicy min 20 mm osadzonych w ścianie (w ościeżach otworu okiennego) na głębokość minimum 100 mm. Kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm w poziomych i pionowych krawędziach krat mierzonych w osiach po obwodzie ościeża (dopuszcza się kotwienie w trzech płaszczyznach – pionowe i górna)

- Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo o powłoce od 70 do 150 mikrometrów. Minimalne grubości powłok, dostosować zależnie od grubości materiału, z którego wykonane będą cynkowane elementy, zastosować normę PN-EN ISO 1461, wykończenie stanowić będzie powłoka naniesiona proszkowo.

- Po wykonaniu montażu Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego stan ościeży, podczas wykonywania prac niezbędne będzie zabezpieczenie elementów budynku narażonych na zniszczenie, okna drzwi, elewacje

3. Kraty oraz ich montaż wykonać zgodnie z zarządzeniem  nr 59 Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r.

4. Przyklejenie folii antydetekcyjnej w oknach, uniemożliwiającej wgląd z zewnątrz.

5. Remont dachu polegający na wyrównaniu/ przygotowaniu istniejącego podłoża oraz pokryciu dachu jedną warstwa papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia o grubości min. 5,2 mm, obróbka kominów papą 
z zastosowaniem listwy dociskowej.

6. Remont czap istniejących kominów murowanych wraz z przekryciem otworów czapką metalową na wspornikach z zabezpieczeniem wylotów siatka stalową.

7. Remont elewacji polegający na zmyciu i oczyszczeniu elewacji oraz odgrzybieniu, zagruntowaniu i pomalowaniu farbą elewacyjną silikatowo - silikonową w kolorze zbliżonym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzupełnić ubytki na elewacji po ptakach oraz ubytki tynku i pęknięcia
(przyjęto 15% powierzchni elewacji)

8. Remont boniowania na elewacji polegający na szpachlowaniu zaprawą cementowo - wapienną powierzchni w celu zniwelowania nierówności, zagruntowaniu i pomalowaniu farba elewacyjną silikatowo - silikonową w kolorze zbliżonym do istniejącego.

9. Malowanie obróbek blacharskich na dachu farbą poliwinylową na ocynk 
w kolorze zbliżonym do istniejącego.

10. Oczyszczenie rynhaków, zabezpieczenie ich ocynkiem w sprayu 
i pomalowanie farba poliwinylową na ocynk w kolorze zbliżonym do istniejącego.

11.  Dostawa i montaż rynien półokrągłych 150 mm i rur spustowych 125 mm 
z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze zbliżonym do istniejącego. Rury spustowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej.

12. Wykonanie parapetów z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,5 mm
 w kolorze zbliżonym do istniejącego.

13. Oczyszczenie ścierne do materiału pierwotnego portalu wejściowego wraz 
z wymiana obróbek blacharskich i zaimpregnowanie preparatem do impregnacji powierzchni, na bazie żywic siloksanowych.

14. Wyrównanie powierzchni i wykonanie okładziny murków z granitu, grubości 
6 cm w kolorze zbliżonym do okładziny schodów wraz z zaimpregnowanie preparatem do impregnacji powierzchni, na bazie żywic siloksanowych.

15. Demontaż opraw oświetleniowych i wymiana źródła światła na LED oraz ponowny montaż.

16. Wykonanie nowej podbudowy z klińca o frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm. Pod ułożenie kostki należy wykonać podsypkę cemontowo- piaskową grubości   3 cm. Na tym ułożyć szarą kostkę brukową betonową grubości 6 cm  zamkniętą   obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100  od strony terenu zielonego 
i krawężnikiem betonowym o wymiarach 100x30x15cm od strony drogi na ławie 
z betonu C10/15 .

## 17. Wykonanie instalacja odgromowej i uziemienia.

Na dachu prowadzić zwody poziome i pionowe z drutu aluminiowego ( 8 mm mocowane co około 1 m do konstrukcji dachu za pomocą uchwytów betonowych w tworzywie, łączenie z orynnowaniem oraz daszkami kominów za pomocą złączy rynnowych skręcanych. Przewody pionowe prowadzone na elewacji montowane na uchwytach ze stali nierdzewnej z kołkiem wkręcanym.

Przewody odprowadzające wykonać bednarką FeZn 25x4, którą należy połączyć

z prętem uziomowym.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 (.

18. Uporządkowanie terenu.

UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu

Przed przystąpienie do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program prac celem akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na budynku znajdują się kamery, których nie można zdemontować na czas trwania prac, należy je zabezpieczyć. Praca możliwa w godzinach 7.30- 15.30.

1.3	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z Zamawiającym kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

- Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne itp. niezbędne do stosowania                     w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, ślusarskich, malarskich, blacharskich, dekarskich, izolacyjnych, brukarskich  oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie obiektu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie obiektu.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie obiektu.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie 
do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Kierownik po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami, atestami.

- Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń 
i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 
w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach 
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej 
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót 
i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1 niniejszej STWiORR.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

- Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. U. z 2021 r.poz.2351, z 2022 r. poz.88),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269 oraz z 2022r. poz. 25),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 2127 2269,),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.