Załącznik nr 1 do umowy nr  .........................z dnia ……………

Wytyczne funkcjonalno-użytkowe i projektowe

- Wytyczne ogólne dotyczące monitoringu.

- Moduł kamerowy

- kamery IP o rozdzielczości full HD 2MPi:

- kopułowe wewnętrzne z obiektywem o zmiennej ogniskowej o poziomym kącie widzenia 27-93°, kamery kopułowe wandaloodporne w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i w pokoju przejściowym, o kącie widzenia H 93°, V 61°,

- kamery zewnętrzne z obiektywem o zmiennej ogniskowej, o poziomym kącie widzenia 23-89°, w obudowach IP 66, wyposażonych w grzałkę z termostatem.

- kamery zewnętrzne szerokokątne ………

- Punkty obserwacyjne, tam gdzie jest to niezbędne, należy wyposażać w zintegrowane kamery szybkoobrotowe lub kamery z głowicami uchylno-obrotowymi spełniające następujące, podstawowe parametry i funkcje:

- kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości i czułości z funkcją obserwacji nocnej (przełączenie na monochromatyczny tryb pracy),

- przetwornik CCD 1/4" lub lepszy,

- automatyczna przysłona i ogniskowanie,

- obiektyw ze zmienną ogniskową (zoom) bądź obiektyw ze stałą ogniskową,

- szybka głowica (obrót w poziomie - 360°, w pionie – 0°¸90°),

- funkcja maskowania stref obserwacji,

- funkcja programowania tras śledzenia,

- wejścia alarmowe, obudowa kamery hermetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zapewniająca optymalną jakość obrazu bez względu na pogodę

- Wszystkie kamery wyposażyć w czujniki ruchu

- Sieć transmisyjna dedykowana na potrzeby monitoringu.

      - W celu zapewnienia właściwych parametrów transmisyjnych, odporności na zakłócenia i niezawodności systemu, transmisję sygnałów wizyjnych i telemetrycznych wymaga się realizować poprzez wykorzystanie z okablowania światłowodowego, dopuszcza się też wykorzystanie kabli koncentrycznych. Podstawowym standardem dla wszystkich kart, urządzeń i okablowania jest specyfikacja 100BaseT/1Gb/10Gb. W przypadku braku na danym terenie infrastruktury telekomunikacyjnej lub budowy mobilnych systemów monitoringu wizyjnego, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego medium transmisyjnego np.: w postaci szerokopasmowego systemu dostępu radiowego typu punkt-wielopunkt. Zastosowanie szerokopasmowych łączy radiowych musi być poprzedzone uzyskaniem od właściwych merytorycznie instytucji wszelkich pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń i systemów radiowych. Sieć taka musi umożliwiać współpracę z sieciami podkładowymi WAN i MAN. Minimalna przepływność na jedną kamerę powinna wynosić min. 2 Mb/s.

      - Zasilanie sieciowe urządzeń telewizji dozorowej z obwodu napięcia gwarantowanego poprzez zasilacz UPS z czasem podtrzymania 60 min.

- Stanowisko nadzoru i rejestracji

      - Wymaga się, aby na stanowisku monitoringu wizyjnego realizowane były następujące podstawowe funkcje:

- podgląd obrazu z dowolnej kamery na monitorach kolorowych o wysokiej rozdzielczości i przekątnej ekranu min. 19” i większej oraz standardzie pracy 24/7,

- podgląd obrazów z wielu kamer na monitorze (dzielenie obrazu),

- rejestracja obrazów z zapisem: 10-15 klatek /s, daty i godziny - ciągła ze wszystkich kamer oraz z wybranej kamery na żądanie,

- rejestracja cyfrowa z jednoczesną archiwizacją (wielkość archiwum min. na 30 dni),

- sterowanie wszystkimi parametrami kamer,

- szybki dostęp do zarejestrowanych danych z możliwością przegrywania, obróbki i wydruku zarejestrowanych obrazów.

      - Zaprojektować jedną stacje kliencką systemu monitoringu w dyżurce. Stacje podglądu i wideoserwery/rejestratory podłączyć do sieci LAN. Izolacja systemów rejestracji w sieci za pomocą mechanizmu VLAN przy wykorzystaniu przełączników zarządzalnych.

  - Specyfikacja wymagań dotyczących sposobu przekazania prac (określonych w  §2 umowy):

- Dodatkowo dokumentację wymienioną w §2 ust. 1 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w 1 egz. na  płycie CD-R lub DVD  opisanej  numerem  umowy.

- Elektroniczne opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny spełniać wymagania :

- Część tekstowa (opisy  techniczne  do  projektów,  informacje  BIOZ, specyfikacje techniczne) należy wykonać formacie  *.doc  (MS Office Word 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf  (programu Adobe Reader )

- Wszystkie tablice i zestawienia , tabela elementów scalonych, zbiorcze zestawienia nakładów i kosztów należy wykonać w formacie *. xls ( MS Office Excel 2003) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być w formacie  *.kst  (kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego programem Norma Pro 4.50a) lub formacie *.ath  a przedmiary dodatkowo w formacie *.pdf

- Część graficzna – rysunki powinny  być wykonane w formacie *dwg  (AutoCad 2017 ) lub kompatybilnym oraz w formacie *.pdf

- Wszystkie dokumenty uzgadniające,  decyzje, opinie, DTR, aprobaty, badania  itp., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji na nośniku CD-R / DVD w formacie *.pdf

- Każdy element opracowania projektowego stanowiący  odrębny opis techniczny, obliczenia, rysunek, zestawienie, itp. , przedmiar   robót,  specyfikacja   techniczna   oraz   kosztorys inwestorski mają stanowić jeden oddzielny plik w formacie  edytowalnym oraz PDF.

- Opracowanie  w wersji elektronicznej w formacie PDF ma  być kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu ( opracowanie powinny stanowić pliki  zawierające zeskanowany  projekt )

- Skan  projektu  ma  być  wykonany  w  kolorze,  w rozdzielczości  min. 300x300 DPI w formacie *.pdf  lub formacie *.tif ( pliki o rozdzielczości:  300 DPI dla kolorowych lub 600 DPI dla czarno-białych) lub formacie *.jpg .

- Żaden plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony i rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 5 MB.

- Opracowania  przedłożone  w   formacie  *.pdf  powinny umożliwiać wydruk materiałów   przygotowanych w formie graficznej .

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’ i są wskazane jakie parametry  indywidualizujące dany wyrób, powinny być brane pod uwagę przy ocenie ,,równoważności’’.  W przypadku wskazania nazwy urządzenia lub materiału należy opracować dla nich tabelę równoważności

  - Wykaz szczególnych ogólnodostępnych aktów prawnych, które Wykonawca powinien uwzględnić w opracowanej dokumentacji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.06.2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA