Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg gminnych . Prace zlecane będą w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji dróg gminnych.

Nawierzchnie drogowe

I. Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych (1m²)

Wyszczególnienie robót: 1m²

- Rozebranie uszkodzonej nawierzchni chodnika.

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

- Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

- Wymiana podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z ubiciem.

- Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawa cementowa przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

II.  Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej ( 1 m²)

Wyszczególnienie robót: 1m²

- Rozebranie uszkodzonej nawierzchni chodnika.

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

- Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

- Wymiana podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowych z ubiciem.

- Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawa cementowa przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

- Uporządkowanie terenu po robotach

III.  Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych z wymianą płyt na nowe płyty 
      betonowe (1 m²)

Wyszczególnienie robót:  1m²

- Rozebranie uszkodzonej nawierzchni chodnika.

- Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

- Wymiana podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z ubiciem.

- Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawa cementowa przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

IV. Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej z wymianą na nowe kostki 
     betonowe ( 1 m²)

Wyszczególnienie robót: 1m²

- Rozebranie uszkodzonej nawierzchni chodnika.

- Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

- Wymiana podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem

- Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z ubiciem.

- Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawa cementowa przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

V. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi na zimno  (1 m²).

Wyszczególnienie robót: 1m²

- Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu.

- Skropienie naprawionego  miejsca bitumem lub emulsją bitumiczną.

- Rozścielenie mieszanki mineralno bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia.

- Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

- Skropienie emulsją powierzchni górnej i zasypanie kruszywem.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

VI. Remont cząstkowy nawierzchni gruntowych materiałem budowlanym :

a/ gruz betonowo-ceglany (1 m²),

b/ gruz (pofrez) mineralno- bitumiczny (1 m²),

c/ mieszanka tłucznia (1 m²),

d/ ziemia (1 m²).

Wyszczególnienie robót :1 m ²

- Wyróżnienie uszkodzonych miejsc nawierzchni.

- Rozścielenie materiału w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia.

- Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej nawierzchni ubijarką lub walcem drogowym.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

VII. Krawężniki za 1 mb

1. Regulacja krawężnika  (1 m)

2. Wymiana krawężnika na nowy  (1 m)

Wyszczególnienie robót: 1mb

- Rozebranie uszkodzonego krawężnika.

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

- Wymiana ławy betonowej wraz z jej przygotowaniem

- Ustawienie krawężnika.

- Wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

VIII. Obrzeża za 1 mb

1. Regulacja obrzeża   (1 m)

2. Wymamiana obrzeża na nowe  (1 m)

Wyszczególnienie robót: 1mb

- Rozebranie uszkodzonego obrzeża.

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.

- Wymiana ławy betonowej wraz z jej przygotowaniem

- Ustawienie obrzeża.

- Wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.

- Uporządkowanie terenu po robotach.

IX.  Podbudowa betonowa grubości 10 cm  - za 1 m ²

Wyszczególnienie robót: 1 m²

- Wykonanie koryta.

- Profilowanie i zagęszczenie koryta.

- Wykonanie warstwy odsączającej, podsypkowej lub odcinającej.

- Wykonanie podbudowy betonowej z zagęszczeniem.