Załącznik nr 2  do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych do postępowania D25M/251/N/39-71rj/20

PAKIET 1:

Zadanie nr 1: Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka

| Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka – 1 sztuka PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ……………….. |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 1. | Mikroskop operacyjny z systemem wglądu do tylnego odcinka oka |  |  |
| 1. 1 | Minimalne parametry mikroskopu: |  |  |
| 1.1.1 | Rok produkcji nie starszy niż 2015 r. | TAK |  |
| 1.1.2 | Ogniskowa soczewki głównej 175 mm | TAK |  |
| 1.1.3 | Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła | TAK |  |
| 1.1.4 | Podgląd asystencki, podzielnik wiązki, tubus do podłączenia okularu asysty | TAK |  |
| 1.1.5 | Hamulce elektromagnetyczne | TAK |  |
| 1.1.6 | Źródło światła halogenowe zainstalowane bezpośrednio na głowicy mikroskopu bez konieczności użycia światłowodu | TAK |  |
| 1.1.7 | Okular główny z regulacją kata nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni | TAK |  |
| 1.1.8 | Okulary w binokularze o powiększeniu 10x | TAK |  |
| 1.1.9 | Powiększenie sterowane elektronicznie min. 4x | TAK |  |
| 1.1.10 | Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750 mm2 | TAK |  |
| 1.1.11 | Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16funkcyjny, wodoszczelny | TAK |  |
| 1.1.12 | Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni | TAK |  |
| 1.1.13 | Ekran sterujący na wysokości oczu operatora | TAK |  |
| 1.1.14 | Ekran dodatkowy z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu oraz wyświetlania obrazi zainstalowanej kamery | TAK |  |
| 1.1.15 | Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników | TAK |  |
| 1.1.16 | Zasięg ramienia min 1305 mm | TAK |  |
| 1.1.17 | Zawarta podstawa jezdna o średnicy max. 840 mm | TAK |  |
| 1.1.18 | Zestaw osłon do sterylizacji 5 kompletów | TAK |  |
| 1.1.19 | Zintegrowana Kamera | TAK |  |
| 1.2 | System wglądu w odcinek tylny: |  |  |
| 1.2.1 | Inwerter obrazu automatyczny | 1 szt. |  |
| 1.2.2. | Osłona gumowa na przełącznik inwertera | 1 op. |  |
| 1.2.3 | BIOM elektryczny | 1 szt. |  |
| 1.2.4 | Soczewka redukcyjna 175 mm | 1 szt. |  |
| 1.2.5 | Soczewka WI-FI Specjal Quartz | 2 szt. |  |
| 1.2.6 | Adaptacja do mikroskopu | 1 szt. |  |
| 1.2.7 | Kaseta do sterylizacji | 1 szt. |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 2  do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych do postępowania D25M/251/N/39-71rj/20 po modyfikacji zapisów w dniu 02 lutego 2021 r.

PAKIET 1:

Zadanie nr 2: Aparat do operacji witrektomii tylnej i zaćmy z wbudowanym laserem

| Aparat do operacji witrektomii tylnej i zaćmy z wbudowanym laserem – 1 sztuka PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 2. | Aparat do operacji witrektomii tylnej i zaćmy z wbudowanym laserem |  |  |
| 2.1 | Parametry graniczne: |  |  |
| 2.1.1 | Pneumatyczny napęd noża – zasilanie dwoma liniami pneumatycznymi | TAK |  |
| 2.1.2 | Zakres prędkości pracy noża, ilość cięć (cięć/min.) | 100-7500 |  |
| 2.1.3 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego, niezależnie od ilości cięć | TAK |  |
| 2.1.4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | 0-650 |  |
| 2.1.5 | Możliwość pracy nożami: 20, 23, 25, Ga oraz 27 Ga | TAK |  |
| 2.1.6 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej | TAK |  |
| 2.1.7 | Rodzaj pompy roboczej | VENTURI |  |
| 2.1.8 | Ksenonowe źródło światła, dwa niezależne źródła światła | TAK |  |
| 2.1.9 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 2.1.10 | Ilość portów do podłączenia światłowodu | Min 3 porty |  |
| 2.1.11 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego osi głowy | TAK |  |
| 2.1.12 | Możliwość regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 2.1.13 | Możliwość podłączenia głowicy fakofragmentacji | TAK |  |
| 2.1.14 | Wbudowany laser 5323 532 nm (obsługiwany z jednego panelu dotykowego) z oddzielnym przełącznikiem nożnym o mocy 30-2000 mW | TAK |  |
| 2.1.15 | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii oraz aspiracji (bez przerywania zabiegu operacyjnego) | TAK |  |
| 2.1.16 | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniule infuzyjną | TAK |  |
| 2.1.17 | Moduł do podawania i odsysania oleju silnikowego. | TAK |  |
| 2.1.18 | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 2.1.19 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
| 2.1.20 | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 2.1.21 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe, w języku polskim | TAK |  |
| 2.1.22 | Zintegrowana z aparatem taca o regulowanym położeniu: w pionie i poziomie | TAK |  |
| 2.2 | Konfiguracja aparatu: |  |  |
| 2.2.1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r. | TAK |  |
| 2.2.2 | Konsola z wbudowanym laserem 532 nm | 1 szt. |  |
| 2.2.3 | Przełącznik nożny | 1 szt. |  |
| 2.2.4 | Przewód sprężonego powietrza | 1 szt. |  |
| 2.2.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 szt. |  |
| 2.2.6 | Pokrowiec | 1 szt. |  |
| 2.2.7 | Pilot zdalnego sterowania | 1 szt. |  |
| 2.2.8 | Głowica do fakoemulsyfikacji | 5 szt. |  |
| 2.2.9 | Pęseta diatermiczna – stalowa prosta | 1 szt. |  |
| 2.2.10 | Przewód do diatermii silikonowy | 3 szt. |  |
| 2.2.11 | Kluczyk do odkręcania tipów | 1 szt. |  |
| 2.2.12 | Okulary ochronne do lasera 532 nm | 2 szt. |  |
| 2.2.13 | Filtr do mikroskopu | 1 szt. |  |
| 2.2.14 | Końcówka do irygacji/aspiracji | 5 szt. |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 2  do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych do postępowania D25M/251/N/39-71rj/20 po modyfikacji zapisów w dniu 02 lutego 2021 r.

PAKIET 1:

Zadanie nr 3: Akcesoria jednorazowego użytku do dzierżawionych urządzeń z zadania nr 1 i zadania nr 2

| CPK jałowy zestaw do operacji zaćmy – 200 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3A | CPK jałowy zestaw do operacji zaćmy - zestaw zawiera |  |  |
| 1. | - kaniula 27G – 3 szt. - kaniula 21G – 1 szt. - obłożenie 140x140 cm – 1 szt. - obłożenie pacjenta z 1 workiem odpływowym 100x120 cm – 1 szt. - kaseta z zestawem drenów do operacji zaćmy – kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 szt. - tip typu Kelman 45 st z osłonkami oraz komorą testową – 1 szt. - plastikowa osłona na oko - nóż Slit, zagięty 2,2 mm - Igła 26G 10 – 1 szt. - obłożenia poręczy fotela operacyjnego – 2 szt. - serweta 75x145 cm – 1 szt. - kubek 60 ml – 2 szt. - fartuch rozmiar L – 2 szt. - opatrunek na oko – 1 szt. - mikrostrzałki – 1 opakowanie po 6 szt. - guzik 8x8 – 5 szt. - przylepiec 2,5x13 cm – 1 szt. - strzykawka 5 ml LL – 2 szt. - ręczniki papierowe – 2 szt. | TAK |  |
| CPK 23 G podstawowy jałowy zestaw do witrektomii – 100 szt PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3B | CPK 23 G podstawowy jałowy zestaw do witrektomii – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | - kaniula 25G – 2 szt. - kaniula soft tip 25G – 1 szt. - obłożenie 140x140 cm – 1 szt. - obłożenie pacjenta z 1 workiem odpływowym 100x120 cm – 1 szt. - igła fioletowa z silikonową końcówką 23G – 1 szt. - pęseta ILM 23G – 1 szt. - kaseta z zestawem drenów 23G, min 7500 cięć/nim z samozamykającymi trokarami – kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 szt. - plastikowa osłonka na oko – 1 szt. - patyczki z bawełniana końcówką 15 cm – 2 szt. - kaniula 20G – 1 szt. - obłożenia poręczy fotela operacyjnego 2 szt. - serweta 75x145 cm – 1 szt. - kubek 120 ml – 1 szt. - fartuch rozmiar L – 1 szt. - fartuch rozmiar XL – 2 szt. - opatrunek na oko – 1 szt. - mikrostrzałki – 1 opakowanie po 6 szt. - guzik 8x8 – 5 szt. - przylepiec 2,5x13 cm – 1 szt. - strzykawka 10 ml LL – 3 szt. - strzykawka 20 ml LL – 1 szt. - strzykawka 3 ml LL – 2 szt. - strzykawka 5 ml LL – 2 szt. - ręczniki papierowe – 2 szt. - gazik do czyszczenia – 1 szt. | TAK |  |
| CPK 23 G jałowy zestaw do witrektomii – 50 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3C | CPK 23 G jałowy zestaw do witrektomii – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | - kaniula 25G – 2 szt. - kaniula soft tip 25G – 1 szt. - obłożenie 140x140 cm – 1 szt. - obłożenie pacjenta z 1 workiem odpływowym 100x120 cm – 1 szt. - igła fioletowa z silikonową końcówką 23G – 1 szt. - pęseta „krokodylek” 23G – 1 szt. - kaseta z zestawem drenów 23G, min 7500 cięć/nim z samozamykającymi trokarami – kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 szt. - plastikowa osłonka na oko – 1 szt. - patyczki z bawełniana końcówką 15 cm – 2 szt. - kaniula 20G – 1 szt. - obłożenia poręczy fotela operacyjnego 2 szt. - serweta 75x145 cm – 1 szt. - kubek 120 ml – 1 szt. - fartuch rozmiar L – 1 szt. - fartuch rozmiar XL – 2 szt. - opatrunek na oko – 1 szt. - mikrostrzałki – 1 opakowanie po 6 szt. - guzik 8x8 – 5 szt. - przylepiec 2,5x13 cm – 1 szt. - strzykawka 10 ml LL – 3 szt. - strzykawka 20 ml LL – 1 szt. - strzykawka 3 ml LL – 2 szt. - strzykawka 5 ml LL – 2 szt. - ręczniki papierowe – 2 szt. - gazik do czyszczenia – 1 szt. - oświetlacz żyrandolowy z trokarem 25G – 1 szt. - zestaw do podawania/usuwania oleju silnikowego – 1 szt. - sonda do diatermii 25G – 1 szt. - sonda do lasera 23G – 1 szt. | TAK |  |
| CPK 25 G jałowy zestaw do witrektomii – 200 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3D | CPK 25 G jałowy zestaw do witrektomii – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | - kaniula 25G – 2 szt. - kaniula soft tip 25G – 1 szt. - obłożenie 140x140 cm – 1 szt. - obłożenie pacjenta z 1 workiem odpływowym 100x120 cm – 1 szt. - igła fioletowa z silikonową końcówką 254G – 1 szt. - pęseta ILM 25 + G – 1 szt. - kaseta z zestawem drenów 25 G, min 7500 cięć/nim z samozamykającymi trokarami – kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 szt. - plastikowa osłonka na oko – 1 szt. - patyczki z bawełniana końcówką 15 cm – 2 szt. - kaniula 20G – 1 szt. - obłożenia poręczy fotela operacyjnego 2 szt. - serweta 75x145 cm – 1 szt. - kubek 120 ml – 1 szt. - fartuch rozmiar L – 1 szt. - fartuch rozmiar XL – 2 szt. - opatrunek na oko – 1 szt. - mikrostrzałki – 1 opakowanie po 6 szt. - guzik 8x8 – 5 szt. - przylepiec 2,5x13 cm – 1 szt. - strzykawka 10 ml LL – 3 szt. - strzykawka 20 ml LL – 1 szt. - strzykawka 3 ml LL – 2 szt. - strzykawka 5 ml LL – 2 szt. - ręczniki papierowe – 2 szt. - gazik do czyszczenia – 1 szt. - sonda do lasera 25G – 1 szt. - narzędzie z wysuwaną końcówką do usuwania błon (25G) – 1 szt. | TAK |  |
| Zestaw do podawania / usuwania oleju silikonowego – 12 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3E | Zestaw do podawania / usuwania oleju silikonowego – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | zestaw do podawania/usuwania oleju z kaniulami 23G i 25 G | TAK |  |
| Oświetlacz żyrandolowy – 24 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3F | Oświetlacz żyrandolowy – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | oświetlacz z żyrandolowy z trokarem 25G opak | TAK |  |
| Sonda do lasera 25 G z oświetlaczem – 24 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3G | Sonda do lasera 25 G z oświetlaczem – zestaw zawiera |  |  |
| 1. | Sonda do lasera z oświetlaczem 23G i 25G | TAK |  |
| Soczewka nagałkowa do plamki – 120 szt. PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2020 r. (fabrycznie nowy) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 3H | Soczewka nagałkowa do plamki – zestaw zawiera: |  |  |
| 1. | Soczewka nagałkowa do plamki | TAK |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 2  do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych do postępowania D25M/251/N/39-71rj/20 po modyfikacji zapisów w dniu 02 lutego 2021 r.

PAKIET 2:

Laser okulistyczny siatkówkowy

| Laser okulistyczny siatkówkowy – 1 sztuka PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| 4. | Laser okulistyczny siatkówkowy |  |  |
| 4.1 | Długość fali: 530-580 nm | TAK |  |
| 4.2 | Moc: do 2000 mW | TAK |  |
| 4.3 | Czas trwania impulsu od 10 ms | TAK |  |
| 4.4 | Rozmiar ogniska: 50-1000 µm | TAK |  |
| 4.5 | Tryb pracy – pojedynczy i multispot | TAK |  |
| 4.6 | Zastosowanie – fotokoagulacja siatkówki | TAK |  |
| 4.7 | Możliwość stosowania paternów | TAK |  |
| 4.8 | Laser zintegrowany z lampą szczelinową typu Zaiss lub równoważną | TAK |  |
| 4.9 | Soczewki do laseroterapii: O parametrach: Kąt luster 70/84 stopnie Pow. Obrazu 1,06x Plamka lasera 0,94x O parametrach: Kąt luster 160/165 stopnie Pow. Obrazu 0,5x Plamka lasera 2,0 | TAK |  |
| 4.10 | Stolik do lasera | TAK |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |