Załącznik Nr 1 do SWZ

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Babimoście, ul. Kargowska 49A, 66 - 110 Babimost

Pełnomocnik Zamawiającego: Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66 - 110 Babimost

WYKONAWCA:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ochrony osobistej ratowników dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście”

Wymagania techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z agregatem wysokociśnieniowym wodno-pianowym.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1. 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Producent oraz samochód musi posiadać: - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania, dołączyć do oferty - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia - Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów pożarniczych, dołączyć do ofert |  |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Pojazd musi posiadać oklejenie refleksyjne wszystkich płaszczyzn koloru jaskrawego (żółto-zielonego). Pojazd oklejony numerami operacyjnymi jednostki folią odblaskowa w sposób zgodny z wytycznymi KG PSP z zarządzeniem nr 13, dodatkowo nazwą jednostki oraz herbem gminy na drzwiach przednich ,oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 2.2 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu min. 7000 kg |  |
| 2. 3 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbo doładowaniem spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy: Prawo o ruchu drogowym, umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Pojemność silnika min. 2990cm3, moc min. 170KM. Silnik wyposażony w podgrzewany filtr paliwa oraz zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. | Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy |
| 2. 4 | Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów, min. 6-cio biegowa + bieg wsteczny Pojazd musi posiadać kamerę cofania. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz w nocy. Monitor przekazujący obraz min 5 cali zamontowany w zasięgu wzroku kierowcy. Uruchamianie kamery poprzez włączenie biegu wstecznego, możliwość również ręcznego załączenie |  |
| 2.5 | Podwozie musi być wyposażone w wydzielone miejsce do przewożenia koła zapasowego w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 3 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3. 1 | Podwozie pojazdu fabrycznie nowe z 2023r. Zabudowa pojazdu fabrycznie nowa z 2023r | Należy podać markę podwozia |
| 3. 2 | Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x2 na tylnią oś. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym tylna z ogumieniem podwójnym. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa). |  |
| 3. 3 | Pojazd wyposażony w: - w ogumienie wzmacniane całoroczne M+S dostosowane do różnych warunków panujących na drodze, - resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe (z resorem pomocniczym), - osłonę stalową chłodnicy i miski olejowej, - zbiornik paliwa profilowany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 70l, - ramiona lusterek do szerokości pojazdu max. 2350mm, - fartuchy przeciw błotne osi przedniej, - kliny pod koła 2szt, - alternator 14V/210A (2520W), - akumulator 1x12V 110 Ah. |  |
| 3. 4 | Obrysowa średnica zawracania pojazdu zabudowanego nie większa niż 15 m |  |
| 3. 5 | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 7000mm - z zabudową Wysokość nie większa niż 2550mm - z zabudową Szerokość nie większa niż 2290mm - bez lusterek Rozstaw osi nie większy niż 3800mm | Należy podać wymiary |
| 3. 6 | Kolorystyka: - nadwozie pojazdu malowane w kolorze czerwonym RAL3000. Zamawiający nie dopuszcza oklejania pojazdu oraz zabudowy. - elementy zderzaków białe, - drzwi żaluzjowe naturalny kolor aluminium, - podest roboczy naturalny kolor aluminium. |  |
| 3. 7 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników, układ siedzeń 1+1+4. Kabina wyposażona w: - przyciemnianą przednia szybą, - tylną ścianę kabiny bez okien, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki led na ramieniu giętkim , - fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik, - fotel pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia wraz z podłokietnikiem, - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |  |
| 3. 8 | Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pojazdu: - poduszka powietrzna kierowcy, - ABS (Anti-lock Brake System), - układ stabilizujący tor jazdy (ESP) z możliwością stałego wyłączenia, - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS, - hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany cięgnem, - światła przeciwmgielne przednie z doświetlaniem zakrętów, - elektrycznie regulowane szyby przednie, - elektrycznie regulowane i podgrzewane zewnętrzne lusterka boczne. |  |
| 3. 9 | Kabina wyposażona w fabryczny układ wentylacji i ogrzewania z automatyczny system klimatyzacji, Niezależne ogrzewanie kabiny umożliwiające ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, |  |
| 3. 10 | Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 2 fabrycznych głośników oraz radia AM/FM wyposażonego w zintegrowany system łączności bluetooth oraz czytnikiem kart SD, gniazdem USB/AUX wraz z funkcją sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy, dodatkowe dwa głośniki zamontowane w przedziale załogi |  |
| 3. 11 | Kabina wyposażona w półkę nad przednia szybą oraz oświetleniem punktowym do czytania |  |
| 3. 12 | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. W radiotelefonie należy zaprogramować kanały – częstotliwości ( wykaz kanałów zostanie podany podczas realizacji) Pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy zamontowany podest (półka) z możliwością podłączenia np. ładowarek do radiotelefonów, wyposażony w wyłącznik. -W kabinie zamontowany wideorejestrator z kartą pamięci min. 64GB, ekran o przekątnej min 2 ‘’, rozdzielczość min Full HD ( 1920x1080 px), kamera o kącie widzenia min. 140’, rozdzielczość zdjęć min. 2Mpix, z możliwością wyjęcia urządzenia z pojazdu,. Wideorejestrator włączany automatycznie po odpaleniu pojazdu i wyłączany po zgaszeniu silnika. |  |
| 3. 13 | W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informujące o wysunięciu masztu, otwarciu skrytek. |  |
| 3. 14 | Pojazd wyposażony z tyłu pojazdu w zaczep kulowy do przyczepy D - 50 (klasaA-50X) ze złączem elektrycznym przyczepy 12 V 13pin DIN posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz przejściówkę z 13 pin na 7, Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 4 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga aby pojazd spełniał parametry techniczne dotyczące zabudowy jak również możliwość zamocowania i przewożenia sprzętu określone w „Standardzie wyposażenia pojazdów SLRtBA KG PSP”. |  |
| 4. 2 | Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych, rama pośrednia aluminiowa przykręcana do ramy podwozia, poszycie zewnętrzne ścian wykonane z gładkiej blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie lakierem z połyskiem, barierki ochronne wykonane z laminatu. Kontener wyposażony w min. pięć przestrzeni skrytek w układzie 2+2+1, krytych roletami aluminiowymi z dodatkowym zabezpieczeniem przed samoczynnym otwieraniem się skrytek. Dostęp do nich z zachowaniem wymagań ergonomii, dodatkowo zabudowa powinna być wyposażona w urządzenie grzewcze zamontowane z tyłu pojazdu pracujące niezależnie od pracy silnika, możliwość sterowania w kabinie kierowcy. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację zwłaszcza w tych skrytkach w których będą przewidziane urządzenia o napędzie spalinowym. Wewnątrz górnych przestrzeni skrytek minimum 8 półek aluminiowych z możliwością zmiany położenia wysokości oraz minimum jedna pionowa wysuwana szuflada przystosowana do montażu podręcznego sprzętu burzącego oraz aparatów OUO, min. 2 tace wysuwane na sprzęt Długość zabudowy ok. 3300mm, szerokość min. 2200mm, wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem antypoślizgowym, na dachu zamontowane dwie skrzynie aluminiowe szczelne, zamykane posiadające oświetlenie wewnętrzne w technologii led załączane razem z oświetleniem roboczym dachu. Skrzynie zamontowane po lewej i prawej stronie zabudowy, wymiary skrzyń: Pierwsza :długość 2500mm, szerokość 700mm wysokość 350mm Druga : długość 2000 mm , szerokość 700mm, wysokość 350mm, pokrywy zabezpieczone przed wyrwaniem zawiasów |  |
| 4. 3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Szerokość rolet bocznych, pierwsza min. 1000mm, druga min.1800mm, w ścianie tylnej min. 1000mm. Dodatkowo umiejscowione schowki poniżej podłogi zabudowy zamykane żaluzją pierwszej skrytki natomiast z tyłu zamknięcie indywidualne o szerokości min 1100mm. |  |
| 4. 4 | Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne o wysokości min. 80mm, max. 130mm stanowiące nierozłączną część zabudową w formie nadbudowy. Konstrukcja podestu powinna wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. Na podeście roboczym zamontowane oświetlenie w technologii LED |  |
| 4.5 | Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową wykonaną z aluminium ze stopniami antypoślizgowymi. |  |
| 4. 6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 2 m od pojazdu na poziomie podłoża. Załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. |  |
| 4. 7 | Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytek wykonane w technologii LED, w sposób zapewniający równomierne oświetlenie skrytek, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej lub po otwarciu co najmniej jednej rolety. Kolor oświetlenia zimny biały. |  |
| 4. 8 | Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie. Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe z funkcją procentowego wskazania naładowania akumulatora. Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz procentowy wskaźnik naładowania akumulatora. |  |
| 4. 9 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie. |  |
| 4.10 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi: - belka ostrzegawcza świetlna koloru niebieskiego, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, z dodatkowymi światłami LED koloru białego do oświetlania miejsca przed pojazdem, wysokość belki max. 65 mm, - lampy przednie błyskowe kierunkowe koloru niebieskiego wykonane w technologii LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub zainstalowane w przednim grillu pojazdu 4 sztuki - 2 lampy kierunkowe koloru niebieskiego LED zamontowane w lusterkach - 2 lampy błyskowe kierunkowe LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu po lewej i prawej stronie stronie oraz dodatkowo po dwie lampy kierunkowe niebieskie na zabudowie po prawej oraz lewej stronie w jej górnej części. - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, możliwość podawania komunikatów głosowych, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe, zmiana sygnałów przez naciśnięcie przycisku sygnału przy kierownicy, dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w wzmacniacz współpracujący z syreną mający możliwość podawania dźwięków o niskich częstotliwościach - z tyłu zabudowy zamontowana fala świetlna LED koloru pomarańczowego z manipulatorem - z przodu pojazdu zamontowane niewielkie orurowanie z dwoma lampami dalekosiężnymi włączane razem ze światłami przeciwmgłowymi dodatkowy włącznik na panelu sterowniczym w pojeździe, lampy w technologii LED - w pojeździe należy zamontować dodatkowy sygnał typu AIR HORN, włącznik sygnału zamontowany w pojeździe łatwo dostępny dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie 2 niezależnych włączników od strony kierowcy oraz od strony dowódcy) |  |
| 4.11 | Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy sterowany pilotem, zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami w technologii LED o mocy min 30.000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztu IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód) |  |
| 4.12 | Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciągu min. 5440kg wraz z liną stalową o długości min 25m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. (Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód) |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 5.1 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy, z silnikiem 18 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności min. 100 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, zbiornik wodny 1000 l i zbiornikiem na środek pianotwórczy 100 l, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości 60 m. Agregat musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, ważne na dzień składania ofert, |  |
| 5.2 | Pojazd musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min 40m. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego w każdym momencie bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia. Budowa węża wysokociśnieniowego musi uniemożliwiać jego załamywanie i skręcanie. W sytuacjach awaryjnych napędu elektrycznego możliwość zwijania ręcznego. |  |
| 5.3 | Z pojazdem należy dostarczyć sprzęt do ograniczenia stref skażenia: - stożek rozkładany uliczny- 4 szt. o wysokości ok 550 mm - taśma ostrzegawcza biało czerwona 2 szt. po 500m - sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – 2x 20 kg - dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych – 2x20l - urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu – 1 szt. - ubranie przeciwochlapaniowe typu F – 6 sztuk. - detektor wielogazowy (CH4,CO,H2S,O2) – stopień ochrony IP 68, wyposażony w zaczep, 2 progi alarmowe, alarm dźwiękowy min 94 db, masa max 250g. | Należy podać producenta detektora |
| 6 | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 6.1 | Wszystkie wymiary potwierdzić sprawozdaniem z badań CNBOP. |  |
| 6.2 | Wykonawca udzieli gwarancji na podwozie i zabudowę - 36 miesięcy | Należy podać okres gwarancji |
| 6.3 | Wykonawca w dniu odbioru pojazdu przeszkoli min. 2 osoby z zakresu obsługi pojazdu oraz sprzętu |  |
| 6.4 | Wykonawca przekaże zamawiającemu pojazd z pełnym bakiem paliwa oraz środka pianotwórczego |  |
| 6.5 | Po podpisaniu umowy a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca uzgodni z zamawiającym projekt zabudowy oraz rozmieszczenie wyposażenia |  |