ZAŁĄCZNIK NR 1

# Opis przedmiotu zamówienia

„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.

Remont drogi gminnej ul. Zakładowej w Starachowicach” w ramach tytułu w budżecie miasta "Remont drogi gminnej ul. Zakładowej w Starachowicach”

Zamawiający w odniesieniu do przedstawianego w niniejszym postępowaniu przetargowym zakresu usługi nadzoru inwestorskiego, przewidział wykonanie jej od momentu przekazania placu budowy, do zakończenia realizacji robót budowlanych, rozliczenia i uzyskania w razie potrzeby, decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zamówienie obejmuje także świadczenie usługi w okresie gwarancji i rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru zawarty jest w projekcie umowy, złączonym do dokumentacji.

Roboty budowlane, które mają być nadzorowane, zaplanowano na przeciąg dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą tych robót. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  ich wykonawcą.

Informacja o obiekcie, którego remont jest przedmiotem nadzoru, prowadzonego w imieniu i na rachunek Zamawiającego

# Dane ogólne

## Inwestor: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Lokalizacja inwestycji: Województwo: świętokrzyskie. Powiat: starachowicki.

miasto: Starachowice.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Stan istniejący

Ulica Zakładowa jest drogą gminną o nr ewid. 304 241 T , klasa drogi – droga lokalna. Droga jest ciągiem komunikacyjnym obsługującym ruch lokalny, stanowiącym dojazd do budynków mieszkalnych i budynków usługowych. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną
o długości około 443 mb. Szerokość drogi zmienna od 5,8 do 6,5m.

Zakres opracowania

Dane wyjściowe:

Droga gminna – Klasa drogi „L”, Kategoria obciążenia ruchem – KR 2

Przekrój poprzeczny – uliczny

Prędkość projektowa – Vp = 20 km/h

Prędkość miarodajna – Vm = 30 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiem 2 %

Szerokość jezdni od 5,8 m do 6,5 m

Długość drogi przewidziana do remontu – 443 mb

Parametryczne geometryczne bez zmian.

Linie rozgraniczające wg stanu istniejącego bez zmian.

Remont drogi będzie polegać na:

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni.

Rozebranie chodników.

Frezowanie nawierzchni betonowej.

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 4 cm.

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

Wykonanie chodników.

Wykonanie regulacji pionowej istniejących studzienek dla urządzeń podziemnych.

Wykonanie oznakowania.

Wszystkie roboty zostaną wykonane w istniejącym pasie drogowym. Remont drogi prowadzony będzie w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów posiadających atesty i certyfikaty.

Odwodnienie jezdni

Zostaje zachowany istniejący system odwodnienia.

Uwagi

- Zamawiający wymaga realizacji prac budowlanych w przeciągu dziewięciu miesięcy od momentu zawarcia umowy. Zamknięcie finansowania usługi nadzoru inwestorskiego, jest powiązane z rozliczeniem końcowym robót budowlanych.

- Wszystkie szczegółowe ustalenia realizacyjne, opisuje dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem Specyfikacji Warunków Zamówienia, dla robót budowlanych przedmiotowego zadania, publikowana przez Zamawiającego w związku z zamówieniem przetargowym dla robót budowlanych.

- Prace związane z remontem nie będą wpływać negatywnie na otoczenie. W budowie mają być użyte materiały posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do użytkowania.