Przedmiar
Naprawa nawierzchni drogowej (przy Stacji Dializ)

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	KNR 2-31 / 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek / ściekowych ulicznych	szt	3
2	KNR 2-31 / 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt	5
3	KNR / 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo- / piaskowej	mb	11
4		Wymiana podbudowy- przełomy	m²	20,5
5	KNR 2-31 / 0803-01	Cięcie i ręczne rozebranie nawierzchni z / mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m²	18,5
6	KNR 2-31 / 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych- dalszy 1 cm grub. / Krotność = 2	m²	18,5
7	KNR 2-31 / 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni / drogowej ulepszonej (bitum)	m²	372,52
8	KNR 2-31 / 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją / asfaltową	m²	372,52
9	KNR 2-31 / 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca / wbudowania na odległość do 0,5 km śr. / transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t	t	74,5
10	KNR 2-31 / 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²	372,52
11	KNR 2-31 / 1004-07	Skropienie nawierzchni / drogowej emulsją asfaltową	m²	372,52
12	KNR 2-31 / 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- / bitumicznychgrysowych – warstwa / ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m²	372,52
13	KNR 2-31 / 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa / ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm / grubości po zagęszczeniu	m²	372,52