Wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych

Część I: Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej oraz napraw dźwigów osobowych i dźwigów osobowo-towarowych, suwnic i platform zainstalowanych 
w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego z wyłączeniem Wydziału Chemii,

Część II: Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej oraz napraw dźwigów osobowych zainstalowanych w Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres czynności obejmuje m.in.:

- Poddawanie raz w miesiącu każdego z urządzeń (zgodnie z wykazem zawartym w załączniku 
nr 2a, 2b do SWZ odpowiednio do części I, II) przeglądowi konserwacyjnemu, potwierdzonego protokołem, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym obejmującemu między innymi:

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego urządzeń mechanicznych,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego urządzeń elektrycznych,

- sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzeń sterujących,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego układów napędowych wciągarek,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego układów napędowych drzwi,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego urządzeń zabezpieczających,

- sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnych,

- sprawdzanie stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,

- sprawdzanie działania oświetlenia podszybia, szybów i oświetlenia w kabinach dźwigów,

- sprawdzanie stanu technicznego łączności telefonicznej pomiędzy kabiną dźwigu, a stanowiskiem

ochrony obiektu,

- sprawdzanie  stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej szybu i wentylacji mechanicznej

wentylatora w kabinie,

- sprawdzanie stanu technicznego prowadnic,

- sprawdzanie stanu technicznego kabiny i ich zawiesi,

- sprawdzanie stanu technicznego zamków drzwiowych, drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego zawiasów drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego szyb, poręczy, luster, wykładzin podłogowych  w kabinach

dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego oszklenia szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego kół ciernych,

- sprawdzanie stanu technicznego przystankowych kaset sterujących na zewnątrz  szybu

windowego i w kabinie dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego nadszybia i podszybia dźwigów,

- bieżące serwisowanie ww. elementów oraz inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania

dźwigu.

Ponadto zakres konserwacji-serwisu obejmuje m.in:

- Czyszczenie podszybia i nadszybia dźwigów. Pojedyncza asysta przy czyszczeniu elementów szklanych zewnętrznych kabiny i wewnętrznych szybu dźwigowego, raz do roku / dźwig.

- Smarowanie prowadnic, łożysk, zamków drzwiowych, samo zamykaczy drzwiowych, zawiasów drzwiowych, mechanizmów zamykania drzwi, sworzni oraz wszystkich urządzeń mechanicznych wymagających tego typu prac.

- Wymiana pojedynczych styków, styczników, przekaźników i rygli, łączników sterowania 
i bezpieczeństwa, mostków prostowniczych, diod, rezystorów, kondensatorów i żaróweczek.

- Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów elektrycznych zgodnie ze schematami połączeń elektrycznych i instrukcją producenta.

- Usuwanie zaistniałych nieprawidłowości dotyczących regulacji aparatów elektrycznych oraz wymiana przewodów łączeniowych, zabezpieczeń przewodów i aparatów.

- Kontrola funkcjonowania systemu automatyki i wszystkich systemów elektroniki wraz z jej  konserwacją-serwisem/kasety sterujące zewnętrzne i wewnętrzne w kabinie dźwigu oraz w szafie sterującej.

- Prowadzenie oględzin  przeciwporażeniowej instalacji ochronnej, a w razie zauważenia usterek, natychmiast usuwanie zagrożeń i wykonanie nowych pomiarów skuteczności działania tej instalacji.

- Udział uprawnionych pracowników Wykonawcy w okresowych i doraźnych badaniach urządzeń dźwigowych wykonywanych przez UDT.

- Wykonywanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i stanu izolacji w wymaganych przepisami UDT terminach tj. nie rzadziej niż raz w roku.

- Naprawa urządzeń sygnalizacyjnych i oświetleniowych wraz z wymianą źródeł światła w kabinie 
i szybie windowym.

- Dostarczenie i wymianę pomocniczych materiałów eksploatacyjnych takich jak: smary, styki, bezpieczniki, kondensatory, łączniki, diody, żarówki, źródła światła w kabinach, podkładki gumowe, oleje do uzupełnienia poziomów, hermetyk, taśma izolacyjna, śruby i podkładki szynowe, podkładki płaskie i sprężynujące, czyściwo, płótno ścierne, stop lutowniczy, pasta lutownicza.