- Załącznik nr 3 do SWZ

- Postępowanie nr BZP.2710.39.2022.AP

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PARAMETRY TECHNICZNE

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: „Zakup i dostawa mikrofalowego syntezatora peptydów”

| lp | Wymagane parametry | Oferowane parametry techniczne (wypełnia Wykonawca) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „nie” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Parametry techniczne mikrofalowego syntezatora peptydów |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022 |  |
|  | Zasilanie 240V, 50Hz |  |
|  | Moc magnetronu regulowana w krokach co 1 W w zakresie od 0 do 300 W |  |
|  | Wspomaganie mikrofalowe procesu sprzęgania i deprotekcji |  |
|  | Gęstość promieniowania mikrofalowego minimum 900 W/litr |  |
|  | Skala syntezy 0,005-5 mmol |  |
|  | Minimum 27 pozycji na reagenty (125 ml lub 250 ml) |  |
|  | Dodatkowe zewnętrzne pozycje na reagenty - minimum 4 |  |
|  | Dwa naczynia reakcyjne o objętości: 30 ml 125 ml |  |
|  | Kontrola temperatury wewnątrz naczynia reakcyjnego za pomocą sondy światłowodowej w trybie in situ |  |
|  | Transport reagentów za pomocą argonu lub azotu |  |
|  | Mieszanie za pomocą obojętnego gazu (niedopuszczalne jest mieszanie mechaniczne) |  |
|  | Czas jednego cyklu (przyłączanie aminokwasu) nie dłużej niż 4 minuty |  |
|  | Naczynie ściekowe o pojemności min. 1 L z detektorem poziomu ścieków |  |
|  | Komputer sterujący klasy laptop o konfiguracji dedykowanej do oferowanego syntezatora z oprogramowaniem sterującym |  |
|  | Oprogramowanie do pełnego sterowania systemem, pracujące w środowisku Windows XP |  |
|  | Dostawa urządzenia wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i testami urządzenia oraz ze szkoleniem pracowników i doktorantów Zamawiającego z zakresu jego użytkowania |  |  |  |

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.